| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRSG.2013/23 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 23 July 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Рабочая группа по общим предписаниям, 
касающимся безопасности

105-я сессия

Женева, 8−11 октября 2013 года

Пункт 6 предварительной повестки дня

Правила № 46 (устройства непрямого обзора)

Предложение по поправкам к Правилам № 46 (устройства непрямого обзора)

Представлено экспертом от Германии*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Германии для внесения уточнения в связи с введением положений, касающихся расширенного поля обзора на большегрузных транспортных средствах, которое может обеспечиваться путем использования зеркал различных классов. Изменения к действующему тексту Правил выделены жирным шрифтом.

I.	Предложение

Пункт 15.2.4.5.11 изменить следующим образом:

"15.2.4.5.11		Поле обзора, предписанное в пунктах ... устройств прямого и непрямого обзора (классов IV, V, VI)".

Включить новые пункты 15.2.4.5.11.1 –15.2.4.5.11.3 следующего содержания:

"15.2.4.5.11.1	Если устройство непрямого обзора класса IV применяется для частичного обеспечения поля обзора, предписанного в пунктах 15.2.4.5.6–15.2.4.5.9, то оно должно быть отрегулировано таким образом, чтобы обеспечивалось поле обзора, предписанное в пункте 15.2.4.4.2.

15.2.4.5.11.2		Если устройство непрямого обзора класса V применяется для частичного обеспечения поля обзора, предписанного в пунктах 15.2.4.5.6–15.2.4.5.9, то оно должно быть отрегулировано таким образом, чтобы обеспечивалось поле обзора, предписанное в пунктах 15.2.4.5.1–15.2.4.5.4.

15.2.4.5.11.3		Если устройство непрямого обзора класса VI применяется для частичного обеспечения поля обзора, предписанного в пунктах 15.2.4.5.6–15.2.4.5.9, то оно должно быть отрегулировано таким образом, чтобы обеспечивалось поле обзора, предписанное в пункте 15.2.4.6.1".

Включить новый пункт 15.2.4.5.12 следующего содержания:

"15.2.4.5.12		Поле обзора, предписанное в пунктах 15.2.4.5.1–15.2.4.5.4, может обеспечиваться посредством использования ближайшего внешнего зеркала бокового обзора (класса V) в сочетании с широкоугольным внешним зеркалом (класса IV).

Однако в этом случае ближайшее внешнее зеркало бокового обзора (класса V) должно обеспечивать не менее 90% поля обзора, предписанного в пунктах 15.2.4.5.1–15.2.4.5.4, а зеркало класса IV должно быть отрегулировано таким образом, чтобы обеспечивалось поле обзора, предписанное в пункте 15.2.4.4.2".

Пункты 15.2.4.5.12 и 15.2.4.5.13 (прежние), изменить нумерацию на 15.2.4.5.13 и 15.2.4.5.14, а текст следующим образом:

"15.2.4.5.13		Пункты 15.2.4.5.6–15.2.4.5.12 не применяются ... после регулировки.

15.2.4.5.14		Пункты 15.2.4.5.6–15.2.4.5.12 не применяются ... категории M2 или M3".

II.	Обоснование

1.	Действующие положения, касающиеся расширенного поля обзора на большегрузных транспортных средствах, не являются достаточно четкими и допускают повторную регулировку зеркал во время официального утверждения типа для выполнения требования относительно расширенного поля обзора. Поэтому предлагается прояснить ситуацию, связанную с транспортными средствами, на которых необходимо обеспечить расширенное поле обзора, таким образом, чтобы оба поля обзора (нормальное и расширенное) обеспечивались путем регулировки одного зеркала.

2.	В ходе рассмотрения новых положений Правил № 46 ООН, касающихся расширенного поля обзора, было признано, что некоторые небольшие участки на границах нормального поля обзора не могут быть охвачены без изменения комплектного зеркала. В этой связи с точки зрения практичности и соотношения затрат и выгод предлагается допустить, чтобы определенная часть (до 10%) прежнего поля обзора использовалась для обеспечения расширенного поля обзора путем использования широкоугольного зеркала (класса IV) в сочетании с зеркалом бокового обзора (класса V). Нет оснований считать, что такое сочетание приведет к снижению уровня безопасности, поскольку радиус кривизны зеркала класса IV меньше радиуса кривизны зеркала класса V.

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила ООН в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.