|  | Nations Unies | ST/SG/AC.10/C.4/2014/20 |
| --- | --- | --- |
|  | Secrétariat | Distr. générale 16 septembre 2014 Français Original: anglais |

Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses
et du Système général harmonisé de classification
et d’étiquetage des produits chimiques

Sous-Comité d’experts du Système général harmonisé
de classification et d’étiquetage des produits chimiques

Vingt-huitième session

Genève, 10-12 décembre 2014

Point 3 c) de l’ordre du jour provisoire

Questions relatives à la communication des dangers
Amélioration des annexes 1 à 3 et poursuite 
de la rationalisation des conseils de prudence

Corrections à apporter à l’annexe 3 du SGH: 
conseils de prudence

Document transmis par l’expert du Royaume-Uni au nom du groupe de travail par correspondance sur l’amélioration des annexes 1 à 3

Objectif

Le présent document fait état de certaines corrections mineures que le groupe de travail par correspondance propose d’apporter aux tableaux A3.2.2 et A3.2.3.

Détails

Les corrections proposées sont les suivantes:

a)	Dans le tableau A3.2.2, en regard de P210, colonne (4):

En regard de «Matières solides comburantes (chapitre 2.14)», remplacer «Types A, B, C, D, E, F» par «1, 2, 3»; et

En regard de «Peroxydes organiques (chapitre 2.15)», remplacer «1, 2, 3» par «Types A, B, C, D, E, F», de sorte que les rubriques se lisent comme suit:

Matières solides comburantes (chap. 2.14)		1, 2, 3

Peroxydes organiques (chap. 2.15)			Types A, B, C, D, E, F.

Justification:

Il faudrait intervertir les éléments de la colonne (4) en regard des classes de danger Matières solides comburantes (chap. 2.14) et Peroxydes organiques (chap. 2.15) conformément au document informel INF.8 (42e session du Sous-Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses) − INF.5 (24e session du Sous-Comité d’experts du SGH), qui appuyait les documents ST/SG/AC.10/C.4/2012/19 et ST/SG/AC.10/C.4/2012/20;

b)	Dans le tableau A3.2.3, en regard de «P370+P380+P375»,

Supprimer la ligne «Peroxydes organiques (chap. 2.15) − Type B» de sorte que «P370+P380+P375» ne s’applique qu’aux matières et objets explosibles de la division 1.4.

Justification:

La ligne correspondant aux peroxydes organiques devrait être supprimée parce que les peroxydes organiques et les matières autoréactives sont déjà à juste titre affectés à P370+P372+P380+P373 (pour le type A) ou à P370+P380+P375[+P378] (pour le type B). Cette correction est elle aussi conforme au document informel INF.8 (42e session du Sous-Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses) − INF.5 (24e session du Sous-Comité d’experts du SGH);

c)	Dans les tableaux A3.2.2 et A3.2.3, pour P280, P305, P310, P338, P351 et P305+P351+P338, colonne (3):

Remplacer «Severe» par «Serious» dans la version anglaise.

Justification:

Cette modification est nécessaire en anglais pour que, dans chaque cas, la classe de danger indiquée soit «Serious eye damage (chapter 3.3)».

Mesures à prendre

Le Sous-Comité est invité à approuver les corrections proposées.

Si les corrections sont approuvées, il est proposé de les inclure dans un rectificatif à la 5e édition du SGH et de les intégrer dans la 6e édition lorsqu’elle sera publiée en 2015.

# Footnotes

Conformément au programme de travail du Sous-Comité pour 2013-2014, adopté par le Comité 
à sa sixième session (voir ST/SG/AC.10/40, par. 14, et ST/SG/AC.10/C.4/48, annexe IV).