| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2014/27 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 31 December 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ 
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Женева, 17−21 марта 2014 года

Пункт 4 предварительной повестки дня

Толкование МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ

Изъятие, касающееся устройств аккумулирования электроэнергии для транспортных средств и их оборудования

Передано правительством Швейцарии,

Резюме

Существо предложения: В настоящее время изъятие, предусмотренное в подразделе 1.1.3.7, распространяется только на литиевые батареи. Однако транспортные средства и их оборудование оснащаются также и другими устройствами аккумулирования электроэнергии, в отношении которых также должно действовать изъятие.

Предлагаемые решения: Включить в сферу применения изъятия, предусмотренного в подразделе 1.1.3.7, все устройства аккумулирования электроэнергии.

Введение

1.	В целом оборудование транспортных средств, содержащее опасные грузы, освобождено от действия требований раздела 1.1.3 МПОГ и ДОПОГ. В частности, имеются в виду цистерны, литиевые батареи и емкости, содержащие газ, на которые в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ содержатся прямые ссылки.

2.	В отличие от упомянутого выше оборудования другие подобные системы хранения, используемые в настоящее время, не подпадают под эти изъятия, в частности системы хранения на основе металлгидридов, установленные на транспортных средствах, вагонах, надводных или воздушных судах и относящиеся к № ООН 3468 ВОДОРОД В СИСТЕМЕ ХРАНЕНИЯ НА ОСНОВЕ МЕТАЛЛГИДРИДОВ, или ВОДОРОД В СИСТЕМЕ ХРАНЕНИЯ НА ОСНОВЕ МЕТАЛЛГИДРИДОВ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или ВОДОРОД В СИСТЕМЕ ХРАНЕНИЯ НА ОСНОВЕ МЕТАЛЛГИДРИДОВ, УПАКОВАН-НОЙ С ОБОРУДОВАНИЕМ. Кроме того, согласно специальному положению 356 главы 3.3, такие системы должны быть в любом случае утверждены компетентным органом страны изготовления до их принятия к перевозке.

3.	Транспортные средства и их оборудование оснащаются и другими аналогичными системами, такими как конденсаторы с двойным электрическим слоем (№ ООН 3499) и кассеты топливных элементов (№ ООН 3473, 3476−3479). Кроме того, в издание МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ 2015 года будут включены асимметричные конденсаторы (№ ООН 3508). Все эти системы также не освобождаются от требований соответствующих положений, когда они являются частью оборудования транспортного средства.

4.	С целью учета этих различных источников энергии, которые становятся все более распространенными, представляется целесообразным предусмотреть в разделе 1.1.3 изъятие, касающееся устройств аккумулирования энергии любого типа, установленных на транспортном средстве/вагоне/судне и предназначенных для обеспечения тяги или для функционирования любого оборудования таких средств. С этой целью предлагается изменить формулировку подраздела 1.1.3.7 следующим образом:

Предложение

5.	Заменить текст подраздела 1.1.3.7 следующим текстом:

"1.1.3.7	Изъятия, связанные с опасными грузами, используемыми в устройствах аккумулирования электроэнергии (например, в литиевых батареях, конденсаторах, асимметричных конденсаторах, системах хранения на основе металлгидридов, кассетах топливных элементов и т.д.)

Положения ДОПОГ не применяются:

а)	к литиевым батареям к устройствам аккумулирования электроэнергии, установленным в транспортном средстве, осуществляющем перевозку, и предназначенным для обеспечения его движения или для функционирования любого его оборудования;

b)	к литиевым батареям к устройствам аккумулирования электроэнергии, содержащимся в оборудовании для обеспечения функционирования этого оборудования, которое используется или предназначено для использования в ходе перевозки (например, переносной компьютер).".

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94; ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.7 (A1c)).

Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) под условным обозначением OTIF/RID/RC/2014/27.