ZENTRALKOMMISSION FÜR DIE RHEINSCHIFFFAHRT	CCNR-ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2014/10

Allgemeine Verteilung

28. Oktober 2013

Or. ENGLISCH

GEMEINSAME EXPERTENTAGUNG FÜR DIE DEM

ÜBEREINKOMMENS ÜBER DIE INTERNATIONALE BEFÖRDERUNG

VON GEFÄHRLICHEN GÜTERN AUF BINNENWASSERSTRASSEN

BEIGEFÜGTE VERORDNUNG (ADN)

(SICHERHEITSAUSSCHUSS)

(24. Tagung, Genf, 27. bis 31. Januar 2014)

Punkt 5 b) zur vorläufigen Tagesordnung

VORSCHLÄGE FÜR ÄNDERUNGEN DER DEM ADN BEIGEFÜGTEN VERORDNUNG:

Weitere Änderungsvorschläge

Zugang zu Kofferdämmen (Absätze 9.3.2.20.1, 9.3.3.20.1)

Vorgelegt von den empfohlenen ADN-Klassifikationsgesellschaften,

1.	Diese Frage wurde im informellen Dokument INF.9 aufgegriffen, das in der 22. Sitzung des Sicherheitsausschusses geprüft wurde, und im informellen Dokument INF.22 weiter untersucht, das in der 23. Sitzung vorgelegt wurde.

2.	In der 23. Sitzung wurden die empfohlenen ADN-Klassifikationsgesellschaften gebeten, einen offiziellen Vorschlag zur Lösung des Problems zu unterbreiten, der auch entsprechende Übergangsvorschriften enthält.

3.	Es wird vorgeschlagen, den bisherigen Absatz 2 der Absätze 9.3.2.20.1 und 9.3.3.20.1 zu streichen und in Absatz 1.6.7.2.2.2 eine Übergangsvorschrift einzufügen.

4.	Absatz 9.3.2.20.1 (Typ-C-Tanker) wie folgt ändern:

„Kofferdämme oder Kofferdammabteilungen, die neben einem gemäß Absatz 9.3.2.11.6 eingerichteten Betriebsraum verbleiben, müssen durch eine Zugangsluke zugänglich sein.“

5.	Absatz 9.3.3.20.1 (Typ-N-Tanker) wie folgt ändern:

„Kofferdämme oder Kofferdammabteilungen, die neben einem gemäß Absatz 9.3.2.11.6 eingerichteten Betriebsraum verbleiben, müssen durch eine Zugangsluke zugänglich sein.“

6.	In Absatz 1.6.7.2.2.2, Tabelle der allgemeinen Übergangsvorschriften für Tankschiffe, folgenden neuen Eintrag einfügen:

| Absatz | Inhalt | Frist und Nebenbestimmungen |
| --- | --- | --- |
| 9.3.2.20.1 9.3.3.20.1 | Zugang zu Kofferdämmen oder Kofferdammabteilungen | N.E.U, ab 1. Januar 2015, Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach dem 31. Dezember 2044 |

***

# Footnotes

Entsprechend dem Arbeitsprogramm des Binnenverkehrsausschusses für den Zeitraum 2012-2016- (ECE/TRANS/224, Abs. 94, ECE/TRANS/2012/12, Tätigkeitsprogramm 02.7 (A1b)).

Von der UN-ECE in Englisch, Französisch und Russisch unter dem Aktenzeichen ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2014/10 verteilt.