|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2014/12 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 28 octobre 2013 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Groupe de travail des transports 
de marchandises dangereuses

Réunion commune d’experts sur le Règlement annexé
à l’Accord européen relatif au transport international
des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (ADN) (Comité de sécurité de l’ADN)

Vingt-quatrième session

Genève, 27-31 janvier 2014

Point 5 b) de l’ordre du jour provisoire

Propositions d’amendements au Règlement annexé 
à l’ADN: autres propositions

Nécessité éventuelle de clarifier les dispositions transitoires de l’ADN

Communication des sociétés de classification recommandées par l’ADN,

À la lecture de la disposition transitoire d’origine qui figurait dans la version française de l’ADNR, incluse dans le tableau ci-après à titre de référence, on peut penser (voir la colonne «Objet») que cette disposition s’appliquait uniquement aux bateaux du type N ouvert.

Dans le texte actuel de l’ADN, à la même colonne, la mention du type de bateau N ouvert a été supprimée. Cela signifie que la disposition transitoire s’applique désormais à tous les bateaux du type N, y compris les bateaux du type N fermé et ceux du type N avec coupe-flammes.

Dans ce cas, en l’absence de date de N.R.T. pour les bateaux du type N fermé et du type N avec coupe-flammes, la date par défaut visée à l’alinéa b du paragraphe 1.6.7.1.2, à savoir le 26 mai 2000, devrait s’appliquer pour ces bateaux.

1.6.7.2.2.2	Tableau des dispositions transitoires générales − Bateaux-citernes

|  | Paragraphes | Objet | Délai et observations |
| --- | --- | --- | --- |
| ADNR(Fr) | 9.3.3.20.2 | Remplissage des cofferdams avec une pompe type N ouvert | N.R.T. après le 01-01-1995 |
| ADN(En) | 9.3.3.20.2 | Filling of cofferdams with pump | N.R.M. Renewal of the certificate of approval after 31 December 2018 for type N open vessels |
| ADN(Fr) | 9.3.3.20.2 | Remplissage des cofferdams avec une pompe | N.R.T. Renouvellement du certificat d’agrément après le 31 décembre 2018 pour les bateaux du type N ouvert |
| ADN(De) | 9.3.3.20.2 | Füllen von Kofferdämmen mittels einer Pumpe | N.E.U. Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach dem 31. Dezember 2018 für Schiffe des Typs N offen |
| ADN(Ru) | 9.3.3.20.2 | Наполнение коффердамов при помощи насоса | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2018 года для судов открытого типа N |

Or, la disposition transitoire n’a jamais été valable pour ces bateaux. Il est donc proposé de modifier le texte de la dernière colonne (Délai et observations) comme suit:

«N.R.T. pour les bateaux du type N ouvert Renouvellement du certificat d’agrément après le 31 décembre 2018»

Une autre solution consisterait à revenir à la version initiale du tableau, à savoir:

| ADN(Fr) | 9.3.3.20.2 | Remplissage des cofferdams avec une pompe Type N ouvert | N.R.T. Renouvellement du certificat d’agrément après le 31 décembre 2018 pour les bateaux du type N ouvert |
| --- | --- | --- | --- |

# Footnotes

Conformément au programme de travail pour la période 2012-2016 du Comité des transports intérieurs (ECE/TRANS/224, par. 94, et ECE/TRANS/2012/12, activité 02.7, (A1b)).

Diffusé en langue allemande par la Commission centrale pour la navigation du Rhin sous la cote CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2014/12.