ZENTRALKOMMISSION FÜR DIE RHEINSCHIFFFAHRT	CCNR-ZKR/ADN/WP.15/AC.2//2014/12

Allgemeine Verteilung

28. Oktober 2013

Or. ENGLISCH

GEMEINSAME EXPERTENTAGUNG FÜR DIE DEM

ÜBEREINKOMMENS ÜBER DIE INTERNATIONALE BEFÖRDERUNG

VON GEFÄHRLICHEN GÜTERN AUF BINNENWASSERSTRASSEN

BEIGEFÜGTE VERORDNUNG (ADN)

(SICHERHEITSAUSSCHUSS)

(24. Tagung, Genf, 27. bis 31. Januar 2014)

Punkt 5 b) zur vorläufigen Tagesordnung

VORSCHLÄGE FÜR ÄNDERUNGEN DER DEM ADN BEIGEFÜGTEN VERORDNUNG:

Weitere Änderungsvorschläge

Mögliche Notwendigkeit zur Klarstellung von ADN-Übergangsvorschriften

Vorgelegt von den empfohlenen ADN-Klassifikationsgesellschaften,

1.	Die in der unten stehenden Tabelle aufgeführte Übergangsvorschrift, die ursprünglich aus dem ADNR stammt, lässt mit Blick auf die damalige französische Fassung vermuten, dass diese Vorschrift nur auf Schiffe des Typs N offen anwendbar war (vgl. Spalte „Inhalt“).

2.	Im derzeitigen Wortlaut des ADN wurde die Einschränkung auf Schiffe des Typs N offen weggelassen. Dies hat zur Folge, dass die Übergangsvorschrift nunmehr auf alle Schiffe des Typs N, einschließlich Schiffen des Typs N geschlossen und des Typs N mit Flammendurchschlagsicherung, anwendbar ist.

3.	Da für Schiffe des Typs N geschlossen und des Typs N mit Flammendurchschlagsicherung kein N.E.U.-Datum angegeben ist, müsste für diese Schiffe gemäß Absatz 1.6.7.1.2 b) das Standarddatum 26. Mai 2000 gelten.

1.6.7.2.2.2 Tabelle der allgemeinen Übergangsvorschriften: Tankschiffe

|  | Absatz | Inhalt | Frist und Nebenbestimmungen |
| --- | --- | --- | --- |
| ADNR(Fr) | 9.3.3.20.2 | Remplissage des cofferdams avec une pompe type N ouvert | N.R.T. après le 01-01-1995 |
| ADN(En) | 9.3.3.20.2 | Filling of cofferdams with pump | N.R.M. Renewal of the certificate of approval after 31 December 2018 for type N open vessels |
| ADN(Fr) | 9.3.3.20.2 | Remplissage des cofferdams avec une pompe | N.R.T. Renouvellement du certificat d’agrément après le 31 décembre 2018 pour les bateaux du type N ouvert |
| ADN(De) | 9.3.3.20.2 | Füllen von Kofferdämmen mittels einer Pumpe | N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach dem 31. Dezember 2018 für Schiffe des Typs N offen |
| ADN(Ru) | 9.3.3.20.2 | Наполнение коффердамов при помощи насоса | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2018 года для судов открытого типа N |

4.	Gleichwohl war die Übergangsvorschrift für diese Schiffe überhaupt nie gültig. Daher wird vorgeschlagen, den Wortlaut in der letzten Spalte („Frist und Nebenbestimmungen“) wie folgt zu ändern:

„N.E.U. für Schiffe des Typs N offen Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach dem 31. Dezember 2018“

5.	Eine andere Lösung bestünde darin, zur ursprünglichen Fassung der Tabelle zurückzukehren, die da lautet:

| ADN(De) | 9.3.3.20.2 | Füllen von Kofferdämmen mittels einer Pumpe Typ N offen | N.E.U., Zulassungszeugnisses nachdem 31. Dezember 2018 für Schiffe des Typs N offen |
| --- | --- | --- | --- |

***

# Footnotes

Entsprechend dem Arbeitsprogramm des Binnenverkehrsausschusses für den Zeitraum 2012-2016- (ECE/TRANS/224, Abs. 94, ECE/TRANS/2012/12, Tätigkeitsprogramm 02.7 (A1b)).

Von der UN-CE in Englisch, Französisch und Russisch unter dem Aktenzeichen ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2014/12 verteilt.