ZENTRALKOMMISSION FÜR DIE RHEINSCHIFFFAHRT	CCNR-ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2014/28

Allgemeine Verteilung

13. Mai 2014

Or.  Deutsch

GEMEINSAME EXPERTENTAGUNG FÜR DIE DEM

ÜBEREINKOMMEN ÜBER DIE INTERNATIONALE BEFÖRDERUNG

VON GEFÄHRLICHEN GÜTERN AUF BINNENWASSERSTRASSEN

BEIGEFÜGTE VERORDNUNG (ADN)

(SICHERHEITSAUSSCHUSS)

(25. Tagung, Genf, 25. bis 29. August 2014)

Punkt 4 b) zur vorläufigen Tagesordnung

VORSCHLÄGE FÜR ÄNDERUNGEN DER DEM ADN BEIGEFÜGTEN VERORDNUNG

Weitere Änderungsvorschläge

Verschiedene Änderungsvorschläge betreffend Flammendurchschlagsicherungen

Eingereicht von der Zentralkommission für die Rheinschifffarht,

Dieses Dokument hat zum Ziel Textunterschiede in den verschiedenen Sprachversionen des ADN zu korrigieren.

1.	7.2.4.16.8		Betrifft nicht die deutsche Fassung.

2.	7.2.4.22.2		Betrifft nicht die deutsche Fassung.

3.	7.2.4.22.5		Streichen “des jeweiligen Ladetanks”

4.	9.3.3.21.9 		Betrifft nicht die deutsche Fassung.

5.	9.3.3.22.5 a)		Betrifft nicht die deutsche Fassung.

6.	9.3.3.22.5 a) i)	Betrifft nicht die deutsche Fassung.

7.	9.3.3.22.5 a) ii)	Betrifft nicht die deutsche Fassung.

8.	9.3.3.22.5 a) iii)	Betrifft nicht die deutsche Fassung.

9.	9.3.3.22.5 a) iv)	Betrifft nicht die deutsche Fassung.

10.	9.3.3.22.5 a) v)	Betrifft nicht die deutsche Fassung.

11.	9.3.3.22.5 b)		Erhält folgenden Wortlaut:

“b)	Eine Gassammelleitung, die zwei oder mehr Ladetanks miteinander verbindet, muss, wenn nach Kapitel 3.2 Tabelle C Spalte 17 Explosionsschutz erforderlich ist, an jeder Einführung in Ladetanks mit einem flammendurchschlagsicheren und detonations-/deflagrationssicheren Über-/Unterdruckventil versehen sein. ”

12.	9.3.3.22.5 c)		Erhält folgenden Wortlaut:

“c)	Jeder Ladetank hat eine eigene Gasabfuhrleitung, die, wenn nach Kapitel 3.2 Tabelle C Spalte 17 Explosionsschutz erforderlich ist, mit einem deflagrationssicheren Über-/Unterdruckventil und einem dauerbrandsicheren Hochgeschwindigkeitsventil zu versehen ist. Es dürfen gleichzeitig mehrere verschiedene Stoffe befördert werden.

In Ladetanks, die an eine gemeinsame Gassammelleitung angeschlossen sind, dürfen gleichzeitig nur Stoffe befördert werden, die in der Gasphase nicht gefährlich miteinander reagieren. ”

***

# Footnotes

Entsprechend dem Arbeitsprogramm des Binnenverkehrsausschusses für den Zeitraum 2012-2016 (ECE/TRANS/224, Abs. 94; ECE/TRANS/2012/12, Tätigkeitsprogramm 02.7 (A1b)).

Von der UN-ECE in Englisch, Französisch und Russisch unter dem Aktenzeichen ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2014/28 verteilt.