ZENTRALKOMMISSION FÜR DIE RHEINSCHIFFFAHRT	CCNR-ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2014/40
		Allgemeine Verteilung

27. Mai 2014

Or.  DEUTSCH

GEMEINSAME EXPERTENTAGUNG FÜR DIE DEM

ÜBEREINKOMMEN ÜBER DIE INTERNATIONALE BEFÖRDERUNG

VON GEFÄHRLICHEN GÜTERN AUF BINNENWASSERSTRASSEN

BEIGEFÜGTE VERORDNUNG (ADN)

(SICHERHEITSAUSSCHUSS)

(25. Tagung, Genf, 25. bis 29. August 2014)

Punkt 4 b) der vorläufigen Tagesordnung)

VORSCHLÄGE FÜR ÄNDERUNGEN DER DEM ADN BEIGEFÜGTEN VERORDNUNG:

Weitere Änderungsvorschläge

Einsatz von Tauchpumpen

Eingereicht durch die Europäische Binnenschiffahrts Union,

1.	Der Buchstabe b) des Unterabschnitts 9.3.x.52 Art und Aufstellungsort der elektrischen Einrichtungen lautet:

„b)	In Kofferdämmen, Wallgängen, Doppelböden und Aufstellungsräumen sind nur zugelassen (vergleichbar Zone 1):

-	Mess-, Regel- und Alarmeinrichtungen vom Typ „bescheinigte Sicherheit“;

-	Leuchten der Schutzart „druckfeste Kapselung“ oder „Überdruckkapselung“;

-	hermetisch abgeschlossene Echolotschwinger, deren Kabel in dickwandigen Stahlrohren mit gasdichten Verbindungen bis über das Hauptdeck geführt sind;

-	Kabel für den aktiven Kathodenschutz der Außenhaut in Schutzrohren aus Stahl wie für Echolotschwinger.„

Vorschlag

2.	EBU schlägt vor, folgenden Text am Ende des Buchstaben b) hinzuzufügen:

„Nur in Wallgängen und Doppelböden sind zugelassen:

- Fest eingebaute Tauchpumpen mit Temperaturüberwachung vom Typ „bescheinigte Sicherheit“.„

Begründung

3.	Durch den Einsatz von Tauchpumpen in den Wallgängen und Doppelböden wird eine Verbesserung der Entleerung/Restentleerung von Ballastwasser, besonders bei Frost, erreicht.

***

# Footnotes

Entsprechend dem Arbeitsprogramm des Binnenverkehrsausschusses für den Zeitraum 2012-2016 (ECE/TRANS/224, Abs. 94, ECE/TRANS/2012/12, Tätigkeitsprogramm 02.7 (A1b)).

Von der UN-ECE in Englisch, Französisch und Russisch unter dem Aktenzeichen ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2014/40 verteilt.