| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2014/41 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 28 May 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание экспертов по Правилам,

прилагаемым к Европейскому соглашению

о международной перевозке опасных грузов

по внутренним водным путям (ВОПОГ)

(Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ)

Двадцать пятая сессия

Женева, 25−29 августа 2014 года

Пункт 4 b) предварительной повестки дня

Предложения о внесении поправок

в Правила, прилагаемые к ВОПОГ:

Прочие предложения

8.3.5	Виды опасности, создаваемые работами, 			производимыми на борту судна

Передано Европейским союзом речного судоходства (ЕСРС),

1.	Раздел 8.3.5 "Виды опасности, создаваемые работами, производимыми на борту судна" в настоящее время гласит следующее:

"Запрещается производить работы, требующие использования открытого пламени или электрического тока или способные привести к искрообразованию,

на борту сухогрузных судов в защищенной зоне или на палубе на расстоянии менее 3,00 м к носу и к корме от этой зоны;

на борту танкеров.

Это предписание не применяется:

если у сухогрузных судов имеется разрешение компетентного органа или свидетельство, подтверждающее полную дегазацию защищенной зоны;

если у танкеров имеется разрешение компетентного органа или свидетельство, подтверждающее полную дегазацию судна;

к операциям по постановке на якорь.

Эти работы могут производиться без разрешения на борту танкеров в служебных помещениях за пределами грузового пространства, если двери и окна этих помещений закрыты и на судне не производятся работы по загрузке, разгрузке или дегазации.

Разрешается использовать отвертки и гаечные ключи, изготовленные из хромованадиевой стали или из равноценных с точки зрения искрения материалов.".

Предложение

2.	ЕСРС предлагает изменить формулировку раздела 8.3.5 следующим образом:

"8.3.5		Виды опасности, создаваемые работами, производимыми на борту судна

a)	Сухогрузные суда:

В защищенной зоне или на палубе на расстоянии менее 3,00 м к носу и к корме от этой зоны запрещается производить работы, требующие использования открытого пламени или электрического тока или способные привести к искрообразованию.

Это предписание не применяется:

при наличии разрешения компетентного органа или свидетельства, подтверждающего полную дегазацию защищенной зоны;

к операциям по постановке на якорь.

b)	Танкеры:

На борту танкеров запрещается производить работы, требующие использования открытого пламени или электрического тока или способные привести к искрообразованию.

Это предписание не применяется:

если получено разрешение компетентного органа или свидетельство, подтверждающее полную дегазацию судна;

если эти работы производятся в помещениях за пределами грузового пространства при условии, что двери и другие отверстия в этих помещениях закрыты и на судне не производятся работы по загрузке, разгрузке или дегазации;

к операциям по постановке на якорь;

если используются отвертки и гаечные ключи, изготовленные из хромованадиевой стали или из равноценных с точки зрения искрения материалов;

если эти работы производятся после перевозки грузов, для которых не требовалась защита против взрывов в соответствии с указанием в колонке 17 таблицы С главы 3.2;

если эти работы производятся после перевозки грузов, для которых требовалась защита против взрывов в соответствии с указанием в колонке 17 таблицы С главы 3.2 и если концентрация опасных газов, измеренная в танках, не превышает 10% нижнего предела взрываемости.".

Обоснование

3.	Существующее запрещение является чрезмерным и исключает возможность производства работ в ситуациях, не представляющих какой-либо опасности.

4.	Новая формулировка раздела 8.3.5 нацелена на повышение ясности и удобочитаемости предписания.

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94; ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.7, (A1b)).

Распространено на немецком языке ЦКСР под условным обозначением CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2014/41.