| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2014/45 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 3 June 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание экспертов по Правилам,
прилагаемым к Европейскому соглашению
о международной перевозке опасных грузов
по внутренним водным путям (ВОПОГ)
(Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ)

Двадцать пятая сессия

Женева, 25−29 августа 2014 года
Пункт 4 b) предварительной повестки дня

Предложения о внесении поправок в Правила,
прилагаемые к ВОПОГ: Прочие предложения

Рационализация требований, касающихся свидетельства о допущении

Передано правительствами Австрии, Германии и Франции,

Резюме

Существо предложения: В издании ВОПОГ 2013 года процедура выдачи свидетельства о допущении излагается дважды: в главе 1.16 и в разделах 8.1.8 и 8.1.9. Предлагаемое решение: Исключить разделы 8.1.8 и 8.1.9 и перенести некоторые из их положений в главы 1.16 и 8.6. Сопутствующие поправки. Справочные документы: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2014/18 ECE/TRANS/WP.15/AC.2/50, пункт 52 − доклад Комитета по вопросам безопасности о работе его двадцать четвертой сессии

Введение

1.	В посвященном данному вопросу документе ECE/TRANS/WP.15/AC.2/
2014/18 (январь 2014 года) Германия указала на существующее в настоящее время дублирование требований, изложенных, с одной стороны, в разделах 8.1.8 (свидетельство о допущении) и 8.1.9 (временное свидетельство о допущении) и, с другой стороны, в главе 1.16, при этом был подчеркнут потенциальный риск возникновения юридической неопределенности.

2.	Германия предложила исключить разделы 8.1.8 и 8.1.9 и добавить в подраздел 1.16.1.1 пункт 1.16.1.1.3, касающийся давления срабатывания предохранительных клапанов или быстродействующих выпускных клапанов на танкерах.

3.	Делегации Австрии и Франции высказали мнение, что предлагаемые поправки можно было бы уточнить с учетом следующих обстоятельств:

глава 1.16 касается процедур выдачи свидетельств;

в главе 8.6 уже рассматривается способ заполнения свидетельств; и

предлагаемые поправки потребуют внесения некоторых сопутствующих поправок.

4.	Все эти поправки приводятся в настоящем документе.

Предложение

5.	Заменить существующий текст разделов 8.1.8 и 8.1.9 на "(Зарезервирован)".

6.	Изменить формулировку пункта 1.16.1.2.1 следующим образом (новый текст выделен жирным шрифтом и подчеркнут):

"1.16.1.2.1	По своему содержанию, форме и расположению текста свидетельство о допущении должно соответствовать образцу, приведенному в подразделе 8.6.1.1 или 8.6.1.3, и содержать соответствующие требуемые сведения. В свидетельстве о допущении указывается срок его действия.

Его размеры должны составлять 210 мм x 297 мм (формат A4). Могут использоваться лицевая и оборотная страницы.

Оно должно быть составлено на языке или одном из языков страны, которая выдала свидетельство. Если ни один из этих языков не является английским, немецким или французским, название свидетельства и каждая запись в пунктах 5, 9 и 10 свидетельства о допущении сухогрузных судов (подраздел 8.6.1.1) и в пунктах 12, 16 и 17 свидетельства о допущении танкеров (подраздел 8.6.1.3) должны быть внесены также на английском, немецком или французском языке.".

7.	С учетом того, что в случае танкеров свидетельство (подраздел 8.6.1.3) и временное свидетельство (подраздел 8.6.1.4) уже предусматривает ситуацию, когда значения давления срабатывания клапанов различаются в зависимости от танка (см. сноску 2 к пункту 7, а также стр. 3 таблицы по танкам 1−12), предлагается изменить стр. 3 образцов, приведенных в подразделах 8.6.1.3 и 8.6.1.4, следующим образом:

| Если не все грузовые танки судна относятся к одному и тому же типу или имеют одинаковую конструкцию или если их оборудование не является одинаковым, то их тип, конструкция и оборудование должны быть указаны ниже: |
| --- |
| Номер грузового танка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Давление срабатывания быстродействующего выпускного клапана/предохранительного клапана в кПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сопутствующие поправки

8.	Внести следующие изменения:

"8.1.8	Свидетельство о допущении (Зарезервирован)

8.1.9	Временное свидетельство о допущении (Зарезервирован)".

9.	Изменить второй абзац пункта 7.1.2.19.1 следующим образом:

"В этом случае суда, не перевозящие опасные грузы, должны удовлетворять предписаниям нижеследующих пунктов и разделов:

1.16.1.1, 1.16.1.2, 1.16.1.3, 7.1.2.5, 8.1.5, 8.1.6.1, 8.1.6.3, 8.1.7, 8.1.8, 8.1.9, 9.1.0.0, 9.1.0.12.3, 9.1.0.17.2, 9.1.0.17.3, 9.1.0.31, 9.1.0.32, 9.1.0.34, 9.1.0.41, 9.1.0.52.2, 9.1.0.52.3, 9.1.0.56, 9.1.0.71 и 9.1.0.74.".

10.	Изменить пункт 7.2.2.19.3 следующим образом:

"7.2.2.19.3	Если в толкаемом составе или счаленной группе имеется танкер, перевозящий опасные вещества, суда, используемые для обеспечения движения, должны удовлетворять предписаниям нижеследующих пунктов:

1.16.1.1, 1.16.1.2, 1.16.1.3, 7.2.2.5, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6.1, 8.1.6.3, 8.1.7, 8.1.8, 8.1.9, 9.3.3.0.1, 9.3.3.0.3 d), 9.3.3.0.5, 9.3.3.10.1, 9.3.3.10.2, 9.3.3.12.4, 9.3.3.12.6, 9.3.3.16, 9.3.3.17.1−9.3.3.17.4, 9.3.3.31.1−
9.3.3.31.5, 9.3.3.32.2, 9.3.3.34.1, 9.3.3.34.2, 9.3.3.40.1 (однако достаточно одного пожарного или балластного насоса), 9.3.3.40.2, 9.3.3.41, 9.3.3.50.1 c), 9.3.3.50.2, 9.3.3.51, 9.3.3.52.3−9.3.3.52.6, 9.3.3.56.5, 9.3.3.71 и 9.3.3.74.".

11.	Изменить пункт 8.1.2.1 a) следующим образом:

"8.1.2.1	Помимо документов, предусмотренных другими правилами, на борту судна должны находиться следующие документы:

a)	свидетельство о допущении судна, предусмотренное в разделе 8.1.8, пункте 1.16.1.1, или временное свидетельство о допущении судна, предусмотренное в пункте 1.16.1.3, и приложение, предусмотренное в пункте 1.16.1.4;".

Другие предлагаемые поправки

12.	В целях соблюдения последовательности между свидетельством о допущении и временном свидетельстве о допущении добавить в пункт 1.16.1.3.2 новый текст (выделен жирным шрифтом и подчеркнут):

"1.16.1.3.2	По своему содержанию, форме и расположению текста временное свидетельство о допущении должно соответствовать образцу, приведенному в подразделе 8.6.1.2 или 8.6.1.4, или образцу единого свидетельства, объединяющего временное свидетельство об осмотре и временное свидетельство о допущении, при условии, что в этом образце единого свидетельства содержатся те же сведения, что и в образце, приведенном в подразделе 8.6.1.2 или 8.6.1.4, и что он утвержден компетентным органом.

Его размеры должны составлять 210 мм x 297 мм (формат A4). Могут использоваться лицевая и оборотная страницы.

Оно должно быть составлено на языке или одном из языков страны, которая выдала свидетельство. Если ни один из этих языков не является английским, немецким или французским, название свидетельства и каждая запись в пункте 5 временного свидетельства о допущении сухогрузных судов (подраздел 8.6.1.2) и в пункте 12 временного свидетельства о допущении танкеров (подраздел 8.6.1.4) должны быть внесены также на английском, немецком или французском языке.".

Прочие соображения

13.	Преследуемая цель состоит в том, чтобы обеспечить юридическую определенность и сохранить существующие процедуры выдачи свидетельств, как это предусмотрено в документе ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2014/18, представленном Германией.

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94; ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.7, (A1b)).

Распространено на немецком языке Центральной комиссией судоходства по Рейну под условным обозначением CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2014/45.