| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2014/9 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 28 October 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание экспертов по Правилам, 
прилагаемым к Европейскому соглашению 
о международной перевозке опасных грузов 
по внутренним водным путям (ВОПОГ)

(Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ)

Двадцать четвертая сессия

Женева, 27−31 января 2014 года

Пункт 5 b) предварительной повестки дня

Предложения о внесении поправок в Правила, 
прилагаемые к ВОПОГ:

Прочие предложения

Определения грузовых танков

Передано Рекомендованными классификационными обществами ВОПОГ,

Резюме

Существо предложения: Существующее определение термина "грузовой танк" не включает в себя определения родственных терминов, используемых в ВОПОГ.

Предлагаемое решение: Внести поправки в определение грузового танка.

Справочные документы: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/48, пункт 68 ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2013/10 (Франция) Неофициальный документ INF.12, представленный на двадцать третьей сессии.

1.	Предлагаемые определения различных типов грузовых танков были представлены на двадцать третьей сессии Комитета по вопросам безопасности в неофициальном документе INF.12. Было решено, что Рекомендованные классификационные общества ВОПОГ подготовят официальное предложение к следующей сессии с учетом высказанных замечаний по неофициальному документу.

2.	Предложение заключается в том, чтобы заменить первое определение грузовых танков следующим определением:

«"Грузовой танк" означает стационарно установленную на судне емкость, которая предназначена для перевозки опасных грузов.

Конструкция грузового танка:

a)	Грузовой танк высокого давления означает грузовой танк, не являющийся частью корпуса судна, изготовленный в соответствии с признанными специализированными стандартами и рассчитанный на рабочее давление ≥ 400 кПа;

b)	Закрытый грузовой танк означает грузовой танк, соединяющийся с внешней атмосферой через устройство, предотвращающее возникновение недопустимого избыточного внутреннего давления или внутреннего разрежения;

c)	Открытый грузовой танк с пламегасителем означает грузовой танк, соединяющийся с внешней атмосферой через устройство, оборудованное пламегасителем;

d)	Открытый грузовой танк означает грузовой танк, непосредственно соединяющийся с внешней атмосферой.

Тип грузового танка:

a)	Вкладной грузовой танк означает стационарно установленный на судне грузовой танк, не являющийся частью конструкции судна;

b)	Встроенный грузовой танк означает грузовой танк, который образован конструкцией самого судна и ограничен внешним корпусом судна или стенками, не являющимися частью внешнего корпуса судна;

c)	Грузовой танк, стенки которого не являются частью внешнего корпуса, означает встроенный грузовой танк, дно и боковые стенки которого не являются частью внешнего корпуса судна или вкладного грузового танка».

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94; ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.7 (A1b)).

Распространено на немецком языке Центральной комиссией судоходства по Рейну под условным обозначением CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2014/9.