ZENTRALKOMMISSION FÜR DIE RHEINSCHIFFFAHRT	CCNR-ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2014/INF.34

Allgemeine Verteilung

24. Januar 2014

Or.   DEUTSCH

GEMEINSAME EXPERTENTAGUNG FÜR DIE DEM

ÜBEREINKOMMEN ÜBER DIE INTERNATIONALE BEFÖRDERUNG

VON GEFÄHRLICHEN GÜTERN AUF BINNENWASSERSTRASSEN

BEIGEFÜGTE VERORDNUNG (ADN)

(SICHERHEITSAUSSCHUSS)

(24. Tagung, Genf, 27. bis 31. Januar  2014)

VORSCHLÄGE FÜR ÄNDERUNGEN DER DEM ADN BEIGEFÜGTEN VERORDNUNG:

Korrekturen der Definitionen beim Atemschutz (deutsche Sprachfassung)

Eingereicht vom Verband der Europäischen Chemischen Industrie (CEFIC)

I.	Einleitung/Bemerkung

1.	Um beim Transport von gefährlichen Gütern, die einen Sterncheneintrag in     3.2.3.2 Tabelle C des ADN aufweisen (siehe Anhang), den erforderlichen Schiffstyp und die Ausrüstung an Bord zu ermitteln, muss das Entscheidungsdiagramm (Unterabschnitt 3.2.3.3) angewandt werden. Hierbei fallen uns Unstimmigkeiten in Bezug auf die erforderliche Ausrüstung (Spalte 18 – in diesem Fall „Atemschutzgerät“) auf.

2.	Es wird in den Kapiteln des ADN zwischen umluftabhängigem und umluftunabhängigem Atemschutz unterschieden. In manchen Textpassagen der deutschen Fassung des ADN 2013 werden die Begriffe „umluftabhängig“ und „umluftunabhängig“ verwechselt.

II.	Definitionen Abschnitt 1.2.1 ADN

3.	Atemschutzgerät (Filtergerät; umluftabhängig): Ein Gerät, das den Träger bei Arbeiten in gefährlicher Atmosphäre über einen geeigneten Atemfilter schützt. Für diese Geräte siehe z. B. die

Europäische Norm EN 136:1998. Für die verwendeten Filter siehe z. B. die Europäische Norm

EN 371:1992 oder EN 372:1992.

4.	Atemschutzgerät (umluftunabhängig): Ein Gerät, das den Träger bei Arbeiten in gefährlicher

Atmosphäre durch mitgeführte Druckluft oder über einen Schlauch mit Atemluft versorgt. Für diese

Geräte siehe z. B. die Europäische Norm EN 137:1993 oder EN 138:1994.

III.	Weitere Textpassagen für Atemschutz – deutsche Sprachfassung

5.	3.2.3.1 Erläuterungen zur Tabelle C

Spalte 18 Ausrüstung erforderlich

Diese Spalte enthält einen alphanumerischen Code für die bei der Beförderung des

gefährlichen Stoffes erforderliche Ausrüstung (siehe Abschnitt 8.1.5).

6.	8.1.5 Besondere Ausrüstung

8.1.5.1 Sofern dies in Kapitel 3.2 Tabelle A oder C gefordert wird, muss die nachstehende Ausrüstung an

Bord sein:

A: Ein geeignetes umluftabhängiges Atemschutzgerät

7.	3.2.3.3 Entscheidungsdiagramm

Spalte 18: Bestimmung ob persönliche Ausrüstung, ein Fluchtgerät, ein tragbares Gasspürgerät, ein tragbares Messgerät zum Nachweis von toxischen Gasen oder ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät erforderlich ist.

8.	3.2.4 Modalitäten für die Anwendung des Abschnitts 1.5.2 bezüglich Ausnahmegenehmigungen für die Beförderung in Tankschiffen

3.2.4.3 Zuordnungskriterien für die Stoffe

J. Spalte 18: Bestimmung, ob eine persönliche Schutzausrüstung, ein Fluchtgerät, ein

tragbares Gasspürgerät, ein tragbares Messgerät zum Nachweis von toxischen Gasen

oder ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät erforderlich ist.

IV.	Änderungsvorschläge

9.	In der Deutschen Sprachfassung als Berichtigung/Korrektur in den  Unterabschnitten 3.2.3.3 und 3.2.4.3 „umluftunabhängig“ ändern in „umluftabhängig“

V.	Begründung

10.	Die Korrektur ist erforderlich, um die richtige Ausrüstung für die Arbeiten an Bord bestimmen zu können. Anpassung an Englisch/Französisch

VI.	Anhang