|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2014/2 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 17 décembre 2013 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

162e session

Genève, 11-14 mars 2014

Point 4.6.1 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958 − Examen de projets d’amendements
à des Règlements existants, proposés par le GRB

Proposition de complément 1 à la série 04 d’amendements
au Règlement no 41 (Bruit émis par les motocycles)

Communication du Groupe de travail du bruit*

Le texte ci-après a été adopté par le Groupe de travail du bruit (GRB) à sa cinquante-huitième session (ECE/TRANS/WP.29/GRB/56, par. 3, 4 et 5). Il est basé sur les documents ECE/TRANS/WP.29/GRB/2013/7 et ECE/TRANS/WP.29/GRB/2013/11, non modifiés, et sur le document GRB-58-01 tel qu’il est reproduit dans l’annexe II du rapport. Il est soumis au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d’administration (AC.1) pour examen.

Paragraphe 12.5, modifier comme suit:

«12.5	Les homologations délivrées conformément au présent Règlement avant la date indiquée au paragraphe 12.2 et toutes les extensions desdites homologations, y compris celles délivrées ultérieurement en vertu d’une série antérieure d’amendements au présent Règlement, restent valables indéfiniment…».

Annexe 1,

Points 16.1 à 16.4, modifier comme suit:

«16.1	Valeur Lwot obtenue lors de l’essai à pleins gaz: 	dB(A)

16.2	Valeur Lcrs obtenue lors de l’essai à vitesse constante: 	dB(A)

16.3	Facteur de puissance partielle kp:

16.4	Résultat final de l’essai Lurban: 	dB(A)».

Point 17.2, modifier comme suit:

«17.2	Valeur obtenue lors de l’essai à l’arrêt: 	dB(A) à 	 min-1»

Annexe 3,

Paragraphe 2.2, modifier comme suit:

«2.2	Appareils de mesure

On utilise un sonomètre de précision, tel qu’il est défini au paragraphe 1.1.1.».

Paragraphe 2.3.2, modifier comme suit:

«2.3.2	Terrain d’essai

Le terrain d’essai doit être situé à l’extérieur, être composé d’une surface plane en béton, en bitume compact sans porosité notable ou en tout autre matériau ferme, et être dépourvu de neige, d’herbe, de terre meuble, de cendres ou encore de tout autre matériau absorbant le son. Il doit être situé dans un espace ouvert…».

Annexe 4,

Paragraphe 3.2.2, modifier somme suit:

«3.2.2	Guide de conception

On trouvera à la figure 2…

…

Outre ce qui précède, les recommandations suivantes sont données:

a)	La fraction de sable…;

b)	La base et …;

c)	Les gravillons doivent être…;

d)	Les gravillons utilisés dans le mélange doivent être lavés;

e)	Aucun gravillon supplémentaire ne peut être ajouté sur le revêtement;

f)	La dureté du liant exprimée en valeur PEN…;

g)	La température du mélange avant le roulage...».

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour 2012-2016 (ECE/TRANS/224, par. 94, et ECE/TRANS/2012/12, activité 02.4), le Forum mondial élabore, harmonise et actualise les Règlements, afin d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.