| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2014/15 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 18 December 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

162-я сессия

Женева, 11−14 марта 2014 года

Пункт 4.9.3 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов поправок 
к действующим правилам, представленных GRE

Предложение по дополнению 23 к поправкам
серии 02 к Правилам № 7 (габаритные огни,
сигналы торможения и контурные огни)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения
и световой сигнализации*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее семидесятой сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRE/70, пункт 28). В его основу положены документы ECE/TRANS/WP.29/GRE/2013/42 без изменений и ECE/TRANS/WP.29/GRE/
2013/48 с поправками, внесенными на основании приложения VI к докладу. Этот текст передается на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету АС.1.

Пункт 6.1 изменить следующим образом:

"6.1		По исходной оси сила света, испускаемого каждым из двух представленных устройств, должна быть не ниже минимального и не выше максимального из указанных ниже значений:

|  | Минимальная сила света в кд | Максимальные значения силы света в кд при использовании в качестве |
| --- | --- | --- |
|  |  | одиночного огня | огня (одиночного) с маркировкой "D" (пункт 4.2.2.6) |
| 6.1.1 Подфарники, передние контурные огни A или AM | 4 | 140 | 70 |
| 6.1.2 Подфарники, совмещенные с фарой или передним противотуманным огнем | 4 | 140 | − |
| 6.1.3 Задние габаритные огни, задние контурные огни |  |  |  |
| 6.1.3.1 R, R1 или RM1 (с постоянной силой света) | 4 | 17 | 8,5 |
| 6.1.3.2 R2 или RM2 (с изменяемой силой света) | 4 | 42 | 21 |
| 6.1.4 Сигналы торможения |  |  |  |
| 6.1.4.1 S1 (с постоянной силой света) | 60 | 260 | 130 |
| 6.1.4.2 S2 (с изменяемой силой света) | 60 | 730 | 365 |
| 6.1.4.3 S3 (с постоянной силой света) | 25 | 110 | 55 |
| 6.1.4.4 S4 (с изменяемой силой света) | 25 | 160 | 80 |

"

Пункт 6.2.4.2 изменить следующим образом:

"6.2.4.2	если задний габаритный огонь и/или задний контурный огонь совмещен с сигналом торможения с постоянной силой света или с изменяемой силой света, то соотношение между фактически замеренной силой света двух этих огней, включенных одновременно, и силой света заднего габаритного огня или контурного огня, включенного отдельно, должно быть не менее 5:1 в поле, ограниченном прямыми горизонтальными линиями, проходящими через точки ±5° V, и прямыми вертикальными линиями, проходящими через точки ±10° Н, таблицы распределения света.

Если один из двух совмещенных огней либо оба эти огня имеет(ют) более одного источника света и считает(ют)ся единым огнем, то учитываются значения, получаемые при включении всех источников света;".

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94; ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.