|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2014/33 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 20 décembre 2013 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

162e session

Genève, 11-14 mars 2014

Point 4.14.1 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958 − Examen de projets d’amendements
à des Règlements existants, proposés par le GRSP

Proposition de complément 3 au Règlement no 129 (Dispositifs améliorés de retenue pour enfants)

Communication du Groupe de travail de la sécurité passive*

Le texte reproduit ci-après a été adopté par le Groupe de travail de la sécurité passive (GRSP) à sa cinquante-quatrième session. Il est fondé sur le document ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/21, tel que modifié par le rapport. Il est soumis au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d’administration (AC.1) pour examen.

I.	Proposition

Liste des annexes, ajouter la référence à une nouvelle annexe 22, comme suit:

«22.	Module porte-enfant	».

Texte du Règlement,

Paragraphe 5.3, modifier comme suit:

«5.3	L’homologation ou l’extension ou le refus d’homologation d’un type de dispositif de retenue pour enfants en application du présent Règlement est notifié aux Parties à l’Accord appliquant le présent Règlement au moyen d’une fiche conforme au modèle de l’annexe 1 du présent Règlement. Si une partie du dispositif amélioré de retenue pour enfants peut être utilisée comme module porte-enfant et installée comme indiqué à l’annexe 22, les homologations ne peuvent être délivrées en application du présent Règlement que si le module porte-enfant satisfait aux prescriptions de la présente annexe.».

Ajouter une nouvelle annexe 22, comme suit:

«Annexe 22

Module porte-enfant

1.	Définition

Par “Module porte-enfant”, on entend un module qui fait partie d’un système évolué de retenue pour enfants intégral destiné à recevoir un enfant d’un âge inférieur ou égal à 15 mois et d’un poids inférieur ou égal à 13 kg et qui peut être utilisé comme système de retenue pour enfants indépendant. Il est conçu pour que l’on puisse l’extraire du véhicule avec l’enfant dedans sans avoir à ouvrir un harnais et le porter une fois à l’extérieur du véhicule.

2.	Prescriptions s’appliquant au module porte-enfant

2.1	Le positionnement de la ceinture doit satisfaire aux prescriptions des paragraphes 4.3 et 6.1.9 du Règlement no 44.

2.2	Les résultats de l’essai de choc avant doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 7.1.4 du Règlement no 44.

2.3	Les résultats de l’essai de choc arrière doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 7.1.4 du Règlement no 44.

2.4	Les résultats de l’essai de retournement doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 7.1.3 du Règlement no 44.».