|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2014/46 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 1er avril 2014 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

163e session

Genève, 24-27 juin 2014

Point 4.9.2 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958 − Examen de projets d’amendements
à des Règlements existants, proposés par le GRRF

Proposition de complément 16 au Règlement no 13-H (Freins)

Communication du Groupe de travail en matière de roulement 
et de freinage*

Le texte ci-après a été adopté par le Groupe de travail en matière de roulement et de freinage (GRRF) à sa soixante-seizième session (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/76, par. 12). Il est fondé sur le document ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/16, tel que reproduit à l’annexe III du rapport. Il est soumis au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d’administration (AC.1) pour examen.

Paragraphe 12, modifier comme suit:

«12.		Dispositions transitoires

12.1	À compter de la date d’entrée en vigueur du complément 16 au présent Règlement, aucune Partie contractante appliquant le présent Règlement ne doit refuser d’accorder ou de reconnaître des homologations de type au titre du présent Règlement tel que modifié le complément 16.

12.2	Au terme d’un délai de 24 mois après la date d’entrée en vigueur du complément 16 au présent Règlement, les Parties contractantes appliquant le présent Règlement de doivent accorder des homologations de type que si le type de véhicule à homologuer satisfait aux prescriptions du présent Règlement tel que modifié par le complément 16.

12.3	Nonobstant les dispositions des paragraphes 12.1 et 12.2 ci-dessus, les Parties contractantes appliquant le présent Règlement doivent continuer à accorder des homologations à des types de véhicules non équipés d’une fonction de contrôle de stabilité ou d’un ESC et d’un système d’aide au freinage d’urgence (AFU), satisfaisant aux prescriptions de l’annexe 9 du présent Règlement.

12.4	Les Parties contractantes appliquant le présent Règlement ne doivent pas refuser d’accorder des extensions d’homologation de type à des types de véhicules existants équipés ou non d’une fonction de contrôle de stabilité ou d’un ESC et d’un système d’aide au freinage d’urgence (AFU), en application des prescriptions en vigueur à la date de l’homologation d’origine.

12.5	Sous réserve des dispositions du paragraphe 12.6 ci-dessous, même après la date d’entrée en vigueur du complément 16 au présent Règlement, les homologations de type délivrées au titre d’une quelconque série de complément au présent Règlement doivent rester valides et les Parties contractantes qui appliquent ce Règlement doivent continuer à les accepter.

12.6	Les Parties contractantes appliquant ce Règlement ne sont pas tenues d’accepter, aux fins d’une homologation de type nationale ou régionale, une homologation de type visant des types de véhicule qui ne sont pas équipés d’une fonction de contrôle de stabilité ou d’un ESC et d’un système d’aide au freinage d’urgence (AFU).».

Annexe 9, partie A, paragraphe 3.4.1.1, modifier comme suit:

«3.4.1.1	Doit satisfaire aux prescriptions techniques pertinentes du Règlement no 121;».

Supprimer les paragraphes 3.4.1.2 à 3.4.1.5.

Les paragraphes 3.4.1.6 à 3.4.1.9 deviennent les paragraphes 3.4.1.2 à 3.4.1.5 et les renvois à ces paragraphes sont renumérotés en conséquence.

Paragraphes 3.5.2 et 3.5.3, modifier comme suit:

«3.5.2	Une commande ayant pour unique fonction de mettre le système ESC sur un mode où il ne satisfait plus aux prescriptions fonctionnelles des paragraphes 3, 3.1, 3.2 et 3.3 doit satisfaire aux prescriptions techniques pertinentes du Règlement no 121.

3.5.3	Une commande d’ESC ayant pour fonction de mettre le système ESC sur des modes différents dont au moins un risque de ne plus satisfaire aux prescriptions fonctionnelles des paragraphes 3, 3.1, 3.2 et 3.3, doit satisfaire aux prescriptions techniques pertinentes du Règlement no 121.

Lorsque le mode est choisi au moyen d’une commande multifonction, l’écran d’affichage doit clairement indiquer au conducteur la position dans laquelle se trouve la commande pour ce mode, au moyen du symbole “OFF” pour l’ESC défini dans le Règlement no 121.».

Paragraphe 3.5.2, pictogramme, supprimer.

Paragraphe 3.5.3, pictogramme, supprimer.

Paragraphe 3.6.2.1, modifier comme suit:

«3.6.2.1	Doit satisfaire aux prescriptions techniques pertinentes du Règlement no 121.».

Paragraphes 3.6.2.2 à 3.6.2.5, supprimer.

Les paragraphes 3.6.2.6 à 3.6.2.8 deviennent les paragraphes 3.6.2.2 à 3.6.2.4 et les renvois à ces paragraphes sont renumérotés en conséquence.

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail pour 2012-2016 (ECE/TRANS/224, par. 94, et ECE/TRANS/2012/12, activité 02.4), le Forum mondial élabore, harmonise et actualise les Règlements, afin d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.