| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2014/47 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 28 March 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования
правил в области транспортных средств

163-я сессия

Женева, 24–27 июня 2014 года

Пункт 4.9.3 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов поправок 
к существующим правилам, представленных GRRF

Предложение по дополнению 19 к Правилам № 54 (шины для транспортных средств неиндивидуального пользования и их прицепов)

Представлено Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части (GRRF) на ее семьдесят пятой сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/75, пункт 30). В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2013/19 без поправок. Этот текст представлен на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету АС.1.

Приложение 5, часть I, таблица А, включить следующие значения:

"

| Обозначения размеров шины (+) | Код ширины измерительного обода | Номинальный диаметр обода d (мм) | Наружный диаметр D (мм) | Ширина профиля S (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Радиальная конструкция | Диагональная конструкция | Радиальная конструкция | Диагональная конструкция |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 4,10/3,50−6 | 2,5 | 152 | − | 320 | − | 95 |
| 3,50−8 | 2,5 | 203 | − | 394 | − | 103 |
| 4,40−10 | 3,5 | 254 | − | 480 | − | 124 |

"

Приложение 5, часть I, таблица D, включить следующие значения:

"

| Обозначения размеров шины (+) | Код ширины измерительного обода | Номинальный диаметр обода d (мм) | Наружный диаметр D (мм) | Ширина профиля S (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначения в условных единицах… |
| … 16,5x6,5−8 | 5,375 | 203 | 411 | 165 |

"

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.