| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2014/50 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 1 April 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

163-я сессия

Женева, 24−27 июня 2014 года

Пункт 4.9.6 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов поправок
к существующим правилам, представленных GRRF

Предложение по дополнению 11 к Правилам № 106 (шины для сельскохозяйственных транспортных средств)

Представлено Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части*

Воспроизведенный ниже текст содержит предложения, принятые Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части (GRRF) на ее семьдесят пятой (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/75, пункт 34) и семьдесят шестой (ECE/TRANS/ WP.29/GRRF/76, пункт 27) сессиях. В его основу положены документ ECE/ TRANS/WP.29/GRRF/2013/23 без поправок, принятый на семьдесят пятой сессии, и документ ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/2 с поправками, указанными в приложении V к докладу о работе семьдесят пятой сессии, а также документ ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/15 без поправок, причем два последних из упомянутых выше документов были приняты на семьдесят шестой сессии. Этот текст представлен на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету АС.1.

Пункт 1 изменить следующим образом:

"1.	Область применения

…

Они не применяются к типам шин, предназначенных в основном для других целей, а именно:

a)	для землеройного оборудования;

b)	для грузовых автомобилей внутризаводского транспорта и автопогрузчиков".

Пункт 2.1.3 изменить следующим образом:

"	категория использования:

…

g)	лесные машины − стандартный протектор;

h)	лесные машины − специальный протектор;

i)	применение на строительстве ("IND")."

Включить новый пункт 2.15.11 следующего содержания:

"2.15.11	буквы "IND", проставляемые после маркировки номинального диаметра обода шины для применения на строительстве (на тракторах-тягачах)".

Включить новый пункт 2.42 следующего содержания:

"2.42	"шина для применения на строительстве (на тракторах-тягачах)" означает шину, предназначенную для установки на тракторах-тягачах, экскаваторных погрузочных машинах и других транспортных средствах, применяемых на промышленных или строительных объектах (например, на автопогрузчиках, экскаваторах и т.д.), или на некоторых сельскохозяйственных транспортных средствах (например, телескопических погрузчиках)".

Пункт 3 изменить следующим образом:

"3.		Маркировка

3.1	На шинах должны быть нанесены:

…

3.1.4.1	в случае шины для сельскохозяйственных машин − эксплуатационное описание, дополненное соответствующим обозначением типа применения;

3.1.4.2	в случае шины для сельскохозяйственных машин универсального применения – маркировка с двумя эксплуатационными описаниями: одно – для применения на колесах прицепа, а другое − для применения на ведущих колесах;"

Пункт 3.1.7 изменить следующим образом:

"3.1.7	надписи "F-1", "F-2" или "F-3" в случае шины для управляемых колес тракторов, если она уже не промаркирована в соответствии с пунктом 2.15.6 выше;"

Пункт 3.1.12 изменить следующим образом:

"3.1.12	Надпись "IF" перед обозначением размера шины, если она является "шиной с повышенным прогибом".

Надпись "VF" перед обозначением размера шины, если она является "шиной с очень высокой степенью прогиба".

Включить новый пункт 3.1.13 следующего содержания:

"3.1.13	надпись "R-4" в случае шины для применения на строительстве, указанной в таблице 8 приложения 5, если она еще не промаркирована в соответствии с пунктом 2.15.9 выше".

Пункт 3.1.13 (прежний), изменить нумерацию на 3.2.

Пункты 3.2−3.5, изменить нумерацию на 3.3−3.6.

Пункт 6.4.2, включить в таблицу новую строку следующего содержания:

"

| … | 0,96 | 1,04 | 0,97 | 1,07 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Применение на строительстве |  |  |  |  |

"

Приложение 3, включить новую часть E следующего содержания:

"Часть Е: шины для применения на строительстве (на тракторах-тягачах)

Пример маркировки, которая должна наноситься на типах шин, соответствующих настоящим Правилам

| b | 400/80 – 24 IND | b |  | b | 156 A8 | b |  | b | 153 B | b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| c | TUBELESS | c |  | c | 2513 | c |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Минимальные значения высоты
маркировки (мм):

| b: 9 мм |  | c: 4 мм |
| --- | --- | --- |

Эта маркировка обозначает шину для применения на строительстве (IND):

a)	имеющую номинальную ширину профиля 400;

b)	имеющую номинальное отношение высоты профиля к его ширине 80;

c)	имеющую диагональную конструкцию (-);

d)	имеющую номинальный диаметр обода 610 мм, что соответствует коду 24;

e)	имеющую несущую способность 4 000 кг, соответствующую индексу несущей способности 156, указанному в приложении 4;

f)	относящуюся к категории скорости A8 (контрольная скорость 40 км/ч);

g)	дополнительно разрешенную для использования на скорости 50 км/ч (обозначение категории скорости B) при несущей способности 3 650 кг, что соответствует индексу несущей способности 153, указанному в приложении 4;

h)	подлежащую использованию без камеры ("TUBELESS");

i)	изготовленную в течение 25-й недели 2013 года
(см. пункт 3.2 Правил).

Размещение и порядок нанесения маркировки, составляющей обозначение шины, являются следующими:

a)	обозначение размера, включающее номинальную ширину профиля, номинальное отношение высоты профиля к его ширине, обозначение типа конструкции, номинальный диаметр обода и индекс "IND", должно быть сгруппировано, как это указано в приведенном выше примере: 400/80 − 24 IND;

b)	эксплуатационное описание (индекс несущей способности и обозначение категории скорости) проставляют рядом с обозначением размера. Оно может наноситься либо до или после него, либо над или под ним;

c)	обозначения "TUBELESS" и "R-4", если это применимо, а также дата изготовления могут наноситься отдельно от обозначения размера";

d)	маркировка дополнительного эксплуатационного описания в середине круга, если таковая имеется, может содержать обозначение категории скорости либо после индекса несущей способности, либо под этим индексом."

Приложение 5,

Таблица 1, примечание 1 изменить следующим образом:

"1.	Шины для управляемых колес сельскохозяйственных транспортных средств обозначают либо индексом "Front", добавляемым после обозначения размера шины (например, 4.00 − 9 Front), либо одной из следующих дополнительных маркировок, проставляемых на боковинах шины: 
"F-1", "F-2" или "F-3"."

Включить новые таблицы 8 и 9 следующего содержания:

"Таблица 8
Шины для лесных машин − Условные обозначения размеров

| Обозначение размера шины | Код ширины теоретического обода (A1) | Номинальная ширина профиля (S1) (мм) | Габаритный диаметр (D) (мм) | Номинальный диаметр обода (d) (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.1-26 LS | 20 | 587 | 1 632 | 660 |
| 24.5-32 LS | 21 | 622 | 1 831 | 813 |
| 28L-26 LS | 25 | 714 | 1 644 | 660 |
| 30.5L-32 LS | 27 | 775 | 1 847 | 813 |
| 35.5L-32 LS | 31 | 902 | 2 011 | 813 |

Примечания:

1	Шины для лесных машин обозначаются индексами "LS-2" или "LS-3", указываемыми после обозначения размера шины (например, 30.5L-32 LS-2).

2	Шины радиальной конструкции обозначаются при помощи буквы "R", проставляемой вместо знака "-" (например, 30.5LR32 LS).

# Таблица 9
Шины для применения на строительстве (на тракторах-тягачах)

| Обозначение размера шин | Код ширины теоретического обода (A1) | Номинальная ширина профиля (S1) (мм) | Габаритный диаметр (D) (мм) | Номинальный диаметр обода (d) (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Радиальная | Диагональная | Радиальная | Диагональная |  |
| 14.9-24 | 13 | 378 | 378 | 1 245 | 1 240 | 610 |
| 14.9-28 | 13 | 378 | 378 | 1 350 | 1 345 | 711 |
| 16.9-24 | 15 | 429 | 429 | 1 320 | 1 310 | 610 |
| 16.9-28 | 15 | 429 | 429 | 1 420 | 1 410 | 711 |
| 16.9-34 | 15 |  | 429 |  | 1 560 | 864 |
| 17.5L-24 | 15 | 445 | 445 | 1 250 | 1 241 | 610 |
| 18.4-24 | 16 | 467 | 467 | 1 395 | 1 375 | 610 |
| 18.4-26 | 16 |  | 467 |  | 1 425 | 660 |
| 18.4-28 | 16 | 467 | 467 | 1 490 | 1 477 | 711 |
| 18.4-30 | 16 |  | 467 |  | 1 525 | 762 |
| 19.5L-24 | 17 | 495 | 495 | 1 320 | 1 314 | 610 |
| 21L-24 | 18 | 533 | 533 | 1 395 | 1 378 | 610 |
| 23.1-26 | 20 |  | 587 |  | 1 580 | 660 |

Примечания:

1	Эти шины обозначают либо индексом "IND", указываемым после обозначения размера шины (например, 14.9-24 IND), либо следующей маркировкой, проставляемой на боковинах шины:
"R-4".

2	Шины радиальной конструкции обозначают при помощи буквы "R", проставляемой вместо знака "-" (например, 14.9 R 24).

3	Коэффициент для расчета габаритной ширины шин радиальной конструкции: + 8%"."

Приложение 7, включить новую часть E следующего содержания:

"Часть E: шины для применения на строительстве (на тракторах-тягачах)

Применяется к шинам, отнесенным к категории использования "Применение на строительстве" (см. пункт 2.42)

Изменение несущей способности (в процентах) для шин, на которых нанесено обозначение категории скорости A8

| Скорость (км/ч) | Изменение несущей способности (%) |
| --- | --- |
|  | Постоянная нагрузка | Циклическая нагрузка (+) |
| 5 | + 45 | + 67 (1) |
| 10 | + 25 | + 50 (2) |
| 15 | + 13 | + 34 |
| 20 | + 9 | + 23 |
| 25 | + 6 | + 11 |
| 30 | + 4 | + 7 |
| 35 | + 2 | + 3 |
| 40 | [0] | [0] |
| 45 | - 4 | - 4 |
| 50 | - 9 | - 9 |

(+)	Циклическая нагрузка означает, что при движении в одну сторону шины находятся
под нагрузкой, а при движении в обратную сторону – без нагрузки (например,
в случае автопогрузчиков).

1)	Расстояние в одну сторону − 150 м с полной загрузкой.

2)	Расстояние в одну сторону − 600 м с полной загрузкой".

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.