| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2014/60 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 14 August 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

164-я сессия

Женева, 11−14 ноября 2014 года

Пункт 4.6.7 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов поправок

к существующим правилам, представленных GRE

Предложение по дополнению 16 к поправкам серии 01 к Правилам № 53 (установка устройств освещения 
и световой сигнализации для транспортных средств категории L3)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее семьдесят первой сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRE/71, пункт 59). В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2014/9 с поправками, содержащимися в приложении II к докладу. Этот текст представляется Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету АС.1 для рассмотрения.

Пункт 5.14.4 изменить следующим образом:

"5.14.4	сигналом торможения − устройством категории S1, указанным в Правилах № 7, либо сигналом торможения, указанным в Правилах № 50 (пункт 6.4)".

Включить новый пункт 5.15.4 следующего содержания:

"5.15.4	Сигналом торможения − устройством категории S3, указанным в Правилах № 7 (пункт 6.4);".

Пункты 6.4.1−6.4.6 изменить следующим образом:

"6.4.1		Количество

Один или два официально утвержденных в качестве устройств категории S1 в соответствии с Правилами № 7 либо сигнал торможения в соответствии с Правилами № 50.

Одно факультативное устройство, официально утвержденное в качестве устройства категории S3 в соответствии с Правилами № 7.

6.4.2		Схема монтажа

Никаких особых требований не предусмотрено.

6.4.3		Размещение

6.4.3.1	Для устройства категории S1, указанного в Правилах № 7, либо сигнала торможения, указанного в Правилах № 50

По высоте: не менее 250 мм и не более 1 500 мм над уровнем грунта;

По длине: в задней части транспортного средства.

6.4.3.2	Для устройства категории S3, указанного в Правилах № 7

По высоте: горизонтальная плоскость, касательная к нижнему краю видимой поверхности, должна находиться на высоте не менее 850 мм над уровнем грунта.

Однако горизонтальная плоскость, касательная к нижнему краю видимой поверхности, должна проходить выше горизонтальной плоскости, касательной к верхнему краю видимой поверхности устройства категории S1, указанного в Правилах № 7 ООН, либо сигнала торможения, указанного в Правилах № 50.

По длине: в задней части транспортного средства.

6.4.4		Геометрическая видимость

Для устройства категории S1, указанного в Правилах № 7, либо сигнала торможения, указанного в Правилах № 50

Горизонтальный угол:	45° влево и вправо для одиночного огня;

45° наружу и 10° внутрь для каждой пары огней;

Вертикальный угол: 	15° выше и ниже горизонтали.

Однако вертикальный угол ниже горизонтали может быть уменьшен до 5°, если высота огня менее 750 мм.

Для устройства категории S3, указанного в Правилах № 7

Горизонтальный угол:	10° влево и вправо от продольной оси транспортного средства.

Вертикальный угол:	10° выше и 5° ниже горизонтали.

6.4.5		Направление

Назад.

6.4.6		Схемы электрических соединений

Все сигналы торможения зажигаются одновременно при каждом включении рабочего тормоза".

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.