| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2014/68 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 15 August 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

164-я сессия

Женева, 11−14 ноября 2014 года

Пункт 4.7.4 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов поправок

к существующим правилам, представленных GRSG

Предложение по дополнению 2 к поправкам серии 05 к Правилам № 105 (транспортные средства ДОПОГ)

Представлено Рабочей группой по общим предписаниям, 
касающимся безопасности*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности (GRSG) на ее 106-й сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/85, пункт 49). В его основу положен документ  ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2014/20. Этот текст представляется Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету АС.1 для рассмотрения.

Пункт 5.1.1.5.1 изменить следующим образом (в том числе исключить сноску 5):

"5.1.1.5.1	Элементы электрооборудования, включая провода, остающиеся под напряжением при разомкнутом положении главного выключателя аккумуляторной батареи, должны иметь характеристики, позволяющие использовать их в опасных зонах. Такое оборудование должно отвечать соответствующим требованиям стандарта МЭК 600794, части 0 и 14, и дополнительным применимым требованиям стандарта МЭК 60079, части 1, 2, 5, 6, 7, 11, 15 и 18.

Для применения стандарта МЭК 60079, часть 14, используют следующую классификацию:

…"

Пункт 5.1.1.6.2 изменить следующим образом:

"5.1.1.6.2	Осветительные приборы

Применение осветительных приборов с винтовым цоколем не допускается".

Пункт 5.1.1.6.3 изменить следующим образом (в том числе изменить нумерацию сноски 6 на 5):

"5.1.1.6.3	Электрические соединения

Электрические соединения … стандартом МЭК 60529 и должны быть сконструированы таким образом, чтобы исключить возможность непреднамеренного разъединения. В соответствующих случаях соединения должны отвечать требованиям стандартов ISO 25981:20085, ISO 12098:20045, ISO 7638:20035 и EN 15207:2006".

Пункты 5.1.2.4 и 5.1.2.5, изменить нумерацию сноски 7 на 6.

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.