| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRB/2014/2 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 11 November 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам шума

Пятьдесят девятая сессия

Женева, 29 и 30 января 2014 года

Пункт 3 а) предварительной повестки дня

Правила № 51 (шум, производимый транспортными 
средствами категорий М и N) − Разработка

Предложение по дополнению 10 к поправкам серии 02 к Правилам № 51

Представлено экспертом от Международной организации предприятий автомобильной промышленности*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертами от Международной организации предприятий автомобильной промышленности (МОПАП). В нем предлагается обновить требования к треку, предназначенному для проведения испытаний на уровень шума, с тем чтобы привести их в соответствие с современными применимыми стандартами − от ISO 19844:1994 (т.е. положения приложения 8 к настоящим Правилам) до ISO 10844:2011. Кроме того, он включает переходные положения, позволяющие произвести замену покрытия на существующих испытательных треках, которые не отвечают требованиям стандарта ISO 10844:2011. Изменения к тексту Правил ООН выделены жирным шрифтом в случае новых положений и зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

Включить новые пункты 11.4 и 11.5 следующего содержания:

"11.4		Начиная с официальной даты вступления в силу дополнения 10 к поправкам серии 02 ни одна из Договаривающихся сторон, применяющих настоящие Правила, не должна отказывать в предоставлении или в принятии официального утверждения типа на основании добавления 10 к поправкам серии 02 к настоящим Правилам.

11.5		В течение 60-месячного периода с даты вступления в силу дополнения 10 к поправкам серии 02 к настоящим Правилам Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, могут продолжать предоставлять официальные утверждения типа на основании поправок серии 02 к настоящим Правилам без учета положений дополнения 10".

Приложение 1

Включить новый пункт 8.4.1 следующего содержания:

"8.4.1		Свидетельство испытательного трека в соответствии с (ненужное зачеркнуть): приложением 8 к настоящим Правилам/
стандартом ISO 10844:2011".

Пункты 8.4.1−8.4.7 (прежние), изменить нумерацию на 8.4.2−8.4.8.

Приложение 3, пункт 2.1 изменить следующим образом:

"2.1 		Испытательная площадка

Центральная часть испытательной площадки... зона вокруг нее должна быть... горизонтальной.

Покрытие испытательного трека должно быть таким, чтобы в условиях... Участок разгона. Поверхность испытательной площадки должна соответствовать требованиям, предусмотренным в приложении 8 к настоящим Правилам, или соответствовать стандарту 10844:2011 и не должна быть покрыта рыхлым снегом, высокой травой, рыхлой землей или золой.

...не должно быть никаких преград..."

Приложение 8

Заголовок, включить ссылку на сноску 1 и текст сноски 1 следующего содержания:

"1	Технические требования к испытательной площадке, приведенные в настоящем приложении, действительны до конца периода, указанного в пункте 11.5".

Пункт 1, ссылка на сноску 1 и текст сноски 1, изменить нумерацию на 2.

II.	Обоснование

1.	Некоторые технические службы и изготовители шин в настоящее время сталкиваются с ситуацией, когда они уже произвели переоснащение своих испытательных треков либо должны произвести их переоснащение, либо должны построить новые испытательные треки в целях обеспечения соответствия действующим стандартам. Такая работа не может быть завершена на всех треках до тех пор, пока не вступит в силу добавление 3 к поправкам серии 02. Рекомендуется осуществлять строительство испытательных треков и проводить на них испытания в соответствии с новым стандартом ISO 10844:2011.

2.	Согласно решению, принятому в феврале 2013 года на пятьдесят седьмой сессии Рабочей группы, в течение 60-месячного переходного периода с официальной даты вступления в силу настоящей поправки следует применять текущие поправки серии 02 к Правилам № 51 ООН в контексте требований к испытательным трекам, отвечающих стандарту ISO 10844:1994 (т.е. положениям приложения 8 к настоящим Правилам).

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94; ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.