| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRB/2014/7 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 18 June 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам шума

Пятьдесят восьмая сессия

Женева, 1−3 сентября 2014 года

Пункт 7 предварительной повестки дня

Правила № 117 (звук, производимый шинами 
при качении, и их сцепление на мокрой поверхности)

Предложение по дополнению 6 к поправкам серии 02 к Правилам № 117

Представлено экспертом от Российской Федерации

Воспроизводимый ниже текст был подготовлен экспертом от Российской Федерации в целях разработки концепции выбега шины (dω/dt) в рамках данного метода испытания. Он представляется GRB на окончательное рассмотрение (ECE/TRANS/WP.29/GRB/57, пункт 19) на основе неофициального документа (GRB-59-02), распространенного на пятьдесят пятой сессии Рабочей группы по вопросам шума (GRB). Изменения к нынешнему тексту Правил ООН выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

Приложение 6, пункт 3.5, изменить следующим образом:

"3.5	Продолжительность и скорость.

Если выбран метод выбега, то применяются следующие требования:

a)	выбег j определяется точно по дифференциальной dω/dt или приблизительно дискретной Δω/Δt формуле, где ω − угловая скорость, а t − время;

Если применяется дифференциальная формула dω/dt, то в этом случае применяются рекомендации, содержащиеся в добавлении 5 к настоящему приложению.

b)	…"

Приложение 6, включить новое добавление 5 следующего содержания:

"Приложение 6 – Добавление 5

Метод выбега: измерения и обработка данных при расчете значения выбега по дифференциальной формуле dω/dt.

1.	Регистрируется зависимость "расстояния от времени" для вращающегося тела в процессе выбега по периферийной окружности в соответствующем диапазоне скоростей, например 82−78 км/ч или 62−58 км/ч, в зависимости от типа шины (PC или CV), в дискретной форме (рис. 1) для вращающего тела:

где:

z – число оборотов тела в процессе выбега;

tz – конечное время достижения числа оборотов z в секундах, зарегистрированное в виде шестизначного числа после нуля.

Рис. 1

Примечание 1: Более низкую скорость диапазона регистрации можно снизить до 60 (40) км/ч.

2.	Приблизительная зависимость, зарегистрированная с помощью непрерывной, монотонной дифференцируемой функции:

2.1	выбрать самое близкое к максимуму значение, делимое на 4, и разделить его на четыре равных отрезка: 0, z1(t1), z2(t2), z3(t3), z4(t4).

2.2	Составить систему из 4 уравнений, каждое в следующей форме:

где:

A – безразмерная постоянная,

B – постоянная, выраженная в виде числа оборотов в секунду,

TΣ  – постоянная, выраженная в секундах,

m – число отрезков, показанных на рис. 1.

Включить в эти четыре уравнения координаты упомянутых выше 4 отрезков.

2.3	Использовать постоянные A, B и TΣ в качестве решения системы уравнений, указанной в пункте 2.2 выше, с помощью метода итерации и рассчитать приблизительные значения измеренных данных по формуле:

где:

z(t) – текущее непрерывное угловое расстояние в виде числа оборотов (не только целые значения);

t – время в секундах.

Примечание 2: Можно использовать другие функции аппроксимации  z=f(tz), если их адекватность доказана.

3.	Рассчитать выбег j в виде числа оборотов на секунду в квадрате  (s-2) по следующей формуле:

где:

ω – угловая скорость в оборотах в секунду (s-1). 
В случае Un = 80 км/ч; ω = 22,222/Rr (или R). 
В случае Un =60 км/ч; ω = 16,666/Rr (или R).

4.	Определить качество аппроксимации измеренных данных и ее точность по следующим параметрам:

4.1	Среднеквадратичная погрешность в процентах:

4.2	Коэффициент смешанной корреляции

где:

Примечание 3: Вышеприведенные расчеты в случае данного варианта метода выбега для измерения можно произвести с помощью компьютерной программы "счетчик выбега", которая загружается с веб-сайта WP.29, а также с помощью любой иной программы, которая позволяет рассчитать нелинейную регрессию.

II.	Обоснование

1.	Предлагаемый принцип и его применение в компьютерной программе "счетчик выбега" строится на точном взаимоотношении:

2.	Многочисленные эксперименты свидетельствуют о том, что формула, содержащаяся в пункте 2.3 добавления 5 к предлагаемому приложению 6, весьма эффективна для аппроксимации экспериментальных данных. Эта формула ограничений между текущим временем t и текущим угловым расстоянием z получена в результате преобразования зависимости между отраженным расстоянием S и временем T [1], [2] (в общем случае T = TΣ - t):

Соотношение между отраженным временем Т и общим временем выбега TΣ определяется формулой T = TΣ-t (в локальном случае T = TΣ , |S= SΣ).

Вторая производная функции, которая описывается формулой, содержащейся в пункте 2.3 добавления 5 приложения 6, представляет собой выбег j в виде числа оборотов на секунду в квадрате или s-2:

3.	Между этой формулой и формулой расчета z, содержащейся в пункте 2.3 добавления 5 приложения 6, нет упрощений или допущений, поскольку соответствующее преобразование производится по правилам дифференциального исчисления высшей математики. Таким образом, необходимости в измерении и расчете скорости нет.

4.	Алгоритм определения параметров A, B и TΣ включает следующие шаги:

4.1	измерение времени каждого оборота вращающегося тела, которое дает экспериментальную зависимость, как показано на рис. 1:

4.2	нахождение значения, ближайшего к максимальному значению z, которое делится на 4, деление его на 4 равные части и регистрация координат 4 точек на экспериментальной кривой (см. рис. 4).

4.3	составление системы уравнений на основе формулы, содержащейся в пункте 2.3 добавления 5 приложения 6, с заменой 4 точек координат, как показано на рис. 1:

4.4	попарное преобразование системы уравнений, приведенных в пункте 4.3 выше, дает следующую систему из двух уравнений:

Параметры B и TΣ определены в этой системе методом итерации. Затем параметр А можно получить из четвертого уравнения, которое входит в систему из четырех уравнений, указанных выше, путем умножения на 2π:

Таким образом, формулы z =f (tz) и j = d2z/dt2 преобразуются в формулы с определенными параметрами, допуская тем самым их последующее применение. Первая производная функции z = f(t), содержащаяся в пункте 2.3 добавления 5 приложения 6 выше, представляет собой угловую скорость ω в оборотах в секунду (s-1):

Из этого можно видеть, что:

Следующая формула следует из геометрии и предыдущего соотношения:

После подстановки этого уравнения в формулу j в пункте 2 данного обоснования получаем:

Это соотношение – основная формула для "счетчика выбега".

5.	Этот предлагаемый подход на основе математического метода производных, связанный с использованием "счетчика выбега", обеспечивает аппроксимацию расчетной оценки, близкой к 1.

III.	Рассмотрение Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части (GRRF)

В ходе шестьдесят седьмой сессии GRRF эксперт от Российской Федерации представил документ GRB-59-02, в котором предлагается оценка результатов испытания шины на сопротивление качению с помощью математического алгоритма, для его включения в качестве альтернативы существующему методу, содержащемуся в тексте Правил. Он также представил результаты анализа приемлемости предложенного алгоритма для шин категории С1, проведенного во Франции в сотрудничестве с Российской Федерацией (GRB-59-07 и 
GRB-59-08). GRRF отметила, что это предложение может быть представлено GRB на рассмотрение WP.29 в качестве дополнения к Правилам ООН № 117. GRRF рекомендовала дополнительные шаги для более точного выяснения чувствительности предложенного метода, предложив: i) распространить этот анализ приемлемости на шины категорий С2 и С3 и ii) проверить применение предложенной альтернативы в условиях проверки соответствия производства. Председатель GRRF предложил экспертам представить свои замечания по данному предложению в секретариат GRB и копию эксперту из Российской Федерации.

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

Будет указан на более поздней стадии.

Этот раздел был включен секретариатом по просьбе GRB (ECE/TRANS/WP.29/GRB/57, пункт 19).