|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2014/32 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 11 août 2014 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse

Soixante-douzième session

Genève, 20-22 octobre 2014

Point 4 i) iv) de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958 − Règlements

Questions diverses − Autres questions

Proposition d’amendements au Règlement no 53
(Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules de la catégorie L3)

Communication de l’expert de l’Allemagne*

Le texte reproduit ci-après, établi par l’expert de l’Allemagne, vise à supprimer dans le Règlement no 53 les mentions des feux de la classe B homologués selon le Règlement no 113 parce que ceux-ci ont des performances médiocres dans le contexte du Règlement no 53. Il est fondé sur la proposition de l’expert de l’Italie (ECE/TRANS/WP.29/GRE/2013/43/Rev.1) et sur les observations que certains experts ont formulées à la soixante et onzième session du GRE. Les suppressions que l’expert de l’Italie a proposé d’apporter au texte actuel du Règlement sont signalées en caractères biffés. Les suppressions supplémentaires, proposées par l’expert de l’Allemagne, des mentions des feux de la classe B, sont signalées en caractères biffés et gras.

I.	Proposition

Paragraphes 6.1.1 à 6.1.1.2, modifier comme suit:

«6.1.1	Nombre:

6.1.1.1	Pour les motocycles d’une cylindrée ≤ 125 cm3

Un ou deux du type homologué selon:

a)	La classe B, C, D ou E du Règlement no 113;

b)	Le Règlement no 112;

c)	Le Règlement no 1;

d)	Le Règlement no 8;

e)	Le Règlement no 20;

f)	Le Règlement no 57;

g)	Le Règlement no 72;

h)	Le Règlement no 98.

6.1.1.2	Pour les motocycles d’une cylindrée > 125 cm3

Un ou deux du type homologué selon:

a)	La classe B, D ou E du Règlement no 113;

b)	Le Règlement no 112;

c)	Le Règlement no 1;

d)	Le Règlement no 8;

e)	Le Règlement no 20;

f)	Le Règlement no 72;

g)	Le Règlement no 98.

Deux du type homologué selon:

h)	La classe C du Règlement no 113.».

Paragraphes 6.2.1 à 6.2.1.2, modifier comme suit:

«6.2.1	Nombre:

6.2.1.1	Pour les motocycles d’une cylindrée ≤ 125 cm3

Un ou deux du type homologué selon:

a)	La classe B, C, D ou E du Règlement no 113;

b)	Le Règlement no 112;

c)	Le Règlement no 1;

d)	Le Règlement no 8;

e)	Le Règlement no 20;

f)	Le Règlement no 57;

g)	Le Règlement no 72;

h)	Le Règlement no 98.

6.2.1.2	Pour les motocycles d’une cylindrée > 125 cm3

Un ou deux du type homologué selon:

a)	La classe B, D ou E du Règlement no 113;

b)	Le Règlement no 112;

c)	Le Règlement no 1;

(d)	Le Règlement no 8;

(e)	Le Règlement no 20;

(f)	Le Règlement no 72;

g)	Le Règlement no 98.

Deux du type homologué selon:

h)	La classe C du projet de Règlement no 113.».

II.	Justification

À la soixante et onzième session du GRE, une proposition présentée par l’expert de l’Italie et visant à supprimer les renvois à des Règlements «gelés» (ECE/TRANS/WP.29/GRE/2013/43/Rev.1) a été examinée (et approuvée en principe).

L’expert de l’Allemagne a suggéré de supprimer aussi les mentions des feux du type homologué selon la classe B du Règlement no 113, parce que les performances de ces projecteurs entraînent un fort risque en matière de sécurité pour la catégorie L3 de véhicules visée dans le Règlement no 53.

Les suppressions proposées par l’expert de l’Allemagne peuvent en outre être étayées par l’actuelle formulation des paragraphes 6.1.1.2 et 6.2.1.2 du Règlement no 53 qui admet la présence d’un seul feu de la classe B, mais exige la présence de deux feux de la classe C, en dépit du fait que les feux de la classe C fonctionnent mieux que ceux de la classe B.

Plusieurs délégations ont par ailleurs demandé si la suppression des feux de la classe B pourrait entraîner des problèmes pour certains marchés et s’il fallait prévoir des dispositions transitoires. D’après des informations supplémentaires reçues de l’expert de l’Association internationale des constructeurs de motocycles (IMMA), ces marchés ne relèvent pas du champ géographique de l’Accord de 1958. L’expert de l’Allemagne pense qu’il n’est donc pas nécessaire d’établir des dispositions transitoires.

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2012-2016 (ECE/TRANS/224, par. 94, et ECE/TRANS/2012/12, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.