| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2014/33 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 11 August 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам освещения
и световой сигнализации

Семьдесят вторая сессия

Женева, 20−22 октября 2014 года

Пункт 4 b) ii) предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − правила

Правила № 48 (установка устройств освещения
и световой сигнализации) −

Предложение по поправкам к поправкам серии 06

Предложение по дополнению к поправкам серии 06 к Правилам № 48

Представлено экспертом от Германии*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Германии в целях повышения безопасности уязвимых участников дорожного движения. Изменения к действующему тексту Правил выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

Пункт 6.5.7 изменить следующим образом:

"6.5.7	Функциональная электрическая схема

Включение указателей поворота производится независимо от включения других огней. Все указатели поворота, расположенные на одной и той же стороне транспортного средства, должны включаться и выключаться одним и тем же органом управления и работать в одной фазе.

На транспортных средствах категорий М1 и N1 длиной менее 6 м, соответствующих требованиям пункта 6.5.5.2 выше, боковые габаритные огни автожелтого цвета, если таковые устанавливаются, должны работать в мигающем режиме с такой же частотой (по фазе), с какой включаются огни указателя поворота.

Боковые габаритные огни, установленные на транспортных средствах категорий M2, M3, N2, N3, O3 и O4, мигают одновременно с огнями указателя поворота".

Пункт 6.18.7 изменить следующим образом:

"6.18.7	Функциональная электрическая схема

На транспортных средствах категорий М1 и N1 длиной менее 6 м боковые габаритные огни автожелтого цвета могут быть соединены с мигающими указателями поворота при условии, что они совпадают по фазе и имеют одну и ту же частоту с огнями указателя поворота с той же стороны транспортного средства.

На транспортных средствах категорий M2, M3, N2, N3, О3 и О4 боковые габаритные огни мигают одновременно с огнями указателя поворота с той же стороны транспортного средства.

Для транспортных средств всех других категорий: специальных требований нет".

II.	Обоснование

1.	Данное предложение направлено на введение проблесковых боковых габаритных огней для транспортных средств категорий M2, M3, N2, N3, O3 и O4 с целью повышения безопасности уязвимых участников дорожного движения путем информирования их о предполагаемом повороте автобусов и большегрузных транспортных средств и их прицепов.

2.	Эта простая мера позволит повысить уровень безопасности, особенно для велосипедистов и пешеходов, находящихся в мертвой зоне видимости вышеупомянутых транспортных средств.

3.	Были учтены замечания, высказанные Европейской ассоциацией поставщиков автомобильных деталей и Международной организацией предприятий автомобильной промышленности. Поскольку речь идет только о поправке к поправкам серии 06 к Правилам № 48, имеется достаточно времени для того, чтобы справиться с незначительными техническими трудностями (например, новая конструкция электронных блоков управления (ЭБУ) проблесковым сигналом).

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту
на 2012–2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять Правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.