| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2015/3 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 20 February 2015 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по общим предписаниям, 
касающимся безопасности

108-я сессия

Женева, 4−8 мая 2015 года

Пункт 4 предварительной повестки дня

Правила № 43 (безопасные стекловые материалы)

Предложение по поправкам к Правилам № 43 (безопасные стекловые материалы)

Представлено экспертом от Европейской ассоциации поставщиков автомобильных деталей*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Европейской ассоциации поставщиков автомобильных деталей (КСАОД) в целях определения уменьшенной зоны обзора I для транспортных средств категорий M и N, кроме M1. В его основу положен неофициальный документ GRSG-107-24. Изменения к существующему тексту Правил № 43 выделены жирным шрифтом.

I.	Предложение

Приложение 3,

Включить новые пункты 9.2.5.3 и 9.2.5.3.1, в том числе рис. 11 и сноску9, следующего содержания:

"9.2.5.3	Уменьшенная испытательная зона I означает испытательную зону I, определенную в пункте 9.2.5.2.3, за исключением следующей зоны (рис. 11).

9.2.5.3.1	любого матового затемнения, ограниченного снизу плоскостью 5, проходящей через прямую линию OQ и образующей угол 5° над горизонтальной плоскостью, и с боков плоскостями 6 и 6', − вертикальными плоскостями, параллельными продольной средней плоскости транспортного средства, проходящими на расстоянии 150 мм от следа продольной средней плоскости транспортного средства (CL)9.

Рис. 11
CL: след продольной средней плоскости транспортного средства
Pi : след соответствующей плоскости (см. текст)

Пункт 9.2.5.3 (прежний), перенумеровать в качестве пункта 9.2.5.4 и изменить текст следующим образом:

"9.2.5.4	Для сельскохозяйственных и лесных тракторов, а также строительных транспортных средств, для которых невозможно определить зону I, за зону I' принимается вся прозрачная поверхность ветрового стекла".

Пункт 9.2.6, таблица, изменить следующим образом:

"

| Категория транспортных средств | Зона | Максимальное значение оптического искажения |
| --- | --- | --- |
| M1 и N1 | A − продолженная в соответствии с пунктом 9.2.2.1 | дуга 2' |
|  | B − уменьшенная в соответствии с пунктом 2.4 приложения 18 | дуга 6' |
| Категории M и N, кроме категории M1 | I − уменьшенная в соответствии с пунктом 9.2.5.3 | дуга 2' |
| Сельскохозяйственные транспортные средства и т.д., для которых невозможно определить зону I | I' | дуга 2' |

"

Рис. 11 (прежний) − 25 (прежний), перенумеровать в качестве рис. 12−26 и изменить нумерацию ссылок в последующих пунктах на указанные рисунки (21 раз).

Пункт 9.3.5, таблица, изменить следующим образом:

"

| Категория транспортных средств | Зона | Максимальное значение оптического искажения |
| --- | --- | --- |
| M1 и N1 | A − продолженная в соответствии с пунктом 9.2.2.1 | дуга 15' |
|  | B − уменьшенная в соответствии с пунктом 2.4 приложения 18 | дуга 25' |
| Категории M и N, кроме категории M1 | I − уменьшенная в соответствии с пунктом 9.2.5.3 | дуга 15' |
| Сельскохозяйственные транспортные средства и т.д., для которых невозможно определить зону I | I' | дуга 15' |

"

II.	Обоснование

1.	Датчики и видеокамеры, например датчики дождя-света, датчики расстояния и выхода за полосу движения, датчики предупреждения о столкновении, инфракрасные камеры и т.п., которые позволяют повысить безопасность управления, устанавливают главным образом в поле обзора водителя, соответственно в зоне очистки ветрового стекла стеклоочистителями.

2.	Участки, исключенные из основной зоны обзора, которые позволяют применять эти системы, хорошо определены для транспортных средств категории M1 и предусмотрены уже много лет назад.

3.	В зависимости от точки R транспортного средства и угла установки ветрового стекла на транспортных средствах категории M1 расстояния между верхними краями зоны А и В (плоскость 1, приложение 18, пункт 2.2, и плоскость 5, приложение 18, пункт 2.3), измеряемые по внешней стороне ветрового стекла, варьируются в пределах приблизительно от 65 мм до 117 мм. В основу этой оценки положены замеры на 40 транспортных средствах категории M1, в том числе на малогабаритных транспортных средствах, транспортных средствах среднего и более высокого класса и на внедорожных транспортных средствах. Во многих случаях эта зона ограничена с боков максимум на 300 мм.

4.	Данное предложение имеет целью определить исключенную зону для транспортных средств категорий M и N, кроме M1.

5.	Предлагаемый угол в 5° (приложение 3, пункт 9.2.5.3.1), определяющий зону, аналогичную описанной выше, позволит довести эти пределы до 50−80 мм на расстояниях, ограниченных плоскостями Р3−Р5 с той и другой стороны линии CL (см. рис. 11). В основу этой оценки положены замеры на 10 тягачах и одном автобусе с углами наклона ветрового стекла в пределах от 7,2° до 31°. С боков эта зона ограничена на 300 мм.

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

9 	Измеренного по внешней поверхности ветрового стекла и по следу плоскости 5. Если это невозможно (например, в связи с отсутствием симметричной средней продольной плоскости), то за плоскости P6 и P6´ принимают плоскости, параллельные продольной плоскости транспортного средства, проходящей через точку 0".