| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2015/8 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 19 February 2015 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств

Рабочая группа по общим предписаниям, 
касающимся безопасности

108-я сессия

Женева, 4–8 мая 2015 года

Пункт 5 предварительной повестки дня

Правила № 46 (Устройства непрямого обзора)

Предложение по поправкам серии 02 
к Правилам № 125 (поле обзора водителя спереди)

Представлено экспертом от Германии*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Германии в целях включения требований к полю обзора водителя спереди в случае транспортных средств, оборудованных системами видеокамеры/видеомонитора. Данное предложение дополняет документ ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2015/2, предложенный неофициальной группой II по системам видеокамеры/видеомонитора (НГ СВКВМ II) в целях внесения поправок в Правила № 46, предусматривающих включение новых положений по системам видеокамеры/видеомонитора. Это предложение будет рассмотрено и представлено Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) параллельно с предложенными поправками к Правилам № 46. Изменения к существующему тексту Правил № 125 выделены жирным шрифтом.

I.	Предложение

Пункт 5.1.3 изменить следующим образом:

"5.1.3		За исключением предусмотренного в пунктах 5.1.3.1 и 5.1.3.2, помимо помех, создаваемых передними стойками кузова, разделительными стойками неподвижных или подвижных форточек или секций боковых окон, внешними радиоантеннами, устройствами непрямого обзора и стеклоочистителями, в поле прямого обзора водителя спереди в пределах 180° не должно быть никаких помех ниже горизонтальной плоскости, проходящей через точку V1 над тремя плоскостями, проходящими через точку V2, одна из которых перпендикулярна плоскости X–Z и отклоняется от горизонтальной плоскости на 4° вниз в направлении вперед, а две другие перпендикулярны плоскости Y–Z и отклоняются от горизонтальной плоскости на 4° вниз (см. рис. 4 добавления к приложению 4).

…"

Включить новые пункты 5.1.3.1 и 5.1.3.2 следующего содержания:

"5.1.3.1	В случае устройств видеокамеры/видеомонитора исключения, указанные в пункте 5.1.3, применяются к видеокамерам, в том числе к их держателям и кожухам, которые установлены с внешней стороны транспортного средства.

На систему видеокамеры/видеомонитора, заменяющей зеркало заднего вида класса I, распространяется то же исключение.

5.1.3.2	В случае транспортных средств, которые оснащены стандартным оборудованием и официально утверждены с зеркалами заднего вида, которые могут быть заменены в факультативном порядке устройствами видеокамеры/видеомонитора, исключения, указанные в пункте 5.1.3, применяются также к мониторам в той степени, в которой создаваемые ими помехи в поле обзора водителя спереди не превышают уровня помех, создаваемых соответствующим зеркалом заднего вида, в том числе его кожухом и держателем."

Пункты 5.1.3.1−5.1.3.2.2 (прежние), изменить нумерацию на 5.1.3.3−5.1.3.4.2.

Добавить новый пункт 12.6 следующего содержания:

"12.6		Начиная с 1 сентября [2021] года Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, не обязаны признавать официальные утверждения типа транспортного средства, который был официально утвержден по типу конструкции в соответствии с пунктом 5.1.3.2. Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, продолжают выдавать и признавать распространения официальных утверждений типа транспортных средств, официально утвержденных на основании положений пункта 5.1.3.2, даже после истечения указанного здесь срока."

II.	Обоснование

1.	Применение тех же положений что и в случае зеркал предполагает необходимость включения в Правила № 125 тех же исключений в отношении помех, создаваемых устройствами видеокамеры/видеомонитора, поскольку видеокамеры, а также их держатели и кожухи устанавливаются с внешней стороны транспортного средства.

2.	Для того чтобы содействовать и поддержать идею установки устройств видеокамеры/видеомонитора на транспортных средствах категории M1, необходимо допустить возможность помех, создаваемых видеомониторами, в течение пяти лет с момента вступления в силу положений, касающихся устройств видеокамеры/видеомонитора, указанных в Правилах № 46.

3.	В соответствии с предложенными поправками это положение действует только в отношении транспортных средств, которые официально утверждены с обычными зеркалами и на которых эти зеркала заменяются устройствами видеокамеры/видеомонитора. Допустимый уровень помех не должен превышать уровень помех, создаваемых соответствующим зеркалом, которое заменяется устройством видеокамеры/видеомонитора.

# Footnotes

* 	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.