| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2015/11 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 20 February 2015 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по общим предписаниям,
касающимся безопасности

108-я сессия

Женева, 4–8 мая 2015 года

Пункт 5 предварительной повестки дня

Правила № 46 (устройства непрямого обзора)

Предложение по дополнению 3 к Правилам № 61 (наружные выступы коммерческих транспортных средств)

Представлено экспертом от Нидерландов*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Нидерландов в целях приведения в соответствие положений Правил № 61 с предложенными поправками к Правилам № 46 (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2015/2) в отношении факультативной замены зеркал заднего вида системами видеокамеры-видеомонитора. Изменения к существующему тексту Правил № 61 выделены жирным шрифтом.

I.	Предложение

Пункт 1.1 изменить следующим образом (включая сноску 1/):

"1.1	Настоящие Правила применяются в отношении наружных выступов грузовых транспортных средств категорий N1, N2 и N3 1/, относящихся только к определенной ниже "наружной поверхности". Они не применяются к внешним устройствам непрямого обзора, включая их кронштейны, или к таким принадлежностям, как радиоантенны и багажники.

1/	В соответствии с определениями, содержащимися в Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3), документ ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3, пункт 2. − www.unece.org/trans/
main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html".

II.	Обоснование

1.	Это предложение имеет целью внести поправки в положения, регламентирующие наружные выступы в Правилах № 61, с целью распространить действие этих положений	на все устройства непрямого обзора, в том числе на внешние видеокамеры.

2.	Поскольку внешние зеркала заднего вида из сферы действия исключаются, то же самое должно применяться и в случае внешних видеокамер.

3.	Применимые требования, касающиеся наружных выступов устройств непрямого обзора, помимо обычных зеркал, отражены в предложении по поправкам к Правилам № 46 (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2015/2), касающимся факультативной замены зеркал классов I−IV системами видеокамеры-видеомонитора.

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.