| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2015/12 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 20 February 2015 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств

Рабочая группа по общим предписаниям, 
касающимся безопасности

108-я сессия

Женева, 4–8 мая 2015 года

Пункт 5 предварительной повестки дня

Правила № 46 (устройства непрямого обзора)

Предложение по дополнению 5 к поправкам серии 01 к Правилам № 79 (механизмы рулевого управления)

Представлено экспертом от Нидерландов*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Нидерландов в целях приведения положений Правил № 79 в соответствие с предложенными поправками к Правилам № 46 (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2015/2) в порядке факультативной замены зеркал заднего вида системами видеокамеры/
видеомонитора при условии согласия Рабочей группы по вопросам торможения и ходовой части (GRRF). Изменения к существующему тексту Правил № 79 выделены жирным шрифтом.

I.	Предложение

Пункт 2.4.6 изменить следующим образом:

"2.4.6.	под "кругом поворота" подразумевается круг, в пределах которого находятся проекции всех точек транспортного средства на плоскость грунта при движении транспортного средства по кругу, за исключением внешних устройств непрямого обзора и передних указателей поворота;".

II.	Обоснование

1.	Различные положения, регламентирующие усилие на рулевом колесе, зависят от круга поворота, который в настоящее время исключает внешние зеркала. Это положение следует применять и в случае внешних видеокамер, используемых в качестве устройств непрямого обзора.

2.	Данное предложение имеет целью внести соответствующую поправку в положения, касающиеся механизмов рулевого управления, в Правилах № 79.

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.