| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2015/14 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 19 February 2015 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по общим предписаниям, 
касающимся безопасности

108-я сессия

Женева, 4–8 мая 2015 года

Пункт 5 предварительной повестки дня

Правила № 46 (устройства непрямого обзора)

Предложение по дополнению 3 к поправкам серии 06 к Правилам № 107 
(транспортные средства M2 или M3)

Представлено экспертом от Нидерландов*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Нидерландов в целях приведения положений Правил № 107 в соответствие с предложенными поправками к Правилам № 46 (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2015/2) в порядке факультативной замены зеркал заднего вида системами видеокамеры/видеомонитора. Изменения к существующему тексту Правил ООН № 107 выделены жирным шрифтом.

I.	Предложение

Приложение 3, пункты 7.7.1.8−7.7.1.8.4 изменить следующим образом:

"7.7.1.8	Однако откидное(ые) сиденье(я), предназначенное(ые) для члена(ов) экипажа, в рабочем положении может (могут) препятствовать свободному доступу к служебной двери, если:

……

7.7.1.8.4	ни одна из частей сиденья в рабочем и в сложенном положении не выступает за вертикальную плоскость, проходящую через центр поверхности подушки сиденья водителя, когда оно находится в своем крайнем заднем положении, и через центр наружного зеркала заднего вида, размещенного на противоположной стороне транспортного средства, или через центр любого видеомонитора, используемого в качестве устройства непрямого обзора, в зависимости от того, что применимо."

II.	Обоснование

1.	Пункт 7.7.1.8.4 имеет целью не допустить создания складывающимся сиденьем для члена экипажа помех для обзора с помощью внешнего зеркала заднего вида. Это же требование  следует применять и в случае обзора водителем с помощью видеомонитора(ов), используемого(ых) в качестве устройства непрямого обзора.

2.	Это предложение имеет целью внести соответствующую поправку в общие конструктивные требования, содержащиеся в Правилах № 107.

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.