Distr.

GÉNÉRALE

ST/SG/AC.10/2000/15

11 septembre 2000

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ D'EXPERTS DU TRANSPORT
DES MARCHANDISES DANGEREUSES ET
DU SYSTÈME HARMONISÉ DE CLASSEMENT
ET D'ÉTIQUETAGE DES PRODUITS CHIMIQUES

(Vingt et unième session, 4-13 décembre 2000,
point 2 b) de l'ordre du jour)

TRAVAUX DU SOUS-COMITÉ D'EXPERTS DU TRANSPORT
DES MARCHANDISES DANGEREUSES

Projet d'amendements aux recommandations relatives
au transport des marchandises dangereuses

Procès-verbal d'épreuve pour les matières infectieuses

Transmise par l'expert du Royaume-Uni

Au cours de l'examen des propositions contenues dans le document ST/SG/AC.10/C.3/2000/39 (États-Unis d'Amérique), à la dix-huitième session du Sous-Comité d'experts du transport des marchandises dangereuses, l'expert du Royaume-Uni a fait remarquer qu'il n'était pas exigé de procès-verbal d'épreuve pour les emballages des matières de la division 6.2. L'expert du Royaume-Uni a été prié de soumettre une proposition afin de combler cette lacune. Cette proposition est présentée ci-après.

Proposition

Ajouter le texte suivant à la fin du chapitre 6.3 :

"6.3.3	Procès-verbal d'épreuve

6.3.3.1	Un procès-verbal d'épreuve comportant au moins les indications suivantes doit être établi et mis à disposition des utilisateurs de l'emballage :

1.	Nom et adresse du laboratoire d'épreuve;

2.	Nom et adresse du requérant (si nécessaire);

3.	Numéro d'identification unique du procès-verbal d'épreuve;

4.	Date du procès-verbal d'épreuve;

5.	Fabricant de l'emballage;

6.	Description du modèle-type d'emballage (par exemple dimensions, matériaux, 	fermetures, épaisseur de paroi, etc.) y compris quant à la méthode de fabrication (par exemple moulage par soufflage) avec éventuellement dessin(s) et/ou photo(s);

7.	Contenance maximale;

8.	Caractéristiques du contenu d'épreuve, par exemple viscosité et densité relative 	pour les liquides et granulométrie pour les matières solides;

9.	Description et résultats des épreuves;

10.	Le procès-verbal d'épreuve doit être signé, avec indication du nom et de la 	qualité du signataire.

6.3.3.2	Le procès-verbal d'épreuve doit stipuler que l'emballage tel qu'il est préparé pour le transport a été éprouvé conformément aux prescriptions pertinentes du présent chapitre et que l'utilisation d'autres méthodes d'emballage ou d'autres éléments d'emballage peut invalider ce procès-verbal d'épreuve. Un exemplaire du procès-verbal d'épreuve doit être mis à la disposition de l'autorité compétente.

-----

# Text boxes

## Secrétariat

ST

NATIONS

UNIES