| NATIONS UNIES | E |
| --- | --- |

|  | Conseil Économique et Social | Distr. GÉNÉRALE TRANS/WP.15/AC.1/80/Add.6 30 mars 2000 FRANÇAIS Original : ANGLAIS |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses

Réunion commune de la Commission de sécurité du RID et
du Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses

RAPPORT DE LA SESSION

tenue à Genève du 13 au 24 mars 2000

Additif 6

Chapitre 5.3 du projet d'ADR restructuré

PLACARDAGE ET SIGNALISATION ORANGE DES CONTENEURS, CGEM, CONTENEURS-CITERNES, CITERNES MOBILES ET VÉHICULES

Texte adopté par la Réunion commune

Le secrétariat a reproduit ci-après le texte adopté par la Réunion commune pour le chapitre 5.3 de l'ADR restructuré. Le texte correspondant du chapitre 5.3 du RID sera reproduit par l'Office central des transports internationaux ferroviaires (OCTI) sous la cote OCTI/RID/GT-III/2000-A/Add.6.

CHAPITRE 5.3

PLACARDAGE ET SIGNALISATION ORANGE DES CONTENEURS, CGEM,  CONTENEURS-CITERNES, CITERNES MOBILES ET VÉHICULES

NOTA : Pour la signalisation et le placardage des conteneurs, CGEM, conteneurs-citernes et citernes mobiles dans le cas d'un transport faisant partie d'une chaîne de transport comprenant un parcours maritime, voir aussi 1.1.4.2. Si les dispositions du 1.1.4.2 c) sont applicables, seuls les paragraphes 5.3.1.3 et 5.3.2.1.1 du présent chapitre s'appliquent.

5.3.1.	Placardage

5.3.1.1	Dispositions générales

5.3.1.1.1	Des plaques-étiquettes doivent être apposées sur les parois extérieures des conteneurs, CGEM, conteneurs-citernes, citernes mobiles et véhicules selon les prescriptions de la présente section. Les plaques-étiquettes doivent correspondre aux étiquettes prescrites dans la colonne (5) et, le cas échéant, la colonne (6) du tableau A du chapitre 3.2 pour les marchandises dangereuses contenues dans le conteneur, CGEM, conteneur-citerne, la citerne mobile ou le véhicule et être conformes aux spécifications du 5.3.1.7.

5.3.1.1.2	Pour la classe 1, les groupes de compatibilité ne seront pas indiqués sur les plaques-étiquettes si l'unité de transport ou le conteneur contient des matières ou objets relevant de plusieurs groupes de compatibilité. Les unités de transport ou conteneurs contenant des matières ou objets appartenant à différentes divisions ne porteront que des plaques-étiquettes conformes au modèle de la division la plus dangereuse, l'ordre étant le suivant :

1.1 (la plus dangereuse), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (la moins dangereuse).

Lorsque des matières de la division 1.5, groupe de compatiblité D, sont transportées avec des matières ou objets de la division 1.2, l'unité de transport ou le conteneur doit porter des étiquettes indiquant la division 1.1.

5.3.1.1.3	Pour la classe 7, la plaque-étiquette de risque primaire doit être conforme au modèle No. 7D spécifié au 5.3.1.7.2. Cette plaque-étiquette n'est pas exigée pour les véhicules ou conteneurs transportant des colis exceptés ni pour les petits conteneurs.

S'il est prescrit d'apposer sur les véhicules, conteneurs, CGEM, conteneurs-citernes ou citernes mobiles à la fois des étiquettes et des plaques-étiquettes de la classe 7, il est possible d'apposer uniquement des modèles agrandis d'étiquettes correspondant à l'étiquette prescrite, qui feront office à la fois des étiquettes prescrites et des plaques-étiquettes du modèle No 7D.

5.3.1.1.4	Il n'est pas nécessaire d'apposer une plaque-étiquette de risque subsidiaire sur les conteneurs, CGEM, conteneurs-citernes, citernes mobiles et véhicules qui contiennent des marchandises appartenant à plus d'une classe si le risque correspondant à cette plaque-étiquette est déjà indiqué par une plaque-étiquette de risque principal ou subsidiaire.

5.3.1.1.5	Les plaques-étiquettes qui ne se rapportent pas aux marchandises dangereuses transportées, ou aux restes de ces marchandises, doivent être ôtées ou recouvertes.

5.3.1.2	Placardage des conteneurs, CGEM, conteneurs-citernes et citernes mobiles

[NOTA : Cette sous-section ne s'applique pas aux caisses mobiles à l'exception des caisses mobiles citernes.]

Les plaques-étiquettes doivent être apposées des deux côtés et à chaque extrémité du conteneur-citerne ou de la citerne mobile.

5.3.1.3	Placardage des véhicules transportant des conteneurs, CGEM, conteneurs-citernes ou citernes mobiles

[NOTA : Cette sous-section ne s'applique pas au placardage des véhicules transportant des caisses mobiles autres que des caisses mobiles citernes; pour ces véhicules, voir 5.3.1.5]

Si les plaques-étiquettes apposées sur les conteneurs, CGEM, conteneurs-citernes ou citernes mobiles ne sont pas visibles de l'extérieur du véhicule transporteur, les mêmes plaques-étiquettes seront apposées en outre sur les deux côtés latéraux et à l'arrière du véhicule. À cette exception près, il n'est pas nécessaire d'apposer de plaques-étiquettes sur le véhicule transporteur.

5.3.1.4	Placardage des véhicules pour vrac, véhicules-citernes, véhicules-batteries et véhicules à citernes démontables

Les plaques-étiquettes doivent être apposées sur les deux côtés latéraux et à l'arrière du véhicule.

[NOTA : Si, au cours d'un trajet soumis à l'ADR ou à la fin d'un tel trajet, une semi-remorque à citerne est séparée de son tracteur pour être chargée à bord d'un navire ou d'un bateau de navigation intérieure, les plaques-étiquettes doivent aussi être apposées à l'avant de la semi-remorque.]

5.3.1.5	Placardage des véhicules ne transportant que des colis

[NOTA : Cette sous-section s'applique aussi aux véhicules transportant des caisses mobiles chargées de colis.]

5.3.1.5.1	Les unités de transport chargées de colis contenant des matières ou objets de la classe 1 doivent porter des plaques-étiquettes apposées sur les deux côtés et à l'arrière de l'unité de transport.

5.3.1.5.2	Les véhicules transportant des matières radioactives de la classe 7 dans des emballages ou des GRV (autres que des colis exceptés), doivent porter des plaques-étiquettes sur les deux côtés et à l'arrière du véhicule.

[NOTA : Si, au cours d'un trajet soumis à l'ADR, un véhicule transportant des colis qui contiennent des marchandises dangereuses d'autres classes que les classes 1 et 7 est chargé à bord d'un navire pour un transport maritime ou si le trajet soumis à l'ADR précède une traversée maritime, des plaques-étiquettes doivent être apposées sur les deux côtés et à l'arrière du véhicule. Elles peuvent rester apposées des deux côtés et à l'arrière du véhicule après une traversée maritime.]

5.3.1.6	Placardage des véhicules-citernes, véhicules-batteries, conteneurs-citernes, CGEM et citernes mobiles vides et des véhicules et conteneurs pour le transport en vrac, vides

5.3.1.6.1	Les véhicules-citernes, les véhicules transportant des citernes démontables, les véhicules-batteries, les conteneurs-citernes, les CGEM et les citernes mobiles vides non nettoyés et non dégazés ainsi que les véhicules et les conteneurs pour transport en vrac vides, non nettoyés, doivent continuer à porter les plaques-étiquettes requises pour le chargement précédent.

5.3.1.7	Caractéristiques des plaques-étiquettes

5.3.1.7.1	Sauf en ce qui concerne la plaque-étiquette de la classe 7, comme indiqué en 5.3.1.7.2, une plaque-étiquette doit :

a)	Avoir au moins 250 mm sur 250 mm, avec une ligne de bordure de la même couleur que le signe conventionnel, en retrait de 12,5 mm et parallèle au côté;

b)	Correspondre à l'étiquette pour la marchandise dangereuse en question en ce qui concerne la couleur et le signe conventionnel (voir 5.2.2.2);

c)	Porter le numéro ou les chiffres (et pour les marchandises de la classe 1, la lettre du groupe de compatibilité), en chiffres d'au moins 25 mm de haut, prescrits au 5.2.2.2 pour l'étiquette correspondant à la marchandise dangereuse en question.

5.3.1.7.2	Pour la classe 7, la plaque-étiquette doit avoir 250 mm sur 250 mm au moins avec une ligne de bordure noire en retrait de 5 mm et parallèle au côté et,  pour le reste, l'aspect représenté par la figure ci-après (modèle No 7D). Le chiffre "7" doit avoir une hauteur minimale de 25 mm. Le fond de la moitié supérieure de la plaque-étiquette est jaune et celui de la moitié inférieure est blanc; le trèfle et le texte sont noirs. L'emploi du mot "RADIOACTIVE" dans la moitié inférieure est facultatif de sorte que cet espace peut être utilisé pour apposer le numéro ONU relatif à l'envoi.

Plaque-étiquette pour matières radioactives de la classe 7

(No 7D)

Signe conventionnel (trèfle) : noir; fond : moitié supérieure jaune, avec

bordure blanche, moitié inférieure blanche;

le mot RADIOACTIVE ou, à sa place, lorsqu'il est prescrit,
le numéro ONU approprié (voir 5.3.2.1.2) doit figurer dans la moitié inférieure;
chiffre "7" dans le coin inférieur

5.3.1.7.3	Pour les citernes d'une contenance ne dépassant pas 3 m3 et pour les petits conteneurs, les plaques-étiquettes peuvent être remplacées par des étiquettes conformes au 5.2.2.2.

5.3.2	Signalisation orange

5.3.2.1	Dispositions générales relatives à la signalisation orange

5.3.2.1.1	Les unités de transport transportant des marchandises dangereuses doivent avoir, disposées dans un plan vertical, deux panneaux rectangulaires de couleur orange rétroréfléchissante conformes au 5.3.2.2.1. Ils doivent être fixés, l'un à l'avant de l'unité de transport, et l'autre à l'arrière, perpendiculairement à l'axe longitudinal de celle-ci. Ils doivent être bien visibles.

5.3.2.1.2	Si un numéro d'identification du danger est indiqué dans la colonne (20) du tableau A du chapitre 3.2, les véhicules-citernes ou les unités de transport comportant une ou plusieurs citernes qui transportent des marchandises dangereuses doivent en outre porter sur les côtés de chaque citerne ou compartiment de citerne, parallèlement à l'axe longitudinal du véhicule, de manière clairement visible, des panneaux de couleur orange identiques à ceux prescrits au 5.3.2.1.1. Ces panneaux orange doivent être munis du numéro d'identification du danger et du numéro ONU prescrits respectivement dans les colonnes (20) et (1) du tableau A du chapitre 3.2 pour chacune des matières transportées dans la citerne ou dans le compartiment de la citerne.

5.3.2.1.3	Il n'est pas nécessaire d'apposer les panneaux de couleur orange prescrits au 5.3.2.1.2 sur les véhicules-citernes ou les unités de transport comportant une ou plusieurs citernes qui transportent des matières des Nos ONU 1202, 1203 ou 1223, ou du carburant aviation classé sous les Nos 1268 ou 1863 mais aucune autre matière dangereuse, si les panneaux fixés à l'avant et à l'arrière conformément au 5.3.2.1.1 portent le numéro d'identification de danger et le numéro ONU prescrits pour la matière la plus dangereuse transportée c'est-à-dire la matière ayant le point d'éclair le plus bas.

5.3.2.1.4	Si un numéro d'identification du danger est indiqué dans la colonne (20) du tableau A du chapitre 3.2, les unités de transport et les conteneurs transportant des matières dangereuses solides en vrac doivent en outre porter, sur les côtés de chaque unité de transport ou de chaque conteneur, parallèlement à l'axe longitudinal du véhicule, de manière clairement visible, des panneaux de couleur orange identiques à ceux prescrits au 5.3.2.1.1. Ces panneaux orange doivent être munis du numéro d'identification du danger et du numéro ONU prescrits respectivement dans les colonnes (20) et (1) du tableau A du chapitre 3.2 pour chacune des matières transportées en vrac dans l'unité de transport ou dans le conteneur.

5.3.2.1.5	Pour les conteneurs transportant des matières solides dangereuses en vrac et pour les conteneurs-citernes, CGEM et citernes mobiles, les panneaux prescrits aux 5.3.2.1.2 et 5.3.2.1.4 peuvent être remplacés par une feuille autocollante, une peinture ou tout autre procédé équivalent, à condition que le matériau utilisé à cet effet soit résistant aux intempéries et garantisse une signalisation durable. Dans ce cas, les dispositions de la dernière phrase du paragraphe 5.3.2.2.2 relatives à la résistance au feu ne sont pas applicables.

5.3.2.1.6	Pour les unités de transport qui ne transportent qu'une seule matière, les panneaux orange prescrits aux 5.3.2.1.2 et 5.3.2.1.4 ne sont pas nécessaires lorsque ceux apposés à l'avant et à l'arrière conformément au 5.3.2.1.1 sont munis du numéro d'identification de danger et du numéro ONU prescrits respectivement dans les colonnes (20) et (1) du tableau A du chapitre 3.2.

5.3.2.1.7	Les prescriptions ci-dessus sont également applicables aux citernes fixes ou démontables, aux conteneurs-citernes, CGEM et citernes mobiles et aux véhicules-batteries vides, non nettoyés et non dégazés, ainsi qu'aux véhicules et conteneurs pour le transport en vrac, vides, non nettoyés.

5.3.2.1.8	Les panneaux orange qui ne se rapportent pas aux marchandises dangereuses transportées, ou aux restes de ces marchandises, doivent être ôtés ou recouverts. Si des panneaux sont recouverts, le revêtement doit être total et rester efficace après un incendie d'une durée de 15 minutes.

5.3.2.2	Spécifications concernant les panneaux orange

5.3.2.2.1	Les panneaux orange rétroréfléchissants doivent avoir une base de 40 cm et une hauteur d'au moins 30 cm; ils doivent porter un liseré noir de 15 mm au plus. Ils doivent être bien visibles. Si la taille et la construction du véhicule sont telles que la surface disponible est insuffisante pour fixer ces panneaux orange, leurs dimensions peuvent être ramenées à 300 mm pour la base, 120 mm pour la hauteur et 10 mm pour le liseré noir.

NOTA : La couleur orange des panneaux dans des conditions d'utilisation normales devrait avoir des coordonnées trichromatiques localisées dans la région du diagramme colorimétrique que l'on délimitera en joignant entre eux les points de coordonnées suivants :

| Coordonnées trichromatiques des points situés aux angles de la région du diagramme colorimétrique |
| --- |
| x y | 0,52 0,38 | 0,52 0,40 | 0,578 0,422 | 0,618 0,38 |

Facteur de luminance de la couleur rétroréfléchissante : ( > 0,12.
Centre de référence E, lumière étalon C, incidence normale 45°, divergence 0°.
Coefficient d'intensité lumineuse sous un angle d'éclairage de 5 ° et de divergence 0,2°  : minimum 20 candelas par lux et par m2.

5.3.2.2.2	Le numéro d'identification de danger et le numéro ONU doivent être constitués de chiffres noirs de 100 mm de haut et de 15 mm d'épaisseur. Le numéro d'identification du danger doit être inscrit dans la partie supérieure du panneau et le numéro ONU dans la partie inférieure; ils doivent être séparés par une ligne noire horizontale de 15 mm d'épaisseur traversant le panneau à mi-hauteur (voir 5.3.2.2.3). Le numéro d'identification du danger et le numéro ONU doivent être indélébiles et rester visibles après un incendie d'une durée de 15 minutes.

5.3.2.2.3	Exemple de panneau orange portant un numéro d'identification du danger et un numéro ONU

Fond orange.
Bord, ligne horizontale et chiffre noir,
épaisseur 15 mm.

5.3.2.3	Signification des numéros d'identification du danger

5.3.2.3.1	Le numéro d'identification du danger comporte deux ou trois chiffres. En général, ils indiquent les dangers suivants :

2	Émanation de gaz résultant de pression ou d'une réaction chimique

3	Inflammabilité de matières liquides (vapeurs) et gaz ou matière liquide auto-échauffante

4	Inflammabilité de matière solide ou matière solide auto-échauffante

5	Comburant (favorise l'incendie)

6	Toxicité ou danger d'infection

7	Radioactivité

8	Corrosivité

9	Danger de réaction violente spontanée

NOTA : Le danger de réaction violente spontanée au sens du chiffre 9 comprend la possibilité, du fait de la nature de la matière, d'un danger d'explosion, de désagrégation ou d'une réaction de polymérisation suite à un dégagement de chaleur considérable ou de gaz inflammables et/ou toxiques.

Le doublement d'un chiffre indique une intensification du danger afférent.

Lorsque le danger d'une matière peut être indiqué suffisamment par un seul chiffre, ce chiffre est complété par zéro.

Les combinaisons de chiffres suivantes ont cependant une signification spéciale : 22, 323, 333, 362, 382, 423, 44, 446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842 et 90 (voir 5.3.2.3.2 ci-dessous).

Quand le numéro d'identification du danger est précédé de la lettre "X", cela indique que la matière réagit dangereusement avec l'eau. Pour de telles matières l'eau ne peut être utilisée qu'avec l'agrément d'experts.

(2)	Les numéros d'identification du danger indiqués dans la colonne (20) du tableau A du chapitre 3.2 ont la signification suivante :

20	gaz asphyxiant ou qui ne présente pas de risque subsidiaire

22	gaz liquéfié réfrigéré, asphyxiant

223	gaz liquéfié réfrigéré, inflammable

225	gaz liquéfié réfrigéré, comburant (favorise l'incendie)

23	gaz inflammable

239	gaz inflammable, pouvant produire spontanément une réaction violente

25	gaz comburant (favorise l'incendie)

26	gaz toxique

263	gaz toxique, inflammable

265	gaz toxique et comburant (favorise l'incendie)

268	gaz toxique et corrosif

30	matière liquide inflammable (point d'éclair de 23 °C à 61 °C, valeurs limites comprises) ou matière liquide inflammable ou matière solide à l'état fondu ayant un point d'éclair supérieur à 61 °C, chauffée à une température égale ou supérieure à son point d'éclair, ou matière liquide auto-échauffante

323	matière liquide inflammable réagissant avec l'eau en dégageant des gaz inflammables

X323	matière liquide inflammable réagissant dangereusement avec l'eau en dégageant des gaz inflammables *

33	matière liquide très inflammable (point d'éclair inférieur à 21 °C)

333	matière liquide pyrophorique

X333	matière liquide pyrophorique réagissant dangereusement avec l'eau

336	matière liquide très inflammable et toxique

338	matière liquide très inflammable et corrosive

X338	matière liquide très inflammable et corrosive, réagissant dangereusement avec l'eau

339	matière liquide très inflammable, pouvant produire spontanément une réaction violente

36	matière liquide inflammable (point d'éclair de 23 °C à 61 °C, valeurs limites comprises), présentant un degré mineur de toxicité, ou matière liquide auto-échauffante et toxique

362	matière liquide inflammable, toxique, réagissant avec l'eau en émettant des gaz inflammables

X362	matière liquide inflammable, toxique, réagissant dangereusement avec l'eau en dégageant des gaz inflammables

368	matière liquide inflammable, toxique et corrosive

38	matière liquide inflammable (point d'éclair de 23 °C à 61 °C, valeurs limites comprises), présentant un degré mineur de corrosivité, ou matière liquide auto-échauffante et corrosive

382	matière liquide inflammable, corrosive, réagissant avec l'eau en dégageant des gaz inflammables

X382	matière liquide inflammable, corrosive, réagissant dangereusement avec l'eau en dégageant des gaz inflammables *

39	liquide inflammable, pouvant produire spontanément une réaction violente

40	matière solide inflammable ou matière autoréactive ou matière auto-échauffante

423	matière solide réagissant avec l'eau en dégageant des gaz inflammables

X423	matière solide inflammable, réagissant dangereusement avec l'eau en dégageant des gaz inflammables *

43	matière solide spontanément inflammable (pyrophorique)

44	matière solide inflammable qui, à une température élevée, se trouve à l'état fondu

446	matière solide inflammable et toxique qui, à une température élevée, se trouve à l'état fondu

46	matière solide inflammable ou auto-échauffante, toxique

462	matière solide toxique, réagissant avec l'eau en dégageant des gaz inflammables

X462	matière solide, réagissant dangereusement avec l'eau, en dégageant des gaz toxiques *

48	matière solide inflammable ou auto-échauffante, corrosive

482	matière solide corrosive, réagissant avec l'eau en dégageant des gaz inflammables

X482	matière solide, réagissant dangereusement avec l'eau, en dégageant des gaz corrosifs *

50	matière comburante (favorise l'incendie)

539	peroxyde organique inflammable

55	matière très comburante (favorise l'incendie)

556	matière très comburante (favorise l'incendie), toxique

558	matière très comburante (favorise l'incendie) et corrosive

559	matière très comburante (favorise l'incendie) pouvant produire spontanément une réaction violente

56	matière comburante (favorise l'incendie), toxique

568	matière comburante (favorise l'incendie), toxique, corrosive

58	matière comburante (favorise l'incendie), corrosive

59	matière comburante (favorise l'incendie) pouvant produire spontanément une réaction violente

60	matière toxique ou présentant un degré mineur de toxicité

606	matière infectieuse

623	matière toxique liquide, réagissant avec l'eau, en dégageant des gaz inflammables

63	matière toxique et inflammable (point d'éclair de 23 °C à 61 °C, valeurs limites comprises)

638	matière toxique et inflammable (point d'éclair de 23 °C à 61 °C, valeurs limites comprises) et corrosive

639	matière toxique et inflammable (point d'éclair égal ou inférieur à 61 °C), pouvant produire spontanément une réaction violente

64	matière toxique solide, inflammable ou auto-échauffante

642	matière toxique solide, réagissant avec l'eau en dégageant des gaz inflammables

65	matière toxique et comburante (favorise l'incendie)

66	matière très toxique

663	matière très toxique et inflammable (point d'éclair égal ou inférieur à 61°C)

664	matière très toxique solide, inflammable ou auto-échauffante

665	matière très toxique et comburante (favorise l'incendie)

668	matière très toxique et corrosive

669	matière très toxique, pouvant produire spontanément une réaction violente

68	matière toxique et corrosive

69	matière toxique ou présentant un degré mineur de toxicité, pouvant produire spontanément une réaction violente

70	matière radioactive

72	gaz radioactif

723	gaz radioactif, inflammable

73	matière liquide radioactive, inflammable (point d'éclair égal ou inférieur à 61°C)

74	matière solide radioactive, inflammable

75	matière radioactive, comburante (favorise l'incendie)

76	matière radioactive, toxique

78	matière radioactive, corrosive

80	matière corrosive ou présentant un degré mineur de corrosivité

X80	matière corrosive ou présentant un degré mineur de corrosivité réagissant dangereusement avec l'eau

823	matière corrosive liquide, réagissant avec l'eau en dégageant des gaz inflammables

83	matière corrosive ou présentant un degré mineur de corrosivité et inflammable (point d'éclair de 23 °C à 61 °C, valeurs limites comprises)

X83	matière corrosive ou présentant un degré mineur de corrosivité et inflammable (point d'éclair de 23 °C à 61 °C, valeurs limites comprises) réagissant dangereusement avec l'eau *

839	matière corrosive ou présentant un degré mineur de corrosivité et inflammable (point d'éclair de 23 °C à 61 °C, valeurs limites comprises), pouvant produire spontanément une réaction violente

X839	matière corrosive ou présentant un degré mineur de corrosivité et inflammable (point d'éclair de 23 °C à 61 °C, valeurs limites comprises), pouvant produire spontanément une réaction violente et réagissant dangereusement avec l'eau

84	matière corrosive solide, inflammable ou autoéchauffante

842	matière corrosive solide, réagissant avec l'eau en dégageant des gaz inflammables

85	matière corrosive ou présentant un degré mineur de corrosivité et comburante (favorise l'incendie)

856	matière corrosive ou présentant un degré mineur de corrosivité et comburante (favorise l'incendie) et toxique

86	matière corrosive ou présentant un degré mineur de corrosivité et toxique

88	matière très corrosive

X88	matière très corrosive réagissant dangereusement avec l'eau *

883	matière très corrosive et inflammable (point d'éclair de 23 °C à 61 °C, valeur limites comprises)

884	matière très corrosive solide, inflammable ou auto-échauffante

885	matière très corrosive et comburante (favorise l'incendie)

886	matière très corrosive et toxique

X886	matière très corrosive et toxique, réagissant dangereusement avec l'eau *

89	matière corrosive ou présentant un degré mineur de corrosivité pouvant produire spontanément une réaction violente

90	matière dangereuse du point de vue de l'environnement, matières dangereuses diverses

99	matières dangereuses diverses transportées à chaud

5.3.3	Marque pour les matières transportées à chaud

Les véhicules-citernes, conteneurs-citernes, citernes mobiles, véhicules spéciaux ou véhicules spécialement équipés, pour lesquels une marque pour les matières transportées à chaud est exigée conformément à la disposition spéciale 580 lorsqu'elle est indiquée dans la colonne (6) du tableau A du chapitre 3.2, doivent porter de chaque côté et à l'arrière [dans le cas de véhicules, et de chaque côté et à chaque extrémité dans le cas de conteneurs-citernes ou citernes mobiles,] une marque de forme triangulaire dont les côtés mesurent au moins 250 mm et qui doit être représentée en rouge comme indiqué ci-après:

________________

# Footnotes

L'eau ne doit pas être utilisée, sauf sur autorisation des experts.

L'eau ne doit pas être utilisée, sauf sur autorisation des experts.

L'eau ne doit pas être utilisée, sauf sur autorisation des experts.

# Text boxes

Numéro d'identification du danger (2 ou 3 chiffres, précédés le cas échéant de la lettre X, voir 5.3.2.3)

Numéro ONU (4 chiffres)