| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/AC.1/2001/47 27 June 2001 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

# КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

###### Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии МПОГ по вопросам

безопасности и Рабочей группы по перевозкам

опасных грузов

(Женева, 10-14 сентября 2001 года)

КЛАССИФИКАЦИЯ РАДИОАКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Представлено правительством Австрии*

Секретариат получил от Центрального бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) предложение, воспроизводимое ниже.

_________________

*	Распространено Центральным бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) в качестве документа OCTI/RID/GT-III/2001/47.

1.		Заключенный в скобки текст пункта 2.1.3.5.3 а "кроме радиоактивного материала в освобожденных упаковках, когда приоритет имеют остальные опасные свойства" толкуется как переклассификация, в результате которой радиоактивный материал класса 7 исключается из этого класса и включается в другой класс, хотя такое исключение из класса 7 не упоминается в пункте 2.2.7.1.2.

Если даже отвлечься от вопроса о том, что неизвестно, из каких критериев следует исходить, чтобы определить "приоритет" остальных опасных свойств, сохраняется сомнение относительно того, что это положение пункта 507 публикации ST-1 МАГАТЭ совпадает с объяснениями, приведенными в ST-2.  В принципе, не предусмотрено, чтобы свойства материала класса 7, выходящие за предельные значения, указанные в таблице 2.2.7.7.2.1, рассматривались в качестве "дополнительной опасности" и чтобы не производилась маркировка с помощью номера ООН, соответствующего классу 7.

2.			Как показала перестановка таблицы 2.2.7.7.2.1, выражения "материал, на который распространяется изъятие" и "груз, на который распространяется изъятие" под b и c, соответственно в колонках 4 и 5, плохо понятны.

В действительности соответствующие значения связаны с определением "радиоактивных материалов", содержащимся в пункте 2.2.7.1.1.

Поэтому предлагается не использовать выражение "на который распространяется изъятие" в этих местах, а заменить его ссылкой на пункт 2.2.7.1.1:

"b)	Концентрация активности для материалов в Бк/г с учетом определения класса 7 (см. 2.2.7.1.1), и

с)	Предел активности для груза в Бк/г с учетом определения класса 7 (см. 2.2.7.1.1)".

___________

# Text boxes

GE.01-22131   (R)   190701   190701