| N° ONU ou ID | Nom et description | Classe | Code de clas- sification | Groupe d'emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Transport admis | Equipe- ment exigé | Venti- lation | Mesures pendant chargement / déchargement / transport | Nom- bre de cônes, feux | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.2.1 | 8.1.5 | 7.1.6 | 7.1.6 | 7.1.5 | 3.2.1 |
| (1) | (2) | (3 a) | (3 b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2009 | ZIRCONIUM SEC, sous forme de feuilles, de betes ou de fil | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 524 592 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2010 | HYDRURE DE MAGNÉSIUM | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 2011 | PHOSPHURE DE MAGNÉSIUM | 4.3 | WT2 | I | 4.3+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  | HA08 |  | 2 |  |
| 2012 | PHOSPHURE DE POTASSIUM | 4.3 | WT2 | I | 4.3+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  | HA08 |  | 2 |  |
| 2013 | PHOSPHURE DE STRONTIUM | 4.3 | WT2 | I | 4.3+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  | HA08 |  | 2 |  |
| 2014 | PEROXYDE D'HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au moins 20% mais au maximum 60% de peroxyde d'hydrogène (stabilisée selon les besoins) | 5.1 | OC1 | II | 5.1+8 |  | LQ10 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2015 | PEROXYDE D'HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE STABILISÉE contenant plus de 60% de peroxyde d'hydrogène mais au maximum 70% de peroxyde d'hydrogène | 5.1 | OC1 | I | 5.1+8 |  | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2015 | PEROXYDE D'HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE STABILISÉE contenant plus de 70% de peroxyde d'hydrogène | 5.1 | OC1 | I | 5.1+8 |  | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2016 | MUNITIONS TOXIQUES NON EXPLOSIVES, sans charge de dispersion ni charge d'expulsion, non amorcées | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2017 | MUNITIONS LACRYMOGÈNES NON EXPLOSIVES, sans charges de dispersion ni charge d'expulsion, non amorcées | 6.1 | TC2 | II | 6.1+8 | 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2018 | CHLORANILINES SOLIDES | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2019 | CHLORANILINES LIQUIDES | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2020 | CHLOROPHÉNOLS SOLIDES | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 205 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2021 | CHLOROPHÉNOLS LIQUIDES | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2022 | ACIDE CRÉSILIQUE | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | 802 | LQ17 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2023 | ÉPICHLORHYDRINE | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | 279 802 | LQ17 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2024 | COMPOSÉ LIQUIDE DU MERCURE, N.S.A. | 6.1 | T4 | I | 6.1 | 43 274 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2024 | COMPOSÉ LIQUIDE DU MERCURE, N.S.A. | 6.1 | T4 | II | 6.1 | 43 274 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2024 | COMPOSÉ LIQUIDE DU MERCURE, N.S.A. | 6.1 | T4 | III | 6.1 | 43 274 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2025 | COMPOSÉ SOLIDE DE MERCURE, N.S.A. | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 43 274 529 585 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2025 | COMPOSÉ SOLIDE DE MERCURE, N.S.A. | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 43 274 529 585 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2025 | COMPOSÉ SOLIDE DE MERCURE, N.S.A. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 43 274 529 585 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2026 | COMPOSÉ PHÉNYLMERCURIQUE, N.S.A. | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 43 274 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2026 | COMPOSÉ PHÉNYLMERCURIQUE, N.S.A. | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 43 274 802 | LQ18 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2026 | COMPOSÉ PHÉNYLMERCURIQUE, N.S.A. | 6.1 | T3 | III | 6.1 | 43 274 802 | LQ9 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2027 | ARSÉNITE DE SODIUM SOLIDE | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 43 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2028 | BOMBES FUMIGÈNES NON EXPLOSIVES, contenant un liquide corrosif, sans dispositif d'amorçage | 8 | C11 | II | 8 |  | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2029 | HYDRAZINE ANHYDRE | 8 | CFT | I | 8+3+6.1 | 802 | LQ20 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2030 | HYDRAZINE EN SOLUTION AQUEUSE contenant plus de 37% (masse) d'hydrazine | 8 | CT1 | I | 8+6.1 | 298 530 802 | LQ20 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2030 | HYDRAZINE EN SOLUTION AQUEUSE contenant plus de 37% (masse) d’hydrazine | 8 | CT1 | II | 8+6.1 | 530 802 | LQ22 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2030 | HYDRAZINE EN SOLUTION AQUEUSE contenant plus de 37% (masse) d’hydrazine | 8 | CT1 | III | 8+6.1 | 530 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2031 | ACIDE NITRIQUE, à l'exclusion de l'acide nitrique fumant rouge, contenant plus de 70% d'acide nitrique | 8 | CO1 | I | 8+5.1 |  | LQ20 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2031 | ACIDE NITRIQUE, à l'exclusion de l'acide nitrique fumant rouge, contenant au plus 70% d'acide nitrique | 8 | CO1 | II | 8 |  | LQ22 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2032 | ACIDE NITRIQUE FUMANT ROUGE | 8 | COT | I | 8+5.1+6.1 | 802 | LQ20 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2033 | MONOXYDE DE POTASSIUM | 8 | C6 | II | 8 |  | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2034 | HYDROGÈNE ET MÉTHANE EN MÉLANGE COMPRIMÉ | 2 | 1F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2035 | TRIFLUORO-1,1,1 ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 143a) | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2036 | XENON | 2 | 2A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2037 | RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES À GAZ), sans dispositif de détente, non rechargeables | 2 | 5A |  | 2.2 | 191 303 | LQ2 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2037 | RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES À GAZ), sans dispositif de détente, non rechargeables | 2 | 5F |  | 2.1 | 191 303 | LQ2 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2037 | RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES À GAZ), sans dispositif de détente, non rechargeables | 2 | 5O |  | 2.2+5.1 | 191 303 | LQ2 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2037 | RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES À GAZ), sans dispositif de détente, non rechargeables | 2 | 5T |  | 2.3 | 303 | LQ1 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2037 | RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES À GAZ), sans dispositif de détente, non rechargeables | 2 | 5TC |  | 2.3+8 | 303 | LQ1 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2037 | RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES À GAZ), sans dispositif de détente, non rechargeables | 2 | 5TF |  | 2.3+2.1 | 303 | LQ1 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2037 | RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES À GAZ), sans dispositif de détente, non rechargeables | 2 | 5TFC |  | 2.3+2.1+8 | 303 | LQ1 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2037 | RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES À GAZ), sans dispositif de détente, non rechargeables | 2 | 5TO |  | 2.3+5.1 | 303 | LQ1 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2037 | RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES À GAZ), sans dispositif de détente, non rechargeables | 2 | 5TOC |  | 2.3+5.1+8 | 303 | LQ1 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2038 | DINITROTOLUÈNES, LIQUIDES | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2038 | DINITROTOLUÈNES, SOLIDES | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2044 | DIMÉTHYL-2,2 PROPANE | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2045 | ISOBUTYRALDÉHYDE (ALDÉHYDE ISOBUTYRIQUE) | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2046 | CYMÈNES | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2047 | DICHLOROPROPÈNES | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2047 | DICHLOROPROPÈNES | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2048 | DICYCLOPENTADIÈNE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2049 | DIÉTHYLBENZÈNE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2050 | COMPOSÉS ISOMÉRIQUES DU DIISOBUTYLÈNE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2051 | DIMÉTHYLAMINO-2 ÉTHANOL | 8 | CF1 | II | 8+3 |  | LQ22 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2052 | DIPENTÈNE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2053 | MÉTHYLISOBUTYL-CARBINOL | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2054 | MORPHOLINE | 8 | CF1 | I | 8+3 |  | LQ20 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2055 | STYRÈNE MONOMÈRE STABILISÉ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2056 | TÉTRAHYDROFURANNE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2057 | TRIPROPYLÈNE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2057 | TRIPROPYLÈNE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2058 | VALÉRALDÉHYDE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2059 | NITROCELLULOSE EN SOLUTION, INFLAMMABLE (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3 | D | I | 3 | 198 531 640A | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2059 | NITROCELLULOSE EN SOLUTION, INFLAMMABLE (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | D | I | 3 | 198 531 640B | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2059 | NITROCELLULOSE EN SOLUTION, INFLAMMABLE (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | D | II | 3 | 198 531 640C | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2059 | NITROCELLULOSE EN SOLUTION, INFLAMMABLE (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | D | II | 3 | 198 531 640D | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2059 | NITROCELLULOSE EN SOLUTION, INFLAMMABLE | 3 | D | III | 3 | 198 531 | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2067 | ENGRAIS AU NITRATE D'AMMONIUM | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 186 193 306 307 | LQ12 | B | PP |  | CO02, ST01, LO04 | HA09 |  | 0 | CO02, LO04 et HA09 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 2071 | Engrais au nitrate d'ammonium | 9 | M11 |  |  |  |  | B | PP |  | CO02, ST02 | HA09 |  | 0 | Dangereux uniquement en vrac ou sans emballage. CO02, ST02 et HA09 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 2073 | AMMONIAC EN SOLUTION AQUEUSE de densité inférieure à 880 à 15 ºC contenant plus de 35% mais au plus 50% d'ammoniac | 2 | 4A |  | 2.2 | 532 | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2074 | ACRYLAMIDE | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 802 | LQ9 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2075 | CHLORAL ANHYDRE STABILISÉ | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2076 | CRÉSOLS, LIQUIDES | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2076 | CRÉSOLS, SOLIDES | 6.1 | TC2 | II | 6.1+8 | 802 | LQ18 | T | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2077 | alpha-NAPHTYLAMINE | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2078 | DIISOCYANATE DE TOLUYLÈNE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 279 802 | LQ17 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2079 | DIÉTHYLÈNETRIAMINE | 8 | C7 | II | 8 |  | LQ22 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2186 | CHLORURE D'HYDROGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ | 2 | 3TC |  |  |  |  | interdit |  |  |  |  |  |  |
| 2187 | DIOXYDE DE CARBONE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ | 2 | 3A |  | 2.2 | 593 | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2188 | ARSINE | 2 | 2TF |  | 2.3+2.1 |  | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2189 | DICHLOROSILANE | 2 | 2TFC |  | 2.3+2.1+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2190 | DIFLUORURE D'OXYGÈNE COMPRIMÉ | 2 | 1TOC |  | 2.3+5.1+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2191 | FLUORURE DE SULFURYLE | 2 | 2T |  | 2.3 |  | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2192 | GERMANE | 2 | 2TF |  | 2.3+2.1 | 632 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2193 | HEXAFLUORÉTHANE COMPRIMÉ (GAZ RÉFRIGÉRANT R 116) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2194 | HEXAFLUORURE DE SÉLÉNIUM | 2 | 2TC |  | 2.3+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2195 | HEXAFLUORURE DE TELLURE | 2 | 2TC |  | 2.3+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2196 | HEXAFLUORURE DE TUNGSTÈNE | 2 | 2TC |  | 2.3+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2197 | IODURE D'HYDROGÈNE ANHYDRE | 2 | 2TC |  | 2.3+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2198 | PENTAFLUORURE DE PHOSPHORE | 2 | 2TC |  | 2.3+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2199 | PHOSPHINE | 2 | 2TF |  | 2.3+2.1 | 632 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2200 | PROPADIÈNE STABILISÉ | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2201 | PROTOXYDE D'AZOTE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ | 2 | 3O |  | 2.2+5.1 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2202 | SÉLÉNIURE D'HYDROGÈNE ANHYDRE | 2 | 2TF |  | 2.3+2.1 |  | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2203 | SILANE | 2 | 2F |  | 2.1 | 632 | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2204 | SULFURE DE CARBONYLE | 2 | 2TF |  | 2.3+2.1 |  | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2205 | ADIPONITRILE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2206 | ISOCYANATES TOXIQUES, N.S.A. ou ISOCYANATE TOXIQUE EN SOLUTION, N.S.A. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 274 551 802 | LQ17 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2206 | ISOCYANATES TOXIQUES, N.S.A. ou ISOCYANATE TOXIQUE EN SOLUTION, N.S.A. | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 274 551 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2208 | HYPOCHLORITE DE CALCIUM SEC EN MÉLANGE, contenant plus de 10% mais 39% au maximum de chlore actif | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2209 | FORMALDÉHYDE EN SOLUTION contenant au moins 25% de formaldéhyde | 8 | C9 | III | 8 | 533 | LQ19 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2210 | MANÈBE ou PRÉPARATIONS DE MANÈBE contenant au moins 60% de manèbe | 4.2 | SW | III | 4.2+4.3 | 273 | LQ0 | B | PP, EX, A | VE01, VE03 |  |  | IN01, IN03 | 0 | VE03, IN01 et IN03 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 2211 | POLYMÈRES EXPANSIBLES EN GRANULÉS dégageant des vapeurs inflammables | 9 | M3 | III | aucune | 207 633 | LQ27 | B | PP, EX, EP, A | VE01, VE03 |  |  | IN01 | 0 | VE03 et IN01 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 2212 | AMIANTE BLEU (crocidolite) ou AMIANTE BRUN (amosite ou mysorite) | 9 | M1 | II | 9 | 168 802 | LQ25 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2213 | PARAFORMALDÉHYDE | 4.1 | F1 | III | 4.1 |  | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2214 | ANHYDRIDE PHTALIQUE contenant plus de 0,05% d'anhydride maléique | 8 | C4 | III | 8 | 169 | LQ24 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2215 | ANHYDRIDE MALÉIQUE, FONDUE | 8 | C3 | III | 8 |  | LQ0 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2215 | ANHYDRIDE MALÉIQUE | 8 | C4 | III | 8 |  | LQ24 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2216 | Farine de poisson (Déchets de poisson) stabilisée | 9 | M11 |  |  |  |  | B | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2217 | TOURTEAUX contenant au plus 1,5% (masse) d'huile et ayant 11% (masse) d'humidité au maximum | 4.2 | S2 | III | 4.2 | 142 800 | LQ0 | B | PP |  |  |  | IN01 | 0 | IN01 ne s'applique qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 2218 | ACIDE ACRYLIQUE STABILISÉ | 8 | CF1 | II | 8+3 |  | LQ22 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2219 | ÉTHER ALLYLGLYCIDIQUE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2222 | ANISOLE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2224 | BENZONITRILE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2225 | CHLORURE DE BENZÈNESULFONYLE | 8 | C3 | III | 8 |  | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2226 | CHLORURE DE BENZYLIDYNE | 8 | C9 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2227 | MÉTHACRYLATE DE n-BUTYLE STABILISÉ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2232 | CHLORO-2 ÉTHANAL | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2233 | CHLORANISIDINES | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2234 | FLUORURES DE CHLOROBENZYLIDYNE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2235 | CHLORURES DE CHLOROBENZYLE | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2236 | ISOCYANATE DE CHLORO-3 MÉTHYL-4 PHÉNYLE | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2237 | CHLORONITRANILINES | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2238 | CHLOROTOLUÈNES | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2239 | CHLOROTOLUIDINES, liquides | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2239 | CHLOROTOLUIDINES, solides | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2240 | ACIDE SULFOCHROMIQUE | 8 | C1 | I | 8 |  | LQ20 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2241 | CYCLOHEPTANE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2242 | CYCLOHEPTÈNE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2243 | ACÉTATE DE CYCLOHEXYLE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2244 | CYCLOPENTANOL | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2245 | CYCLOPENTANONE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2246 | CYCLOPENTÈNE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2247 | n-DÉCANE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2248 | DI-n-BUTYLAMINE | 8 | CF1 | II | 8+3 |  | LQ22 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2249 | ÉTHER DICHLORO-DIMÉTHYLIQUE SYMÉTRIQUE | 6.1 | T1 |  |  |  |  | interdit |  |  |  |  |  |  |
| 2250 | ISOCYANATES DE DICHLOROPHÉNYLE | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2251 | BICYCLO-(2.2.1)-HEPTADIÈNE-2,5 STABILISÉ (NORBORNADIÈNE-2,5 STABILISÉ) | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2252 | DIMÉTHOXY-1,2 ÉTHANE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2253 | N,N-DIMÉTHYLANILINE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2254 | ALLUMETTES-TISONS | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 293 | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2256 | CYCLOHEXÈNE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2257 | POTASSIUM | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 2258 | PROPYLÈNE-1,2 DIAMINE | 8 | CF1 | II | 8+3 |  | LQ22 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2259 | TRIÉTHYLÈNETÉTRAMINE | 8 | C7 | II | 8 |  | LQ22 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2260 | TRIPROPYLAMINE | 3 | FC | III | 3+8 |  | LQ7 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2261 | XYLÉNOLS, liquides | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2261 | XYLÉNOLS, solides | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2262 | CHLORURE DE DIMÉTHYLCARBAMOYLE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2263 | DIMÉTHYLCYCLOHEXANES | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2264 | N,N-DIMÉTHYLCYCLOHEXYLAMINE | 8 | CF1 | II | 8+3 |  | LQ22 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2265 | N,N-DIMÉTHYLFORMAMIDE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2266 | DIMÉTHYL-N-PROPYLAMINE | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2267 | CHLORURE DE DIMÉTHYLTHIO-PHOSPHORYLE | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2269 | IMINOBISPROPYLAMINE-3,3 | 8 | C7 | III | 8 |  | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2270 | ÉTHYLAMINE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au moins 50% mais au maximum 70% (masse) d'éthylamine | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2271 | ÉTHYLAMYLCÉTONES | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2272 | N-ÉTHYLANILINE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2273 | ÉTHYL-2-ANILINE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2274 | N-ÉTHYL N-BENZYLANILINE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2275 | ÉTHYL-2 BUTANOL | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2276 | ÉTHYL-2 HEXYLAMINE | 3 | FC | III | 3+8 |  | LQ7 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2277 | MÉTHACRYLATE D'ÉTHYLE STABILISÉ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2278 | n-HEPTÈNE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2279 | HEXACHLOROBUTADIÈNE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2280 | HEXAMÉTHYLÈNEDIAMINE SOLIDE | 8 | C8 | III | 8 |  | LQ24 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2281 | DIISOCYANATE D'HEXAMÉTHYLÈNE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2282 | HEXANOLS | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2283 | MÉTHACRYLATE D'ISOBUTYLE STABILISÉ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2284 | ISOBUTYRONITRILE | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2285 | FLUORURES D'ISOCYANATOBENZYLIDYNE | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2286 | PENTAMÉTHYLHEPTANE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2287 | ISOHEPTÈNES | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2288 | ISOHEXÈNES | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2289 | ISOPHORONEDIAMINE | 8 | C7 | III | 8 |  | LQ19 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2290 | DIISOCYANATE D'ISOPHORONE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2291 | COMPOSÉ SOLUBLE DU PLOMB, N.S.A. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 199 274 535 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2293 | METHOXY-4 MÉTHYL-4 PENTANONE-2 | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2294 | N-MÉTHYLANILINE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2295 | CHLORACÉTATE DE MÉTHYLE | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2296 | MÉTHYLCYCLOHEXANE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2297 | MÉTHYLCYCLOHEXANONES | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2298 | MÉTHYLCYCLOPENTANE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2299 | DICHLORACÉTATE DE MÉTHYLE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2300 | MÉTHYL-2 ÉTHYL-5 PYRIDINE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2301 | MÉTHYL-2 FURANNE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2302 | MÉTHYL-5 HEXANONE-2 | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2303 | ISOPROPÉNYLBENZÈNE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2304 | NAPHTALÈNE FONDU | 4.1 | F2 | III | 4.1 | 536 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2305 | ACIDE NITROBENZÈNE-SULFONIQUE | 8 | C4 | II | 8 |  | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2306 | FLUORURES DE NITROBENZYLIDYNE, liquides | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2306 | FLUORURES DE NITROBENZYLIDYNE, solides | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2307 | FLUORURE DE NITRO-3 CHLORO-4 BENZYLIDYNE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2308 | HYDROGÉNOSULFATE DE NITROSYLE, LIQUIDE | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2308 | HYDROGÉNOSULFATE DE NITROSYLE, SOLIDE | 8 | C2 | II | 8 |  | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2309 | OCTADIÈNES | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2310 | PENTANEDIONE-2,4 | 3 | FT1 | III | 3+6.1 | 802 | LQ7 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2311 | PHÉNÉTIDINES | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 279 802 | LQ19 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2312 | PHÉNOL FONDU | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ0 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2313 | PICOLINES | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2315 | DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS | 9 | M2 | II | 9 | 305 802 | LQ29 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2316 | CUPROCYANURE DE SODIUM SOLIDE | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2317 | CUPROCYANURE DE SODIUM EN SOLUTION | 6.1 | T4 | I | 6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2318 | HYDROGÉNOSULFURE DE SODIUM avec moins de 25% d'eau de cristallisation | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 504 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2319 | HYDROCARBURES TERPENIQUES, N.S.A. | 3 | F1 | III | 3 | 274 | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2320 | TÉTRAÉTHYLÈNEPENTAMINE | 8 | C7 | III | 8 |  | LQ19 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2321 | TRICHLOROBENZÈNES LIQUIDES | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2322 | TRICHLOROBUTÈNE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2323 | PHOSPHITE DE TRIÉTHYLE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2324 | TRIISOBUTYLÈNE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2325 | TRIMÉTHYL-1,3,5 BENZÈNE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2326 | TRIMÉTHYLCYCLOHEXYLAMINE | 8 | C7 | III | 8 |  | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2327 | TRIMÉTHYLHEXAMÉTHYLÈNEDIAMINES | 8 | C7 | III | 8 |  | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2328 | DIISOCYANATE DE TRIMÉTHYLHEXA-MÉTHYLÈNE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2329 | PHOSPHITE DE TRIMÉTHYLE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2330 | UNDECANE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2331 | CHLORURE DE ZINC ANHYDRE | 8 | C2 | III | 8 |  | LQ24 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2332 | ACÉTALDOXIME | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2333 | ACÉTATE D'ALLYLE | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 802 | LQ0 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2334 | ALLYLAMINE | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2335 | ÉTHER ALLYLÉTHYLIQUE | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2336 | FORMIATE D'ALLYLE | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2337 | MERCAPTAN PHÉNYLIQUE | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2338 | FLUORURE DE BENZYLIDYNE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2339 | BROMO-2 BUTANE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2340 | ÉTHER BROMO-2 ÉTHYLÉTHYLIQUE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2341 | BROMO-1 MÉTHYL-3 BUTANE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2342 | BROMOMÉTHYL-PROPANES | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2343 | BROMO-2 PENTANE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2344 | BROMOPROPANES | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2344 | BROMOPROPANES | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2345 | BROMO-3 PROPYNE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2346 | BUTANEDIONE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2347 | MERCAPTAN BUTYLIQUE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2348 | ACRYLATES DE BUTYLE, STABILISÉS | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2350 | ÉTHER BUTYLMÉTHYLIQUE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2351 | NITRITES DE BUTYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2351 | NITRITES DE BUTYLE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2352 | ÉTHER BUTYLVINYLIQUE STABILISÉ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2353 | CHLORURE DE BUTYRYLE | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2354 | ÉTHER CHLORO-MÉTHYLÉTHYLIQUE | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2356 | CHLORO-2 PROPANE | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2357 | CYCLOHEXYLAMINE | 8 | CF1 | II | 8+3 |  | LQ22 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2358 | CYCLOOCTATÉTRAÈNE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2359 | DIALLYLAMINE | 3 | FTC | II | 3+6.1+8 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2360 | ÉTHER DIALLYLIQUE | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2361 | DIISOBUTYLAMINE | 3 | FC | III | 3+8 |  | LQ7 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2362 | DICHLORO-1,1 ÉTHANE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2363 | MERCAPTAN ÉTHYLIQUE | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2364 | n-PROPYLBENZÈNE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2366 | CARBONATE D'ÉTHYLE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2367 | alpha-MÉTHYLVALÉRALDÉHYDE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2368 | alpha-PINÈNE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2370 | HEXÈNE-1 | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2371 | ISOPENTÈNES | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2372 | BIS (DIMÉTHYLAMINO)-1,2 ÉTHANE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2373 | DIÉTHOXYMÉTHANE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2374 | DIÉTHOXY-3,3 PROPÈNE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2375 | SULFURE D'ÉTHYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2376 | DIHYDRO-2,3 PYRANNE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2377 | DIMETHOXY-1,1 ÉTHANE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2378 | DIMÉTHYLAMINOACÉTONITRILE | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2379 | DIMÉTHYL-1,3 BUTYLAMINE | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2380 | DIMÉTHYLDIÉTHOXYSILANE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2381 | DISULFURE DE DIMÉTHYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2382 | DIMÉTHYLHYDRAZINE SYMÉTRIQUE | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 802 | LQ0 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2383 | DIPROPYLAMINE | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2384 | ÉTHER DI-n-PROPYLIQUE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2385 | ISOBUTYRATE D'ÉTHYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2386 | ÉTHYL-1 PIPÉRIDINE | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2387 | FLUOROBENZÈNE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2388 | FLUOROTOLUÈNES | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2389 | FURANNE | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2390 | IODO-2 BUTANE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2391 | IODOMÉTHYLPROPANES | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2392 | IODOPROPANES | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2393 | FORMIATE D'ISOBUTYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2394 | PROPIONATE D'ISOBUTYLE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2395 | CHLORURE D'ISOBUTYRYLE | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2396 | MÉTHYLACROLÉINE STABILISÉE | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2397 | MÉTHYL-3 BUTANONE-2 | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2398 | ÉTHER MÉTHYL tert-BUTYLIQUE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2399 | MÉTHYL-1 PIPÉRIDINE | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2400 | ISOVALÉRATE DE MÉTHYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2401 | PIPÉRIDINE | 8 | CF1 | I | 8+3 |  | LQ20 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2402 | PROPANETHIOLS | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2403 | ACÉTATE D'ISOPROPÉNYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2404 | PROPIONITRILE | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 802 | LQ0 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2405 | BUTYRATE D'ISOPROPYLE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2406 | ISOBUTYRATE D'ISOPROPYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2407 | CHLOROFORMIATE D'ISOPROPYLE | 6.1 | TFC | I | 6.1+3+8 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2409 | PROPIONATE D'ISOPROPYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2410 | TÉTRAHYDRO-1,2,3,6 PYRIDINE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2411 | BUTYRONITRILE | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2412 | TÉTRAHYDROTHIOPHÈNE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2413 | ORTHOTITANATE DE PROPYLE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2414 | THIOPHÈNE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2416 | BORATE DE TRIMÉTHYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2417 | FLUORURE DE CARBONYLE | 2 | 2TC |  | 2.3+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2418 | TÉTRAFLUORURE DE SOUFRE | 2 | 2TC |  | 2.3+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2419 | BROMOTRIFLUOR-ÉTHYLÈNE | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2420 | HEXAFLUORACÉTONE | 2 | 2TC |  | 2.3+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2421 | TRIOXYDE D'AZOTE | 2 | 2TOC |  |  |  |  | interdit |  |  |  |  |  |  |
| 2422 | OCTAFLUOROBUTÈNE-2 (GAZ RÉFRIGÉRANT R 1318) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2424 | OCTAFLUOROPROPANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 218) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2426 | NITRATE D'AMMONIUM LIQUIDE, solution chaude concentrée | 5.1 | O1 |  | 5.1 | 252 644 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2427 | CHLORATE DE POTASSIUM EN SOLUTION AQUEUSE | 5.1 | O1 | II | 5.1 |  | LQ10 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2427 | CHLORATE DE POTASSIUM EN SOLUTION AQUEUSE | 5.1 | O1 | III | 5.1 |  | LQ13 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2428 | CHLORATE DE SODIUM EN SOLUTION AQUEUSE | 5.1 | O1 | II | 5.1 |  | LQ10 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2428 | CHLORATE DE SODIUM EN SOLUTION AQUEUSE | 5.1 | O1 | III | 5.1 |  | LQ13 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2429 | CHLORATE DE CALCIUM EN SOLUTION AQUEUSE | 5.1 | O1 | II | 5.1 |  | LQ10 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2429 | CHLORATE DE CALCIUM EN SOLUTION AQUEUSE | 5.1 | O1 | III | 5.1 |  | LQ13 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2430 | ALKYLPHÉNOLS SOLIDES, N.S.A. (y compris les homologues C2 à C12 ) | 8 | C4 | I | 8 | 274 | LQ21 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2430 | ALKYLPHÉNOLS SOLIDES, N.S.A. (y compris les homologues C2 à C12 ) | 8 | C4 | II | 8 | 274 | LQ23 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2430 | ALKYLPHÉNOLS SOLIDES, N.S.A. (y compris les homologues C2 à C12 ) | 8 | C4 | III | 8 | 274 | LQ24 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2431 | ANISIDINES | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2432 | N,N-DIÉTHYLANILINE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 279 802 | LQ9 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2433 | CHLORONITROTOLUÈNES, LIQUIDES | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2433 | CHLORONITROTOLUÈNES, SOLIDES | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2434 | DIBENZYLDICHLOROSILANE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2435 | ÉTHYLPHÉNYLDICHLOROSILANE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2436 | ACIDE THIOACÉTIQUE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2437 | MÉTHYLPHÉNYLDICHLOROSILANE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2438 | CHLORURE DE TRIMÉTHYLACÉTYLE | 6.1 | TFC | I | 6.1+3+8 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2439 | HYDROGÉNODIFLUORURE DE SODIUM | 8 | C2 | II | 8 |  | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2440 | CHLORURE D'ÉTAIN IV PENTAHYDRATE | 8 | C2 | III | 8 |  | LQ24 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2441 | TRICHLORURE DE TITANE PYROPHORIQUE ou TRICHLORURE DE TITANE EN MÉLANGE, PYROPHORIQUE | 4.2 | SC4 | I | 4.2+8 | 537 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2442 | CHLORURE DE TRICHLORACÉTYLE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2443 | OXYTRICHLORURE DE VANADIUM | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2444 | TÉTRACHLORURE DE VANADIUM | 8 | C1 | I | 8 |  | LQ20 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2445 | ALKYLLITHIUMS | 4.2 | SW | I | 4.2+4.3 | 274 | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2446 | NITROCRÉSOLS, liquides | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2446 | NITROCRÉSOLS, solides | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2447 | PHOSPHORE BLANC ou JAUNE FONDU | 4.2 | ST3 | I | 4.2+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2448 | SOUFRE FONDU | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 538 | LQ0 | T | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2451 | TRIFLUORURE D'AZOTE | 2 | 2O |  | 2.2+5.1 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2452 | ÉTHYLACÉTYLÈNE STABILISÉ | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2453 | FLUORURE D'ÉTHYLE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 161) | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2454 | FLUORURE DE MÉTHYLE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 41) | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2455 | NITRITE DE MÉTHYLE | 2 | 2A |  |  |  |  | interdit |  |  |  |  |  |  |
| 2456 | CHLORO-2 PROPÈNE | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2457 | DIMÉTHYL-2,3 BUTANE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2458 | HEXADIÈNES | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2459 | MÉTHYL-2 BUTÈNE-1 | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2460 | MÉTHYL-2 BUTÈNE-2 | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2461 | MÉTHYLPENTADIÈNES | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2463 | HYDRURE D'ALUMINIUM | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 2464 | NITRATE DE BÉRYLLIUM | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | 802 | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2465 | ACIDE DICHLOROISOCYANURIQUE SEC ou SELS DE L'ACIDE DICHLOROISOCYANURIQUE | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 135 | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2466 | SUPEROXYDE DE POTASSIUM | 5.1 | O2 | I | 5.1 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2468 | ACIDE TRICHLOROISOCYANURIQUE SEC | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2469 | BROMATE DE ZINC | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2470 | PHÉNYLACÉTONITRILE LIQUIDE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2471 | TÉTROXYDE D'OSMIUM | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2473 | ARSANILATE DE SODIUM | 6.1 | T3 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2474 | THIOPHOSGÈNE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 279 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2475 | TRICHLORURE DE VANADIUM | 8 | C2 | III | 8 |  | LQ24 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2477 | ISOTHIOCYANATE DE MÉTHYLE | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 802 | LQ0 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2478 | ISOCYANATES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. ou ISOCYANATES EN SOLUTION, INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A. | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 274 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2478 | ISOCYANATES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. ou ISOCYANATES EN SOLUTION, INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A. | 3 | FT1 | III | 3+6.1 | 274 802 | LQ7 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2480 | ISOCYANATE DE MÉTHYLE | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2481 | ISOCYANATE D'ÉTHYLE | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2482 | ISOCYANATE DE n-PROPYLE | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2483 | ISOCYANATE D'ISOPROPYLE | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2484 | ISOCYANATE DE tert-BUTYLE | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2485 | ISOCYANATE DE n-BUTYLE | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 802 | LQ0 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2486 | ISOCYANATE D'ISOBUTYLE | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 802 | LQ0 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2487 | ISOCYANATE DE PHÉNYLE | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 802 | LQ0 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2488 | ISOCYANATE DE CYCLOHEXYLE | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2490 | ÉTHER DICHLOROISOPROPYLIQUE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2491 | ÉTHANOLAMINE ou ÉTHANOLAMINE EN SOLUTION | 8 | C7 | III | 8 |  | LQ19 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2493 | HEXAMÉTHYLÈNEIMINE | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2495 | PENTAFLUORURE D'IODE | 5.1 | OTC | I | 5.1+6.1+8 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2496 | ANHYDRIDE PROPIONIQUE | 8 | C3 | III | 8 |  | LQ19 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2498 | TÉTRAHYDRO-1,2,3,6 BENZALDÉHYDE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2501 | OXYDE DE TRIS (AZIRIDINYL-1) PHOSPHINE EN SOLUTION | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2501 | OXYDE DE TRIS (AZIRIDINYL-1) PHOSPHINE EN SOLUTION | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2502 | CHLORURE DE VALÉRYLE | 8 | CF1 | II | 8+3 |  | LQ22 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2503 | TÉTRACHLORURE DE ZIRCONIUM | 8 | C2 | III | 8 |  | LQ24 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2504 | TÉTRABROMÉTHANE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2505 | FLUORURE D'AMMONIUM | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 802 | LQ9 | B | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2506 | HYDROGÉNOSULFATE D'AMMONIUM | 8 | C2 | II | 8 |  | LQ23 | B | PP, EP |  | CO03 |  |  | 0 | CO03 ne s'applique qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 2507 | ACIDE CHLOROPLATINIQUE SOLIDE | 8 | C2 | III | 8 |  | LQ24 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2508 | PENTACHLORURE DE MOLYBDÈNE | 8 | C2 | III | 8 |  | LQ24 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2509 | HYDROGÉNOSULFATE DE POTASSIUM | 8 | C2 | II | 8 |  | LQ23 | B | PP, EP |  | CO03 |  |  | 0 | CO03 ne s'applique qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 2511 | ACIDE CHLORO-2 PROPIONIQUE EN SOLUTION | 8 | C3 | III | 8 |  | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2511 | ACIDE CHLORO-2 PROPIONIQUE, SOLIDE | 8 | C4 | III | 8 |  | LQ24 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2513 | BROMURE DE BROMACÉTYLE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2514 | BROMOBENZÈNE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2515 | BROMOFORME | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2516 | TÉTRABROMURE DE CARBONE | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2517 | CHLORO-1 DIFLUORO-1,1 ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 142b) | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2518 | CYCLODODÉCATRIÈNE-1,5,9 | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2520 | CYCLOOCTADIÈNES | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2521 | DICETÈNE STABILISÉ | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2522 | MÉTHACRYLATE DE 2-DIMÉTHYLAMINO-ÉTHYLE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2524 | ORTHOFORMIATE D'ÉTHYLE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2525 | OXALATE D'ÉTHYLE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2526 | FURFURYLAMINE | 3 | FC | III | 3+8 |  | LQ7 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2527 | ACRYLATE D'ISOBUTYLE STABILISÉ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2528 | ISOBUTYRATE D'ISOBUTYLE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2529 | ACIDE ISOBUTYRIQUE | 3 | FC | III | 3+8 |  | LQ7 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2531 | ACIDE MÉTHACRYLIQUE STABILISÉ | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2533 | TRICHLORACÉTATE DE MÉTHYLE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2534 | MÉTHYLCHLOROSILANE | 2 | 2TFC |  | 2.3+2.1+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2535 | 4-MÉTHYLMORPHOLINE (N-MÉTHYL-MORPHOLINE) | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2536 | MÉTHYLTÉTRAHYDROFURANNE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2538 | NITRONAPHTALÈNE | 4.1 | F1 | III | 4.1 |  | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2541 | TERPINOLÈNE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2542 | TRIBUTYLAMINE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2545 | HAFNIUM EN POUDRE SEC | 4.2 | S4 | I | 4.2 | 540 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2545 | HAFNIUM EN POUDRE SEC | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 540 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2545 | HAFNIUM EN POUDRE SEC | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 540 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2546 | TITANE EN POUDRE SEC | 4.2 | S4 | I | 4.2 | 540 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2546 | TITANE EN POUDRE SEC | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 540 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2546 | TITANE EN POUDRE SEC | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 540 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2547 | SUPEROXYDE DE SODIUM | 5.1 | O2 | I | 5.1 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2548 | PENTAFLUORURE DE CHLORE | 2 | 2TOC |  | 2.3+5.1+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2552 | HEXAFLUORACÉTONE HYDRATÉ | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2554 | CHLORURE DE MÉTHYLALLYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2555 | NITROCELLULOSE AVEC au moins 25% (masse) d'EAU | 4.1 | D | II | 4.1 | 541 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2556 | NITROCELLULOSE AVEC au moins 25% (masse) d'ALCOOL et une teneur en azote ne dépassant pas 12,6% (masse sèche) | 4.1 | D | II | 4.1 | 541 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2557 | NITROCELLULOSE EN MÉLANGE d’une teneur en azote ne dépassant pas 12,6% (rapportée à la masse sèche), AVEC ou SANS PLASTIFIANT, AVEC ou SANS PIGMENT | 4.1 | D | II | 4.1 | 241 541 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2558 | ÉPIBROMHYDRINE | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2560 | MÉTHYL-2 PENTANOL-2 | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2561 | MÉTHYL-3 BUTÈNE-1 | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2564 | ACIDE TRICHLORACÉTIQUE EN SOLUTION | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2564 | ACIDE TRICHLORACÉTIQUE EN SOLUTION | 8 | C3 | III | 8 |  | LQ19 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2565 | DICYCLOHEXYLAMINE | 8 | C7 | III | 8 |  | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2567 | PENTACHLOROPHÉNATE DE SODIUM | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2570 | COMPOSÉ DU CADMIUM | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 274 596 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2570 | COMPOSÉ DU CADMIUM | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 274 596 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2570 | COMPOSÉ DU CADMIUM | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 274 596 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2571 | ACIDES ALKYLSULFURIQUES | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2572 | PHÉNYLHYDRAZINE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2573 | CHLORATE DE THALLIUM | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | 802 | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2574 | PHOSPHATE DE TRICRÉSYLE avec plus de 3% d'isomère ortho | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2576 | OXYBROMURE DE PHOSPHORE FONDU | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2577 | CHLORURE DE PHÉNYLACÉTYLE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2578 | TRIOXYDE DE PHOSPHORE | 8 | C2 | III | 8 |  | LQ24 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2579 | PIPÉRAZINE | 8 | C8 | III | 8 |  | LQ24 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2580 | BROMURE D'ALUMINIUM EN SOLUTION | 8 | C1 | III | 8 |  | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2581 | CHLORURE D'ALUMINIUM EN SOLUTION | 8 | C1 | III | 8 |  | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2582 | CHLORURE DE FER III EN SOLUTION | 8 | C1 | III | 8 |  | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2583 | ACIDES ALKYLSULFONIQUES SOLIDES ou ACIDES ARYLSULFONIQUES SOLIDES contenant plus de 5% d'acide sulfurique libre | 8 | C2 | II | 8 | 274 | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2584 | ACIDES ALKYLSULFONIQUES LIQUIDES ou ACIDES ARYLSULFONIQUES LIQUIDES contenant plus de 5% d'acide sulfurique libre | 8 | C1 | II | 8 | 274 | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2585 | ACIDES ALKYLSULFONIQUES SOLIDES ou ACIDES ARYLSULFONIQUES SOLIDES ne contenant pas plus de 5% d'acide sulfurique libre | 8 | C4 | III | 8 | 274 | LQ24 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2586 | ACIDES ALKYLSULFONIQUES LIQUIDES ou ACIDES ARYLSULFONIQUES LIQUIDES ne contenant pas plus de 5% d'acide sulfurique libre | 8 | C3 | III | 8 | 274 | LQ19 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2587 | BENZOQUINONE | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2588 | PESTICIDE SOLIDE, TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2588 | PESTICIDE SOLIDE, TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2588 | PESTICIDE SOLIDE, TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2589 | CHLORACÉTATE DE VINYLE | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2590 | AMIANTE BLANC (chrysotile, actinolite, anthophyllite, trémolite) | 9 | M1 | III | 9 | 168 542 802 | LQ27 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2591 | XÉNON LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ | 2 | 3A |  | 2.2 | 593 | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2599 | CHLOROTRIFLUORO-MÉTHANE ET TRIFLUOROMÉTHANE EN MÉLANGE AZÉOTROPE, contenant environ 60% de chlorotrifluorométhane (GAZ RÉFRIGÉRANT R 503) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2600 | MONOXYDE DE CARBONE ET HYDROGÈNE EN MÉLANGE COMPRIMÉ | 2 | 1TF |  | 2.3+2.1 |  | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2601 | CYCLOBUTANE | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2602 | DICHLORODIFLUORO-MÉTHANE ET DIFLUORO-1,1 ÉTHANE EN MÉLANGE AZÉOTROPE contenant environ 74% de dichloro-difluorométhane (GAZ RÉFRIGÉRANT R 500) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2603 | CYCLOHEPTATRIÈNE | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2604 | ÉTHERATE DIÉTHYLIQUE DE TRIFLUORURE DE BORE | 8 | CF1 | I | 8+3 |  | LQ20 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2605 | ISOCYANATE DE MÉTHOXYMÉTHYLE | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2606 | ORTHOSILICATE DE MÉTHYLE | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2607 | ACROLÉINE, DIMÈRE STABILISÉ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2608 | NITROPROPANES | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2609 | BORATE DE TRIALLYLE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2610 | TRIALLYLAMINE | 3 | FC | III | 3+8 |  | LQ7 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2611 | CHLORO-1 PROPANOL-2 | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2612 | ÉTHER MÉTHYLPROPYLIQUE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2614 | ALCOOL MÉTHALLYLIQUE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2615 | ÉTHER ÉTHYLPROPYLIQUE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2616 | BORATE DE TRIISOPROPYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2616 | BORATE DE TRIISOPROPYLE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2617 | MÉTHYLCYCLOHEXANOLS inflammables | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2618 | VINYLTOLUÈNES STABILISÉS | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2619 | BENZYLDIMÉTHYLAMINE | 8 | CF1 | II | 8+3 |  | LQ22 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2620 | BUTYRATES D'AMYLE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2621 | ACÉTYLMÉTHYLCARBINOL | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2622 | GLYCIDALDÉHYDE | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2623 | ALLUME-FEU SOLIDES imprègnes de liquide inflammable | 4.1 | F1 | III | 4.1 |  | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2624 | SILICIURE DE MAGNÉSIUM | 4.3 | W2 | II | 4.3 |  | LQ11 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 2626 | ACIDE CHLORIQUE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au plus 10% d'acide chlorique | 5.1 | O1 | II | 5.1 | 613 | LQ10 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2627 | NITRITES INORGANIQUES, N.S.A. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 103 274 | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2628 | FLUORACÉTATE DE POTASSIUM | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2629 | FLUORACÉTATE DE SODIUM | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2630 | SÉLÉNIATES ou SÉLÉNITES | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 274 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2642 | ACIDE FLUORACÉTIQUE | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2643 | BROMACÉTATE DE MÉTHYLE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2644 | IODURE DE MÉTHYLE | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2645 | BROMURE DE PHÉNACYLE | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2646 | HEXACHLOROCYCLOPENTADIÈNE | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2647 | MALONITRILE | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2648 | DIBROMO-1,2 BUTANONE-3 | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2649 | DICHLORO-1,3 ACÉTONE | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2650 | DICHLORO-1,1 NITRO-1 ÉTHANE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2651 | DIAMINO-4,4' DIPHÉNYLMÉTHANE | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 802 | LQ9 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2653 | IODURE DE BENZYLE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2655 | FLUOROSILICATE DE POTASSIUM | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2656 | QUINOLÉINE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2657 | DISULFURE DE SÉLÉNIUM | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2659 | CHLORACÉTATE DE SODIUM | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2660 | MONONITROTOLUIDINES | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2661 | HEXACHLORACÉTONE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2662 | HYDROQUINONE | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2664 | DIBROMOMÉTHANE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2667 | BUTYLTOLUÈNES | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2668 | CHLORACÉTONITRILE | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2669 | CHLOROCRÉSOLS, liquides | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2669 | CHLOROCRÉSOLS, solides | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2670 | CHLORURE CYANURIQUE | 8 | C4 | II | 8 |  | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2671 | AMINOPYRIDINES (o-, m-, p-) | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2672 | AMMONIAC EN SOLUTION aqueuse de densité comprise entre 0,880 et 0,957 à 15 ºC, contenant plus de 10% mais pas plus de 35% d'ammoniac | 8 | C5 | III | 8 | 543 | LQ19 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2673 | AMINO-2 CHLORO-4 PHÉNOL | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2674 | FLUOROSILICATE DE SODIUM | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2676 | STIBINE | 2 | 2TF |  | 2.3+2.1 |  | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2677 | HYDROXYDE DE RUBIDIUM EN SOLUTION | 8 | C5 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2677 | HYDROXYDE DE RUBIDIUM EN SOLUTION | 8 | C5 | III | 8 |  | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2678 | HYDROXYDE DE RUBIDIUM | 8 | C6 | II | 8 |  | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2679 | HYDROXYDE DE LITHIUM EN SOLUTION | 8 | C5 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2679 | HYDROXYDE DE LITHIUM EN SOLUTION | 8 | C5 | III | 8 |  | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2680 | HYDROXYDE DE LITHIUM | 8 | C6 | II | 8 |  | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2681 | HYDROXYDE DE CÉSIUM EN SOLUTION | 8 | C5 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2681 | HYDROXYDE DE CÉSIUM EN SOLUTION | 8 | C5 | III | 8 |  | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2682 | HYDROXYDE DE CÉSIUM | 8 | C6 | II | 8 |  | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2683 | SULFURE D'AMMONIUM EN SOLUTION | 8 | CFT | II | 8+3+6.1 | 802 | LQ22 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2684 | 3-DIÉTHYLAMINOPROPYLAMINE | 3 | FC | III | 3+8 |  | LQ7 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2685 | N,N-DIÉTHYLÉTHYLÈNEDIAMINE | 8 | CF1 | II | 8+3 |  | LQ22 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2686 | DIÉTHYLAMINO-2 ÉTHANOL | 8 | CF1 | II | 8+3 |  | LQ22 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2687 | NITRITE DE DICYCLOHEXYLAMMONIUM | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2688 | BROMO-1 CHLORO-3 PROPANE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2689 | alpha-MONOCHLORHYDRINE DU GLYCÉROL | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2690 | N,n-BUTYLIMIDAZOLE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2691 | PENTABROMURE DE PHOSPHORE | 8 | C2 | II | 8 |  | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2692 | TRIBROMURE DE BORE | 8 | C1 | I | 8 |  | LQ20 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2693 | HYDROGÉNOSULFITES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A. | 8 | C1 | III | 8 | 274 | LQ19 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2698 | ANHYDRIDES TÉTRAHYDROPHTALIQUES contenant plus de 0,05% d'anhydride maléique | 8 | C4 | III | 8 | 169 | LQ24 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2699 | ACIDE TRIFLUORACÉTIQUE | 8 | C3 | I | 8 |  | LQ20 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2705 | PENTOL-1 | 8 | C9 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2707 | DIMÉTHYLDIOXANNES | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2707 | DIMÉTHYLDIOXANNES | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2709 | BUTYLBENZÈNES | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2710 | DIPROPYLCÉTONE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2713 | ACRIDINE | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2714 | RÉSINATE DE ZINC | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2715 | RÉSINATE D'ALUMINIUM | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2716 | BUTYNEDIOL-1,4 | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2717 | CAMPHRE synthétique | 4.1 | F1 | III | 4.1 |  | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2719 | BROMATE DE BARYUM | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | 802 | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2720 | NITRATE DE CHROME | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 | B | PP |  | CO02, LO04 |  |  | 0 | CO02 et LO04 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 2721 | CHLORATE DE CUIVRE | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2722 | NITRATE DE LITHIUM | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 | B | PP |  | CO02, LO04 |  |  | 0 | CO02 et LO04 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 2723 | CHLORATE DE MAGNÉSIUM | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2724 | NITRATE DE MANGANÈSE | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 | B | PP |  | CO02, LO04 |  |  | 0 | CO02 et LO04 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 2725 | NITRATE DE NICKEL | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 | B | PP |  | CO02, LO04 |  |  | 0 | CO02 et LO04 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 2726 | NITRITE DE NICKEL | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2727 | NITRATE DE THALLIUM | 6.1 | TO2 | II | 6.1+5.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2728 | NITRATE DE ZIRCONIUM | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 | B | PP |  | CO02, LO04 |  |  | 0 | CO02 et LO04 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 2729 | HEXACHLOROBENZÈNE | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2730 | NITRANISOLES, LIQUIDES | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 279 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2730 | NITRANISOLES, SOLIDES | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 279 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2732 | NITROBROMOBENZÈNES, LIQUIDES | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2732 | NITROBROMOBENZÈNES, SOLIDES | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2733 | AMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A. | 3 | FC | I | 3+8 | 274 544 | LQ3 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2733 | AMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A. | 3 | FC | II | 3+8 | 274 544 | LQ4 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2733 | AMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A. | 3 | FC | III | 3+8 | 274 544 | LQ7 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2734 | AMINES LIQUIDES CORROSIVES, INFLAMMABLES, N.S.A. ou POLYAMINES LIQUIDES CORROSIVES, INFLAMMABLES, N.S.A. | 8 | CF1 | I | 8+3 | 274 | LQ20 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2734 | AMINES LIQUIDES CORROSIVES, INFLAMMABLES, N.S.A. ou POLYAMINES LIQUIDES CORROSIVES, INFLAMMABLES, N.S.A. | 8 | CF1 | II | 8+3 | 274 | LQ22 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2735 | AMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A. | 8 | C7 | I | 8 | 274 | LQ20 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2735 | AMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A. | 8 | C7 | II | 8 | 274 | LQ22 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2735 | AMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A. | 8 | C7 | III | 8 | 274 | LQ19 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2738 | N-BUTYLANILINE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2739 | ANHYDRIDE BUTYRIQUE | 8 | C3 | III | 8 |  | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2740 | CHLOROFORMIATE DE n-PROPYLE | 6.1 | TFC | I | 6.1+3+8 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2741 | HYPOCHLORITE DE BARYUM (contenant plus de 22% de chlore actif) | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | 802 | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2742 | CHLOROFORMIATES TOXIQUES, CORROSIFS, INFLAMMABLES, N.S.A. | 6.1 | TFC | II | 6.1+3+8 | 274 561 802 | LQ17 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2743 | CHLOROFORMIATE DE n-BUTYLE | 6.1 | TFC | II | 6.1+3+8 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2744 | CHLOROFORMIATE DE CYCLOBUTYLE | 6.1 | TFC | II | 6.1+3+8 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2745 | CHLOROFORMIATE DE CHLOROMÉTHYLE | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2746 | CHLOROFORMIATE DE PHÉNYLE | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2747 | CHLOROFORMIATE DE tert-BUTYLCYCLOHEXYLE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2748 | CHLOROFORMIATE D'ÉTHYL-2 HEXYLE | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2749 | TÉTRAMÉTHYLSILANE | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2750 | DICHLORO-1,3 PROPANOL-2 | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2751 | CHLORURE DE DIÉTHYLTHIOPHOSPHORYLE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2752 | ÉPOXY-1,2 ÉTHOXY-3 PROPANE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2753 | N-ÉTHYLBENZYLTOLUIDINES, LIQUIDES | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2753 | N-ÉTHYLBENZYLTOLUIDINES, SOLIDES | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2754 | N-ÉTHYLTOLUIDINES | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2757 | CARBAMATE PESTICIDE SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2757 | CARBAMATE PESTICIDE SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2757 | CARBAMATE PESTICIDE SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2758 | CARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, point d'éclair inférieur ou égal à 23 °C | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 802 | LQ3 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2758 | CARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, point d'éclair inférieur ou égal à 23 °C | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 802 | LQ4 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2759 | PESTICIDE ARSENICAL SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2759 | PESTICIDE ARSENICAL SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2759 | PESTICIDE ARSENICAL SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2760 | PESTICIDE ARSENICAL LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, point d'éclair inférieur ou égal à 23 °C | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 802 | LQ3 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2760 | PESTICIDE ARSENICAL LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, point d'éclair inférieur ou égal à 23 °C | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 802 | LQ4 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2761 | PESTICIDE ORGANOCHLORÉ SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2761 | PESTICIDE ORGANOCHLORÉ SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2761 | PESTICIDE ORGANOCHLORÉ SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2762 | PESTICIDE ORGANOCHLORÉ LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, point d'éclair inférieur ou égal à 23 °C | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 802 | LQ3 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2762 | PESTICIDE ORGANOCHLORÉ LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, point d'éclair inférieur ou égal à 23 °C | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 802 | LQ4 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2763 | TRIAZINE PESTICIDE SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2763 | TRIAZINE PESTICIDE SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2763 | TRIAZINE PESTICIDE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2764 | TRIAZINE PESTICIDE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, point d'éclair inférieur ou égal à 23 °C | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 802 | LQ3 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2764 | TRIAZINE PESTICIDE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, point d'éclair inférieur ou égal à 23 °C | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 802 | LQ4 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2771 | DITHIOCARBAMATE PESTICIDE SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2771 | DITHIOCARBAMATE PESTICIDE SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2771 | DITHIOCARBAMATE PESTICIDE SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2772 | DITHIOCARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, point d'éclair inférieur à 23 °C | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 802 | LQ3 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2772 | DITHIOCARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, point d'éclair inférieur à 23 °C | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 802 | LQ4 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2775 | PESTICIDE CUIVRIQUE SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2775 | PESTICIDE CUIVRIQUE SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2775 | PESTICIDE CUIVRIQUE SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2776 | PESTICIDE CUIVRIQUE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, point d'éclair inférieur à 23 °C | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 802 | LQ3 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2776 | PESTICIDE CUIVRIQUE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, point d'éclair inférieur à 23 °C | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 802 | LQ4 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2777 | PESTICIDE MERCURIEL SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2777 | PESTICIDE MERCURIEL SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2777 | PESTICIDE MERCURIEL SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2778 | PESTICIDE MERCURIEL LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, point d'éclair inférieur à 23 °C | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 802 | LQ3 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2778 | PESTICIDE MERCURIEL LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, point d'éclair inférieur à 23 °C | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 802 | LQ4 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2779 | NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2779 | NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2779 | NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2780 | NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, point d'éclair inférieur à 23 °C | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 802 | LQ3 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2780 | NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, point d'éclair inférieur à 23 °C | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 802 | LQ4 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2781 | PESTICIDE BIPYRIDYLIQUE SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2781 | PESTICIDE BIPYRIDYLIQUE SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2781 | PESTICIDE BIPYRIDYLIQUE SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2782 | PESTICIDE BIPYRIDYLIQUE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, point d'éclair inférieur à 23 °C | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 802 | LQ3 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2782 | PESTICIDE BIPYRIDYLIQUE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, point d'éclair inférieur à 23 °C | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 802 | LQ4 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2783 | PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2783 | PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2783 | PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2784 | PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, point d'éclair inférieur à 23 °C | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 802 | LQ3 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2784 | PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, point d'éclair inférieur à 23 °C | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 802 | LQ4 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2785 | 4-THIAPENTANAL (MÉTHYLTHIO-3 PROPANAL) | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 61 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2786 | PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2786 | PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2786 | PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2787 | PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, point d'éclair inférieur à 23 °C | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 802 | LQ3 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2787 | PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, point d'éclair inférieur à 23 °C | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 802 | LQ4 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2788 | COMPOSÉ ORGANIQUE LIQUIDE DE L'ÉTAIN, N.S.A. | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 43 274 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2788 | COMPOSÉ ORGANIQUE LIQUIDE DE L'ÉTAIN, N.S.A. | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 43 274 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2788 | COMPOSÉ ORGANIQUE LIQUIDE DE L'ÉTAIN, N.S.A. | 6.1 | T3 | III | 6.1 | 43 274 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2789 | ACIDE ACÉTIQUE GLACIAL ou ACIDE ACÉTIQUE EN SOLUTION contenant plus de 80% d'acide, en masse | 8 | CF1 | II | 8+3 |  | LQ22 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2790 | ACIDE ACÉTIQUE EN SOLUTION contenant au moins 50% et au plus 80% d’acide, en masse | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2790 | ACIDE ACÉTIQUE EN SOLUTION contenant plus de 10% et moins de 50% d’acide, en masse | 8 | C3 | III | 8 | 597 647 | LQ19 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2793 | ROGNURES, COPEAUX, TOURNURES, ÉBARBURES DE MÉTAUX FERREUX sous forme auto-échauffante | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 592 | LQ0 | B | PP |  | LO02 |  |  | 0 | LO02 ne s'applique qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 2794 | ACCUMULATEURS ÉLECTRIQUES remplis d'électrolyte liquide acide | 8 | C11 |  | 8 | 295 598 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2795 | ACCUMULATEURS ÉLECTRIQUES remplis d'électrolyte liquide alcalin | 8 | C11 |  | 8 | 295 598 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2796 | ACIDE SULFURIQUE ne contenant pas plus de 51% d'acide ou ÉLECTROLYTE ACIDE POUR ACCUMULATEURS | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2797 | ÉLECTROLYTE ALCALIN POUR ACCUMULATEURS | 8 | C5 | II | 8 |  | LQ22 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2798 | DICHLOROPHÉNYLPHOSPHINE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2799 | DICHLORO(PHÉNYL)THIOPHOSPHORÉ | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2800 | ACCUMULATEURS ÉLECTRIQUES INVERSABLES remplis d'électrolyte liquide | 8 | C11 |  | 8 | 238 295 598 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2801 | COLORANT LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. ou MATIÈRE INTERMÉDIAIRE LIQUIDE POUR COLORANT, CORROSIVE, N.S.A. | 8 | C9 | I | 8 | 274 | LQ20 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2801 | COLORANT LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. ou MATIÈRE INTERMÉDIAIRE LIQUIDE POUR COLORANT, CORROSIVE, N.S.A. | 8 | C9 | II | 8 | 274 | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2801 | COLORANT LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. ou MATIÈRE INTERMÉDIAIRE LIQUIDE POUR COLORANT, CORROSIVE, N.S.A. | 8 | C9 | III | 8 | 274 | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2802 | CHLORURE DE CUIVRE | 8 | C2 | III | 8 |  | LQ24 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2803 | GALLIUM | 8 | C10 | III | 8 |  | LQ24 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2805 | HYDRURE DE LITHIUM SOLIDE, PIÈCES COULÉES | 4.3 | W2 | II | 4.3 |  | LQ11 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 2806 | NITRURE DE LITHIUM | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 2807 | Masses magnétisées | 9 | M11 |  |  |  |  | NON SOUMIS A L’ADN |
| 2809 | MERCURE | 8 | C9 | III | 8 | 599 | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2810 | LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 274 614 802 | LQ0 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2810 | LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 274 614 802 | LQ17 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2810 | LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 274 614 802 | LQ19 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2811 | SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 274 614 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2811 | SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 274 614 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2811 | SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 274 614 802 | LQ9 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2812 | Aluminate de sodium, solide | 8 | C6 |  |  |  |  | NON SOUMIS A L’ADN |
| 2813 | SOLIDE HYDRORÉACTIF, N.S.A. | 4.3 | W2 | I | 4.3 | 274 | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 2813 | SOLIDE HYDRORÉACTIF, N.S.A. | 4.3 | W2 | II | 4.3 | 274 | LQ11 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 2813 | SOLIDE HYDRORÉACTIF, N.S.A. | 4.3 | W2 | III | 4.3 | 274 | LQ12 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 2814 | MATIÈRE INFECTIEUSE POUR L'HOMME (groupe de risque 2) | 6.2 | I1 |  | 6.2 | 274 634 802 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2814 | MATIÈRE INFECTIEUSE POUR L'HOMME (groupes de risque 3 et 4) | 6.2 | I1 |  | 6.2 | 274 634 802 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2815 | N-AMINOÉTHYL-PIPERAZINE | 8 | C7 | III | 8 |  | LQ19 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2817 | DIFLUORURE ACIDE D'AMMONIUM EN SOLUTION | 8 | CT1 | II | 8+6.1 | 802 | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2817 | DIFLUORURE ACIDE D'AMMONIUM EN SOLUTION | 8 | CT1 | III | 8+6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2818 | POLYSULFURE D'AMMONIUM EN SOLUTION | 8 | CT1 | II | 8+6.1 | 802 | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2818 | POLYSULFURE D'AMMONIUM EN SOLUTION | 8 | CT1 | III | 8+6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2819 | PHOSPHATE ACIDE D'AMYLE | 8 | C3 | III | 8 |  | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2820 | ACIDE BUTYRIQUE | 8 | C3 | III | 8 |  | LQ19 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2821 | PHÉNOL EN SOLUTION | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2821 | PHÉNOL EN SOLUTION | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2822 | CHLORO-2-PYRIDINE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2823 | ACIDE CROTONONIQUE | 8 | C4 | III | 8 |  | LQ24 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2826 | CHLOROTHIOFORMIATE D'ÉTHYLE | 8 | CF1 | II | 8+3 |  | LQ22 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2829 | ACIDE CAPROÏQUE | 8 | C3 | III | 8 |  | LQ19 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2830 | SILICO-FERRO-LITHIUM | 4.3 | W2 | II | 4.3 |  | LQ11 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 2831 | TRICHLORO-1,1,1 ÉTHANE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2834 | ACIDE PHOSPHOREUX | 8 | C2 | III | 8 |  | LQ24 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2835 | HYDRURE DE SODIUM-ALUMINIUM | 4.3 | W2 | II | 4.3 |  | LQ11 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 2837 | HYDROGÉNOSULFATES EN SOLUTION AQUEUSE | 8 | C1 | II | 8 | 274 | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2837 | HYDROGÉNOSULFATES EN SOLUTION AQUEUSE | 8 | C1 | III | 8 | 274 | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2838 | BUTYRATE DE VINYLE STABILISÉ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2839 | ALDOL | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2840 | BUTYRALDOXIME | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2841 | DI-n-AMYLAMINE | 3 | FT1 | III | 3+6.1 | 802 | LQ7 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2842 | NITROÉTHANE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2844 | SILICO-MANGANO-CALCIUM | 4.3 | W2 | III | 4.3 |  | LQ12 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 2845 | LIQUIDE ORGANIQUE PYROPHORIQUE, N.S.A. | 4.2 | S1 | I | 4.2 | 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2846 | SOLIDE ORGANIQUE PYROPHORIQUE, N.S.A. | 4.2 | S2 | I | 4.2 | 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2849 | CHLORO-3 PROPANOL-1 | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2850 | TÉTRAPROPYLÈNE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2851 | TRIFLUORURE DE BORE DIHYDRATE | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2852 | SULFURE DE DIPICRYLE HUMIDIFIÉ avec au moins 10% (masse) d'eau | 4.1 | D | I | 4.1 | 545 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 2853 | FLUOROSILICATE DE MAGNÉSIUM | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2854 | FLUOROSILICATE D'AMMONIUM | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2855 | FLUOROSILICATE DE ZINC | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2856 | FLUOROSILICATES, N.S.A. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 274 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2857 | MACHINES FRIGORIFIQUES contenant des gaz liquéfiés non inflammables et non toxiques ou une solution d'ammoniac (No. ONU 2672) | 2 | 6A |  | 2.2 | 119 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2858 | ZIRCONIUM, SEC, fils enroulés, plaques métalliques, betes (d'une épaisseur inférieure à 254 microns, mais au minimum 18 microns) | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 546 | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2859 | MÉTAVANADATE D'AMMONIUM | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2861 | POLYVANADATE D'AMMONIUM | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2862 | PENTOXYDE DE VANADIUM sous forme non fondue | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 600 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2863 | VANADATE DOUBLE D'AMMONIUM ET DE SODIUM | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2864 | MÉTAVANADATE DE POTASSIUM | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2865 | SULFATE NEUTRE D'HYDROXYLAMINE | 8 | C2 | III | 8 |  | LQ24 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2869 | TRICHLORURE DE TITANE EN MÉLANGE | 8 | C2 | II | 8 |  | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2869 | TRICHLORURE DE TITANE EN MÉLANGE | 8 | C2 | III | 8 |  | LQ24 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2870 | BOROHYDRURE D'ALUMINIUM | 4.2 | SW | I | 4.2+4.3 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2870 | BOROHYDRURE D'ALUMINIUM CONTENU DANS DES ENGINS | 4.2 | SW | I | 4.2+4.3 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2871 | ANTIMOINE EN POUDRE | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2872 | DIBROMOCHLOROPROPANES | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2872 | DIBROMOCHLOROPROPANES | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2873 | DIBUTYLAMINOÉTHANOL | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2874 | ALCOOL FURFURYLIQUE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2875 | HEXACHLOROPHÈNE | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2876 | RÉSORCINOL | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2878 | ÉPONGE DE TITANE, SOUS FORME DE GRANULES ou SOUS FORME DE POUDRE | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2879 | OXYCHLORURE DE SÉLÉNIUM | 8 | CT1 | I | 8+6.1 | 802 | LQ20 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2880 | HYPOCHLORITE DE CALCIUM HYDRATÉ, ou HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE HYDRATÉ avec au moins 5,5% mais pas plus de 16% d'eau | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2881 | CATALYSEUR MÉTALLIQUE SEC | 4.2 | S4 | I | 4.2 | 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2881 | CATALYSEUR MÉTALLIQUE SEC | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2881 | CATALYSEUR MÉTALLIQUE SEC | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2900 | MATIÈRE INFECTIEUSE POUR LES ANIMAUX uniquement (groupe de risque 2) | 6.2 | I2 |  | 6.2 | 274 634 802 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2900 | MATIÈRE INFECTIEUSE POUR LES ANIMAUX uniquement (groupes de risque 3 et 4) | 6.2 | I2 |  | 6.2 | 274 634 802 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2901 | CHLORURE DE BROME | 2 | 2TOC |  | 2.3+5.1+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2902 | PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2902 | PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2902 | PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2903 | PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A., point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2903 | PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A., point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 802 | LQ17 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2903 | PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A., point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | III | 6.1+3 | 61 802 | LQ19 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2904 | CHLOROPHÉNOLATES LIQUIDES ou PHÉNOLATES LIQUIDES | 8 | C9 | III | 8 |  | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2905 | CHLOROPHÉNOLATES SOLIDES ou PHÉNOLATES SOLIDES | 8 | C10 | III | 8 |  | LQ24 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2907 | DINITRATE D'ISOSORBIDE EN MÉLANGE avec au moins 60% de flegmatisant | 4.1 | D | II | 4.1 | 127 | LQ8 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2908 | MATIÈRES RADIOACTIVES, EMBALLAGES VIDES COMME COLIS EXCEPTÉS | 7 |  |  |  | 290 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2909 | MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS MANUFACTURÉS EN THORIUM NATUREL, ou EN URANIUM APPAUVRI ou EN URANIUM NATUREL, COMME COLIS EXCEPTÉS | 7 |  |  |  | 290 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2910 | MATIÈRES RADIOACTIVES, QUANTITES LIMITÉES EN COLIS EXCEPTÉS | 7 |  |  |  | 290 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2911 | MATIÈRES RADIOACTIVES, APPAREILS ou OBJETS EN COLIS EXCEPTÉS | 7 |  |  |  | 290 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2912 | MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (FAS-I) non fissiles ou fissiles exceptées | 7 |  |  | 7X | 172 | LQ0 | B | PP |  |  |  | RA01 | 2 |  |
| 2913 | MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (OCS-I ou OCS-II) non fissiles ou fissiles exceptés | 7 |  |  | 7X | 172 | LQ0 | B | PP |  |  |  | RA02, RA03 | 2 |  |
| 2915 | MATIÈRES RADIOACTIVES, EN COLIS DE TYPE A, qui ne sont pas sous forme spéciale, non fissiles ou fissiles exceptées | 7 |  |  | 7X | 172 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2916 | MATIÈRES RADIOACTIVES, EN COLIS DE TYPE B(U), non fissiles ou fissiles exceptées | 7 |  |  | 7X | 172 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2917 | MATIÈRES RADIOACTIVES, EN COLIS DE TYPE B(M), non fissiles ou fissiles exceptées | 7 |  |  | 7X | 172 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2919 | MATIÈRES RADIOACTIVES TRANSPORTÉES SOUS ARRANGEMENT SPECIAL, non fissiles ou fissiles exceptées | 7 |  |  | 7X | 172 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2920 | LIQUIDE CORROSIF, INFLAMMABLE, N.S.A. | 8 | CF1 | I | 8+3 | 274 | LQ20 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2920 | LIQUIDE CORROSIF, INFLAMMABLE, N.S.A. | 8 | CF1 | II | 8+3 | 274 | LQ22 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2921 | SOLIDE CORROSIF, INFLAMMABLE, N.S.A. | 8 | CF2 | I | 8+4.1 | 274 | LQ21 |  | PP, EP |  |  |  |  | 1 |  |
| 2921 | SOLIDE CORROSIF, INFLAMMABLE, N.S.A. | 8 | CF2 | II | 8+4.1 | 274 | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 1 |  |
| 2922 | LIQUIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A. | 8 | CT1 | I | 8+6.1 | 274 802 | LQ20 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2922 | LIQUIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A. | 8 | CT1 | II | 8+6.1 | 274 802 | LQ22 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2922 | LIQUIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A. | 8 | CT1 | III | 8+6.1 | 274 802 | LQ19 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2923 | SOLIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A. | 8 | CT2 | I | 8+6.1 | 274 802 | LQ21 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2923 | SOLIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A. | 8 | CT2 | II | 8+6.1 | 274 802 | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2923 | SOLIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A. | 8 | CT2 | III | 8+6.1 | 274 802 | LQ24 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2924 | LIQUIDE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A. | 3 | FC | I | 3+8 | 274 | LQ3 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2924 | LIQUIDE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A. | 3 | FC | II | 3+8 | 274 | LQ4 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2924 | LIQUIDE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A. | 3 | FC | III | 3+8 | 274 | LQ7 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2925 | SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A. | 4.1 | FC1 | II | 4.1+8 | 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 2925 | SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A. | 4.1 | FC1 | III | 4.1+8 | 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2926 | SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A. | 4.1 | FT1 | II | 4.1+6.1 | 274 802 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2926 | SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A. | 4.1 | FT1 | III | 4.1+6.1 | 274 802 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2927 | LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. | 6.1 | TC1 | I | 6.1+8 | 274 802 | LQ0 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2927 | LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | 274 802 | LQ17 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2928 | SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. | 6.1 | TC2 | I | 6.1+8 | 274 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2928 | SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. | 6.1 | TC2 | II | 6.1+8 | 274 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2929 | LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 274 802 | LQ0 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2929 | LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | 274 802 | LQ17 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2930 | SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. | 6.1 | TF3 | I | 6.1+4.1 | 274 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2930 | SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. | 6.1 | TF3 | II | 6.1+4.1 | 274 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2931 | SULFATE DE VANADYLE | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2933 | CHLORO-2 PROPIONATE DE MÉTHYLE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2934 | CHLORO-2 PROPIONATE D'ISOPROPYLE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2935 | CHLORO-2 PROPIONATE D'ÉTHYLE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2936 | ACIDE THIOLACTIQUE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2937 | ALCOOL alpha-MÉTHYLBENZYLIQUE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2940 | PHOSPHA-9 BICYCLONONANES (CYCLOOCTADIÈNE PHOSPHINES) | 4.2 | S2 | II | 4.2 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2941 | FLUOROANILINES | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2942 | TRIFLUOROMÉTHYL-2 ANILINE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2943 | TÉTRAHYDROFURFURYLAMINE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2945 | N-MÉTHYLBUTYLAMINE | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2946 | AMINO-2 DIÉTHYLAMINO-5 PENTANE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2947 | CHLORACÉTATE D'ISOPROPYLE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2948 | TRIFLUOROMÉTHYL-3 ANILINE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2949 | HYDROGÉNOSULFURE DE SODIUM HYDRATÉ contenant au moins 25% d'eau de cristallisation | 8 | C6 | II | 8 | 523 | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2950 | GRANULÉS DE MAGNÉSIUM ENROBÉS d'une granulométrie d'au moins 149 microns | 4.3 | W2 | III | 4.3 |  | LQ12 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 2956 | tert-BUTYL-5 TRINITRO-2,4,6 m-XYLÈNE (MUSC-XYLÈNE) | 4.1 | SR1 | III | 4.1 | 638 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2965 | ÉTHERATE DIMÉTHYLIQUE DE TRIFLUORURE DE BORE. | 4.3 | WFC | I | 4.3+3+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 1 |  |
| 2966 | THIOGLYCOL | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2967 | ACIDE SULFAMIQUE | 8 | C2 | III | 8 |  | LQ24 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2968 | MANÈBE STABILISÉ ou PRÉPARATIONS DE MANÈBE, STABILISÉES contre l'auto-échauffement | 4.3 | W2 | III | 4.3 | 547 | LQ12 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 2969 | FARINE DE RICIN ou GRAINES DE RICIN ou GRAINES DE RICIN EN FLOCONS ou TORTEAUX DE RICIN | 9 | M11 | II | 9 | 141 | LQ25 | B | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2977 | MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D'URANIUM FISSILE | 7 |  |  | 7X+7E+8 | 172 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2978 | MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D’URANIUM, non fissiles ou fissiles exceptées | 7 |  |  | 7X+8 | 172 | LQ0 | B | PP |  |  |  | RA01 | 2 |  |
| 2983 | OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET OXYDE DE PROPYLÈNE EN MÉLANGE, contenant au plus 30% de oxyde d'éthylène | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | 802 | LQ0 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2984 | PEROXYDE D'HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au minimum 8%, mais moins de 20% de peroxyde d'hydrogène (stabilisée selon les besoins) | 5.1 | O1 | III | 5.1 | 65 | LQ13 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2985 | CHLOROSILANES INFLAMMABLES, CORROSIFS, N.S.A. | 3 | FC | II | 3+8 | 274 548 | LQ4 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2986 | CHLOROSILANES CORROSIFS, INFLAMMABLES N.S.A. | 8 | CF1 | II | 8+3 | 274 548 | LQ22 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2987 | CHLOROSILANES CORROSIFS, N.S.A. | 8 | C3 | II | 8 | 274 548 | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2988 | CHLOROSILANES HYDRORÉACTIFS, INFLAMMABLES, CORROSIFS, N.S.A. | 4.3 | WFC | I | 4.3+3+8 | 274 549 | LQ0 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 1 |  |
| 2989 | PHOSPHITE DE PLOMB DIBASIQUE | 4.1 | F3 | II | 4.1 |  | LQ8 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 2989 | PHOSPHITE DE PLOMB DIBASIQUE | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2990 | ENGINS DE SAUVETAGE AUTOGONFLABLES | 9 | M5 |  | 9 | 296 635 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2991 | CARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2991 | CARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 802 | LQ17 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2991 | CARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | III | 6.1+3 | 61 802 | LQ19 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2992 | CARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2992 | CARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2992 | CARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2993 | PESTICIDE ARSENICAL LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2993 | PESTICIDE ARSENICAL LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 802 | LQ17 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2993 | PESTICIDE ARSENICAL LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | III | 6.1+3 | 61 802 | LQ19 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2994 | PESTICIDE ARSENICAL LIQUIDE, TOXIQUE | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2994 | PESTICIDE ARSENICAL LIQUIDE, TOXIQUE | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2994 | PESTICIDE ARSENICAL LIQUIDE, TOXIQUE | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2995 | PESTICIDE ORGANOCHLORÉ LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2995 | PESTICIDE ORGANOCHLORÉ LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 802 | LQ17 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2995 | PESTICIDE ORGANOCHLORÉ LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | III | 6.1+3 | 61 802 | LQ19 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2996 | PESTICIDE ORGANOCHLORÉ LIQUIDE, TOXIQUE | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2996 | PESTICIDE ORGANOCHLORÉ LIQUIDE, TOXIQUE | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2996 | PESTICIDE ORGANOCHLORÉ LIQUIDE, TOXIQUE | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2997 | TRIAZINE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2997 | TRIAZINE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 802 | LQ17 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2997 | TRIAZINE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | III | 6.1+3 | 61 802 | LQ19 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2998 | TRIAZINE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2998 | TRIAZINE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2998 | TRIAZINE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 3005 | DITHIOCARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3005 | DITHIOCARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 802 | LQ17 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3005 | DITHIOCARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | III | 6.1+3 | 61 802 | LQ19 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 3006 | DITHIOCARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3006 | DITHIOCARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3006 | DITHIOCARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 3009 | PESTICIDE CUIVRIQUE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3009 | PESTICIDE CUIVRIQUE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 802 | LQ17 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3009 | PESTICIDE CUIVRIQUE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | III | 6.1+3 | 61 802 | LQ19 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 3010 | PESTICIDE CUIVRIQUE LIQUIDE, TOXIQUE | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3010 | PESTICIDE CUIVRIQUE LIQUIDE, TOXIQUE | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3010 | PESTICIDE CUIVRIQUE LIQUIDE, TOXIQUE | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 3011 | PESTICIDE MERCURIEL LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |