| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/2002/16 19 December 2001 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств (WP.29)

(Сто двадцать шестая сессия,

12-15 марта 2002 года, пункт 4.2.8 повестки дня)

ПРОЕКТ ИСПРАВЛЕНИЯ 1 К ПЕРЕСМОТРУ

(ТОЛЬКО ТЕКСТ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ) ПРАВИЛ № 43

(Безопасные стекла)

Передано Рабочей группой по общим предписаниям,

касающимся безопасности (GRSG)

Примечание:	Приведенный ниже текст был принят GRSG на ее восемьдесят первой сессии и передается на рассмотрение WP.29 и АС.1.  В его основу положен документ TRANS/WP.29/GRSG/2001/4 с внесенными в него исправлениями (TRANS/WP.29/GRSG/60, пункт 26).

__________

Настоящий документ, относящийся к категории рабочих документов, распространяется для обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно получить также через ИНТЕРНЕТ: http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Приложение 3,

Пункт 2.1.4 исправить следующим образом (касается только текста на русском языке) 1:

"…

Точка удара должна находиться в пределах 25 мм от геометрического центра образца в случае, когда высота падения составляет не более 6 м, и в пределах 50 мм от центра образца в случае, когда высота падения превышает 6 м…"

Пункт 2.2.4 исправить следующим образом (касается только текста на русском языке):

"…

точка удара должна находиться в пределах 25 мм от геометрического центра образца.

…"

Пункт 3.3.1, сноска 1 к рисунку 3, исправить значение "3 Нм" на "30 Нм" (касается только текста на русском языке).

Пункт 3.3.1 исправить следующим образом (касается только текста на русском языке):

"…

Точка удара должна находиться в пределах 40 мм от геометрического центра образца.  Модель головы должна удариться о поверхность образца, которая представляет собой внутреннюю сторону стекла, установленного…"

Пункт 3.3.2 исправить следующим образом (касается только текста на русском языке):

"…

Точка удара должна находиться в пределах 40 мм от геометрического центра ветрового стекла.  Модель головы должна удариться о поверхность образца, которая представляет собой внутреннюю сторону стекла, установленного…".

-----

# Text boxes

GE.01-24925   (R)     210102     210102