| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/2002/47 12 April 2002 RUSSIAN Original: and FRENCH |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств (WP.29)

(Сто двадцать седьмая сессия,

25-28 июня 2002 года, пункт 4.2.18 повестки дня)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ ДОПОЛНЕНИЯ 2 К ПРАВИЛАМ № 106

(Шины для сельскохозяйственных транспортных средств)

Передано Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части (GRRF)

Примечание:  Приводимый ниже текст был принят GRRF на ее пятьдесят первой сессии и передается на рассмотрение WP.29 и АС.1.  В его основу положен документ TRANS/

WP.29/GRRF/2001/12 с поправками (TRANS/WP.29/GRRF/51, пункт 54).

________

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется в целях обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно получить также через ИНТЕРНЕТ: http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Пункт 3.1.6 изменить следующим образом:

"3.1.6	надпись "DEEP" (или "R-2") в случае шины со специальным протектором;"

Включить новый пункт 3.1.8 следующего содержания:

"3.1.8	надписи "LS-2" или "LS-3" в случае шин для ведущих колес тракторов, предназначенных для установки на ведущих осях лесных тракторов".

Пункты 3.1.8-3.1.11 (прежние) пронумеровать как пункты 3.1.9-3.1.12.

Приложение 7, часть С, таблица, изменить следующим образом:

"…

| Скорость | Обозначение категории скорости |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (км/ч) | A4 | A6 | A8 | D |  | (1) |
| 10 | +20 | +29 | +40 | +80 |  | +58 |
| 15 | +12 | +21 | +33 | +73 |  | +35 |
| 20 | [0] | +14 | +26 | +65 |  | +27 |
| 25 | -2 | +7 | +19 | +58 |  | +20 |
| 30 | -5 | [0] | +12 | +51 |  | +14 |
| 35 |  | -5 | +5 | +44 |  | +10 |
| 40 |  | -10 | [0] | +36 |  | +6 |
| 45 |  |  | -5 | +29 |  | +2 |
| 50 |  |  | -10 | +21 |  | [0] |
| 55 |  |  |  | +14 |  |  |
| 60 |  |  |  | +7 |  |  |
| 65 |  |  |  | [0] |  |  |
| 75 |  |  |  | -9 |  |  |

…"

Приложение 11, включить после пиктограммы примечание следующего содержания:

"Примечание:  В случае шин, высота профиля которых меньше или равна 120 мм, вместо размера "9 а" применяется размер "6 а"."

___________

# Text boxes

GE.02-21494   (R)   080502   080502