ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE					INF.32

## Russian

INLAND TRANSPORT COMMITTEE

Working Party on the Transport of Dangerous Goods
(Eightieth session, agenda item 5,

Geneva, 8-12 May 2006)

PROPOSALS FOR AMENDMENTS TO ANNEXES A AND B OF ADR

Texts adopted by the Joint Meeting and

corrigendum to 2007 amendments to RID/ADR/ADN

Reference document: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/102, Annexes 2 and 3

Note by the Secretariat

Тексты, принятые Совместным совещанием МПОГ/ДОПОГ

ЧАСТЬ 1

1.8.5.4 	В пункте 7 образца отчета о происшествиях во время перевозки опасных грузов заменить "Безопасность груза" на "Неправильная укладка груза".

[справочный документ: INF.28]

ЧАСТЬ 2

2.2.62.1.12.1 	Заменить текст сноски 5 (бывшая сноска 4) всеобъемлющим текстом сноски 8 в пункте 5.5.1.1:

"5 Правила, регулирующие транспортировку живых животных, содержатся, например, в директиве 91/628/ЕЕС от 19 ноября 1991 года о защите животных во время перевозки (Official Journal of the European Communities No. L 340 of 11.12.1991, p. 17), а также в Рекомендациях Совета Европы (Комитета министров) по перевозке некоторых видов животных".

[Справочный документ: INF.15]

[Эта поправка уже учтена в издании МПОГ/ДОПОГ 2007 года.]

2.2.62.1.12.2 	В конце второго подпункта включить ссылку на новую сноску 6 со следующим текстом (текст существующей сноски 10 в пункте 5.5.1.3):

"6 Правила, касающиеся зараженных животных, содержатся, например, в Правилах (ЕС) № 1774/2002 Европейского парламента и Совета от 3 октября 2002 года, в которых изложены ветеринарные правила, касающиеся побочных продуктов животного происхождения, не предназначенных для потребления человеком (Official Journal of the European Communities No. L 273 of 10.10.2002, p. 1)."

[Справочный документ: INF.15]

[Эта поправка уже учтена в издании МПОГ/ДОПОГ 2007 года.]

2.2.9.1.15 	Читать следующим образом:

"Если это указано в колонке 4 таблицы А главы 3.2, веществам и изделиям класса 9 назначается одна из следующих групп упаковки в зависимости от степени опасности, которой они характеризуются:

группа упаковки II: вещества со средней степенью опасности;

группа упаковки III: вещества с низкой степенью опасности".

[справочный документ: 2006/7]

ЧАСТЬ 3

Глава 3.2

Таблица А

№ ООН 3391 	Заменить "333" на "43" в колонке 20.

№ ООН 3393 	Заменить "Х333" на "Х432" в колонке 20.

[справочный документ: 2006/2 + INF.34]

Таблица В

В позицию "ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты" добавить ", имеющие температуру вспышки не более 60С".

В позиции "нефтепродукты разбавленные" и "асфальт" добавить, соответственно, "имеющие температуру вспышки не более 60С" и "имеющий температуру вспышки не более 60С".

Включить следующие новые позиции:

| Наименование и описание | № ООН | Замечания | (Только МПОГ) Код NHM |
| --- | --- | --- | --- |
| Битум с температурой вспышки более 60С, перевозимый при температуре не ниже его температуры вспышки, см. | 3256 |  | ++++++ |
| Битум, перевозимый при температуре не ниже 100С, см. | 3257 |  | ++++++ |
| Нефтепродукты разбавленные с температурой вспышки более 60С, перевозимые при температуре не ниже их температуры вспышки, см. | 3256 |  | ++++++ |
| Нефтепродукты разбавленные, перевозимые при температуре не ниже 100С | 3257 |  | ++++++ |
| Дорожный асфальт и масла с температурой вспышки более 60°С, перевозимые при температуре не ниже их температуры вспышки, см. | 3256 |  | ++++++ |
| Дорожный асфальт и масла, перевозимые при температуре не ниже 100°С, см. | 3257 |  | ++++++ |
| Гудроны жидкие, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты, с температурой вспышки более 60°С, перевозимые при температуре не ниже их температуры вспышки, см. | 3256 |  | ++++++ |
| Гудроны жидкие, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты, перевозимые при температуре не ниже их температуры вспышки, см. | 3257 |  | ++++++ |

[справочный документ: 2006/5 + INF.35]

[эти поправки уже учтены в издании МПОГ/ДОПОГ 2007 года]

ЧАСТЬ 4

4.1.6.14 	Исключить ссылку на стандарт "ЕN 1795".

Заменить "ISO 11621:1997" на "ISO 11621:2005".

[Справочный документ: INF.39]

ЧАСТЬ 5

5.3.2.3.2 	После позиции "43" включить следующее:

"Х432 твердое вещество, способное к самовозгоранию (пирофорное), реагирующее с водой с выделением легковоспламеняющихся газов".

[справочный документ: 2006/2 + INF.34]

5.4.1.1.6.3 	Читать следующим образом:

«5.4.1.1.6.3 	а) 	Если порожние неочищенные цистерны, (только МПОГ:) вагоны-батареи, транспортные средства-батареи или МЭГК перевозятся к ближайшему месту, где они могут быть очищены или отремонтированы в соответствии с положениями пункта 4.3.2.4.3, то в транспортном документе должна быть сделана следующая дополнительная запись: "Перевозка в соответствии с пунктом 4.3.2.4.3".

b) 	Если порожние неочищенные (только МПОГ:) вагоны, транспортные средства или контейнеры перевозятся к ближайшему месту, где они могут быть очищены или отремонтированы в соответствии с положениями пункта 7.5.8.1, то в транспортном документе должна быть сделана следующая дополнительная запись: "Перевозка в соответствии с пунктом 7.5.8.1"».

[справочный документ: 2005/39]

[Замечание секретариата ОТИФ: поскольку речь идет лишь об изменениях редакционного характера, данная поправка уже будет учтена в издании МПОГ 2007 года.]

5.5.1 		Изменить следующим образом: "(Зарезервирован)".

Дополнительная поправка: Такая же поправка касается раздела "Содержание".

[Справочный документ: INF.15]

[Эта поправка уже учтена в издании МПОГ/ДОПОГ 2007 года.]

ЧАСТЬ 6

6.1.1.4, 6.5.1.6.1 и

6.6.1.2 	В конце включить следующий текст:

"(см. также EN ISO 16106:2006 Транспортные упаковки для опасных грузов - Тара, контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов (КСГМГ) и крупногабаритная тара для опасных грузов - Руководящие указания по применению стандарта ISO 9001)".

[Справочный документ: INF.39]

6.2.2 		Добавить в таблицу следующие новые ссылки на стандарты:

| Ссылка | Название документа | Применимые подразделы и пункты |
| --- | --- | --- |
| для периодических проверок и испытаний |
| prEN 14912 | Оборудование и приспособления для СНГ - Проверка и ремонт клапанов баллонов для СНГ во время периодической проверки баллонов | 6.2.1.6 |
| для конструкции и изготовления |
| PrEN 14638-1 | Переносные газовые баллоны - Сварные сосуды многоразового использования вместимостью до 150 л - Часть 1: Сварные баллоны из нержавеющей аустенитной стали, изготовленные в соответствии с конструкцией, опробованной экспериментальными методами | 6.2.1.1 и 6.2.5.1 |
| prEN 14893 | Оборудование и приспособления для СНГ - Переносные сварные стальные барабаны для СНГ вместимостью от 150 до 1 000 л | 6.2.1.1.1 и 6.2.1.5.1 |

[Справочный документ: INF.39]

6.8.2.1.23 	Изменить текст, относящийся к значению коэффициента "λ = 0,8", следующим образом:

"λ = 0,8: сварные швы должны, насколько это возможно, проверяться визуально с обеих сторон и выборочно подвергаться испытаниям без разрушения, включая стыки. Испытаниям должны подвергаться все сварные Т-образные соединения общей длиной проверяемого сварного шва не менее 10% от суммы длин всех продольных, кольцевых и радиальных (в днищах цистерны) швов".

[Справочные документы: 2006/10 + INF.38]

6.8.2.4.2 и

6.8.2.4.3 	Изменить следующим образом:

"6.8.2.4.2 	Корпуса и их оборудование должны подвергаться периодическим проверкам не реже

| одного раза в восемь лет/шесть лет. | одного раза в пять лет. |
| --- | --- |

Эти периодические проверки включают:

- наружный и внутренний осмотр;

- испытание на герметичность корпуса вместе с его оборудованием в соответствии с пунктом 6.8.2.4.3 и проверку удовлетворительного функционирования всего оборудования;

- как правило, гидравлическое испытание под давлением9 (в отношении испытательного давления для корпусов и отсеков, если это применимо, см. пункт 6.8.2.4.1).

Обшивка для термоизоляционной или иной защиты должна сниматься только тогда, когда это необходимо для надежной оценки характеристик корпуса.

С согласия эксперта, утвержденного компетентным органом, периодические гидравлические испытания под давлением цистерн, предназначенных для перевозки порошкообразных или гранулированных веществ, могут не проводиться и заменяться испытаниями на герметичность в соответствии с пунктом 6.8.2.4.3 при эффективном внутреннем давлении, которое не ниже максимального рабочего давления.

6.8.2.4.3 	Корпуса и их оборудование должны подвергаться промежуточным периодическим проверкам не реже

| одного раза в четыре года/три года | одного раза в два с половиной года |
| --- | --- |

[после каждой проверки (первоначальной, промежуточной или периодической проверки).]

Эти промежуточные проверки включают испытание на герметичность корпуса вместе с его оборудованием и проверку удовлетворительного функционирования всего оборудования. Для этой цели цистерна подвергается эффективному внутреннему давлению, которое не ниже максимального рабочего давления. В случае цистерн, предназначенных для перевозки жидкостей или твердых веществ в гранулированном или порошкообразном состоянии, когда для проведения испытания на  герметичность используется газ, испытание должно проводиться при давлении не менее 25% максимального рабочего давления. Во всех случаях давление не должно быть менее 20 кПа (0,2 бар) (манометрическое давление).

В случае цистерн, оборудованных вентиляционными системами и предохранительным устройством для предотвращения выброса содержимого в случае опрокидывания цистерны, испытательное давление должно быть равно статическому давлению вещества, загруженного в цистерну.

Испытание на герметичность должно проводиться отдельно на каждом отсеке многосекционных корпусов".

[Справочные документы: 2006/6 + INF.21 + INF.38]

6.8.2.5.1 	Исключить примечание (см. поправки к изданию МПОГ/ДОПОГ 2007 года)

[Справочные документы: INF.21 + INF.38]

6.8.2.6 	Включить в таблицу следующие новые ссылки на стандарты:

| Применимые подразделы и пункты | Ссылка | Название документа |
| --- | --- | --- |
| для всех цистерн |
| 6.8.2.2.1 | EN 14432:2006 | Цистерны для перевозки опасных грузов - Оборудование цистерн для перевозки жидких химических веществ - Клапаны слива продукта и воздухозаборных отверстий |
| 6.8.2.2.1 | EN 14433:2006 | Цистерны для перевозки опасных грузов - Оборудование цистерн для перевозки жидких химических веществ - Нижние клапаны |

[Справочный документ INF.39]

6.8.3.4.6 	Изменить следующим образом:

"6.8.3.4.6 	В отступление от требований подраздела 6.8.2.4 периодические проверки в соответствии с пунктом 6.8.2.4.2 должны проводиться не реже чем:

| каждые три года | каждые два с половиной года |
| --- | --- |

в случае цистерн, предназначенных для перевозки № ООН 1008 бора трифторида, № ООН 1017 хлора, № ООН 1048 водорода бромистого безводного, № ООН 1050 водорода хлористого безводного, № ООН 1053 сероводорода, № ООН 1067 диазота тетраоксида (азота диоксида), № ООН 1076 фосгена или № ООН 1079 серы диоксида;

| после шести лет | после восьми лет |
| --- | --- |

ксплуатации, а затем каждые 12 лет в случае цистерн, предназначенных для перевозки охлажденных сжиженных газов.

| По крайней мере через шесть лет после каждой периодической проверки должны проводиться промежуточные проверки в соответствии с пунктом 6.8.2.4.3. | Между любыми двумя последовательными периодическими проверками, по требованию компетентного органа, может проводиться испытание на герметичность или промежуточная проверка в соответствии с пунктом 6.8.2.4.3. |
| --- | --- |

Если корпус, его фитинги, трубы и элементы оборудования были испытаны по отдельности, цистерна подвергается испытанию на герметичность после сборки".

[Справочные документы: INF.14 + INF.21 + INF.38]

6.10.3.7 a) 	Изменить следующим образом:

"а)	Штанга имеет внутренний или наружный запорный клапан, установленный непосредственно на корпусе или на патрубке, приваренном к корпусу; между корпусом или патрубком и наружным запорным клапаном может быть установлено поворотное зубчатое колесо, если оно расположено в защищенной зоне и если устройство управления запорным клапаном защищено кожухом/крышкой от опасности срыва в результате внешнего воздействия".

[Справочные документы: 2006/4 + INF.38]

[Этот текст будет рекомендован Рабочей группе WP.15 для принятия и вступления в силу 1 января 2007 года. Напротив, применительно к МПОГ этот текст может вступить в силу только 1 января 2009 года.]

________