| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2006/127 14 July 2006 RUSSIAN Original: AND FRENCH |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

# КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

# Всемирный форум для согласования правил в области

# транспортных средств (WP.29)

Сто сороковая сессия

Женева, 14-17 ноября 2006 года

Пункт 4.2.50 предварительной повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ДОПОЛНЕНИЮ 6 К ПОПРАВКАМ № 110

(Оборудование для СПГ)

Представлено Рабочей группой по проблемам энергии и загрязнения

окружающей среды (GRPE)

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRРЕ на ее пятьдесят второй сессии.  В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRРЕ/2006/11 с поправками, указанными в пункте 37 доклада.  Он передается WP.29 и AC.1 для рассмотрения и проведения голосования (ECE/TRANS/WP.29/GRPЕ/52, пункт 37).

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется для обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно также получить через Интернет:

http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Приложение 5, пункт 2, изменить следующим образом:

2.		Применимые процедуры испытаний

В таблице 5.1 ниже указаны процедуры испытаний применительно к различным классам.

Таблица 5.1

| Испытание | Класс 0 | Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | Класс 4 | Пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На устойчивость к избыточному давлению или на прочность | X | X | X | X | O | 5A |
| На внешнюю утечку | X | X | X | X | O | 5B |
| На внутреннюю утечку | A | A | A | A | O | 5C |
| На усталостную прочность | A | A | A | A | O | 5L |
| На совместимость с СПГ | A | A | A | A | A | 5D |
| На коррозионную стойкость | X | X | X | X | X | 5E |
| На теплостойкость | A | A | A | A | A | 5F |
| На стойкость к действию озона | A | A | A | A | A | 5G |
| На разрыв/разрушающие испытания | X | O | O | O | O | 5M |
| Термоциклирование | A | A | A | A | O | 5H |
| На циклическое воздействие давления | X | O | O | O | O | 5I |
| На виброустойчивость | A | A | A | A | O | 5N |
| На устойчивость к рабочим температурам | X | X | X | X | X | 5O |

X - Применимо

O - Не применимо

A - В соответствующих случаях

Примечания:

a)	Испытание на внутреннюю утечку:  применимо, если элемент данного класса включает внутренний клапан, который обычно закрыт, когда двигатель отключен.

b)	Испытание на усталостную прочность:  применимо, если элемент данного класса включает неотъемлемые части, которые находятся в непрерывном движении в процессе функционирования двигателя.

c)	Испытание на совместимость с СПГ, на теплостойкость, на стойкость к действию озона:  применимы, если элемент данного класса включает синтетические/неметаллические части.

d)	Испытание на термоциклирование:  применимо, если элемент данного класса включает синтетические/неметаллические части.

e)	Испытание на виброустойчивость:  применимо, если элемент данного класса включает неотъемлемые части, которые находятся в непрерывном движении в процессе функционирования двигателя.

Для материалов, из которых изготавливаются элементы оборудования, должны иметься письменные технические требования…"

Приложение 5A, пункт 1, изменить следующим образом:

"ИСПЫТАНИЕ НА ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ (ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ)

1.	Элемент оборудования, по которому проходит СПГ, должен выдерживать, не подвергаясь какому-либо заметному разрушению или постоянной деформации, гидравлическое давление, в 1,5-2 раза превышающее максимальное рабочее давление в течение минимум 3 минут при комнатной температуре с заглушенным выпускным отверстием детали высокого давления.  В качестве контрольной среды может использоваться вода или любая другая подходящая гидравлическая рабочая среда".

Приложение 5Е изменить следующим образом:

"ИСПЫТАНИЕ НА КОРРОЗИОННУЮ СТОЙКОСТЬ

Процедуры испытания:

1.		Металлические элементы оборудования, по которым проходит СПГ, должны выдерживать испытания на утечку, указанные в приложениях 5B и 5C, после их выдерживания в течение 144 часов в солевом тумане в соответствии со стандартом ISO 15500-2, причем все соединительные детали должны быть перекрыты.

2.		Медные или латунные элементы оборудования, по которым проходит СПГ…".

-----

# Text boxes

GE.06-24078   (R)    150806    160806