| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2009/49 7 April 2009 RUSSIAN Original: |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств

Сто сорок восьмая сессия

Женева, 23-26 июня 2009 года

Пункт 4.2.1 предварительной повестки дня

СОГЛАШЕНИЕ 1958 ГОДА

Рассмотрение проектов поправок к действующим Правилам

Предложение по дополнению 2 к поправкам серии 03 к Правилам № 11

(замки и устройства крепления дверей)

Представлено Рабочей группой по пассивной безопасности*

Приведенный ниже текст был принят Рабочей группой по пассивной безопасности (GRSP) на ее сорок четвертой сессии.  В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2008/21 с поправками, содержащимися в пункте 16 доклада.  Он передается на рассмотрение Всемирного форума для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административного комитета (AC.1) (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/44, пункт 16).

__________________

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы  (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств.  Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

Пункт 6.1.3 изменить следующим образом:

"6.1.3	Третье испытание на нагрузку (применяется только к дверям, открывающимся в вертикальном направлении)

6.1.3.1	В полностью запертом положении каждая система основной двери защелки на дверях должна выдерживать вертикальную нагрузку в 9 000 Н, прилагаемую в направлении оси шарнира петли".

Пункт 6.1.5.1 d) изменить следующим образом:

"6.1.5.1	…

d)	на дверях, которые открываются в вертикальном направлении, - выдерживать воздействие вертикальной нагрузки в 9 000 Н".

Пункт 6.2.4.2.1 изменить следующим образом:

"6.2.4.2.1	имеется зазор, который позволяет шару диаметром 100 мм беспрепятственно проникнуть из внешней части транспортного средства в его внутреннюю часть при поддержании установленного усилия".

Приложение 3,

Пункт 1 изменить следующим образом:

"1.	Цель

Данные испытания… храповика.  Применительно к дверям, которые открываются в вертикальном направлении, эти испытания призваны...".

Пункт 2.1.2.1.1 изменить следующим образом:

"2.1.2.1.1	Испытательная… креплению арматуры.  Испытательная арматура…".

Пункт 2.1.2.2.1 изменить следующим образом:

"2.1.2.2.1	Испытательная… креплению испытательной арматуры…".

Пункт 2.3 изменить следующим образом:

"2.3	Третье испытание на нагрузку (применяется к дверям, которые открываются в вертикальном направлении)"

Рис. 3-3, название, изменить следующим образом:

"Рис. 3-3 - 	Дверная защелка - Испытательная арматура для проведения третьего испытания на нагрузку (для дверей, которые открываются в вертикальном направлении)"

Приложение 4,

Пункт 2.3.3.5 изменить следующим образом:

"2.3.3.5	Вертикальное расположение 1.  (Применяется к дверям, которые открываются в вертикальном направлении).  Подсистема (подсистемы) двери располагается (располагаются)…".

Пункт 2.3.3.6 изменить следующим образом:

"2.3.3.6	Вертикальное расположение 2.  (Применяется к дверям, которые открываются в вертикальном направлении).  Подсистема (подсистемы) двери располагается (располагаются)…".

Приложение 5,

Пункт 1 изменить следующим образом:

"1.	Цель

Данные испытания проводятся для определения способности системы дверных петель выдерживать испытательные нагрузки:

а)	в продольном и поперечном направлениях, а также, кроме того,

b)	в вертикальном направлении на транспортном средстве в случае дверей, которые открываются в вертикальном направлении".

Пункт 2.1.3 изменить следующим образом:

"2.1.3	Испытание на вертикальную нагрузку (для дверей, которые открываются в вертикальном направлении)".

Название на рис. 3-3 изменить следующим образом:

"Рис. 5.2 -	Направления статических испытаний на нагрузку для дверей,

которые открываются в вертикальном направлении".

Приложение 6,

Пункт 3.6.3 изменить следующим образом:

"3.6.3	пластина передачи усилия размещается таким образом, чтобы длинный край этой пластины находился как можно ближе к внутреннему краю двери и располагался параллельно этому краю, однако при этом расстояние от переднего края пластины до внутреннего края не должно составлять более 12,5 мм".

Пункт 3.7.3 изменить следующим образом:

"3.7.3	пластина передачи усилия размещается таким образом, чтобы длинный край этой пластины находился как можно ближе к внутреннему краю двери и располагался параллельно этому краю, однако при этом расстояние от переднего края пластины до внутреннего края не должно составлять более 12,5 мм".

-----

# Text boxes

GE.09-21367    (R)    150509    150509