|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2010/43 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 18 décembre 2009 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules

Cent cinquantième session

Genève, 9-12 mars 2010

Point 4.2.43 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958: examen des projets d’amendements
aux Règlements existants

Proposition de complément 3 à la version initiale du Règlement no 125 (Champ de vision vers l’avant du conducteur)

Communication du Groupe de travail des dispositions générales de sécurité*

Le texte ci-après a été adopté par le Groupe de travail des dispositions générales de sécurité (GRSG) à sa quatre-vingt-dix-septième session afin que soient améliorées les dispositions relatives à l’obstruction créée par la jante du volant et par le tableau de bord à l’intérieur du volant. Il est fondé sur le document informel GRSG-97-25, tel qu’il est reproduit à l’annexe VI du rapport (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/76, par. 37). Il est présenté pour examen au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d’administration (AC.1).

Table des matières, ajouter un renvoi à la nouvelle figure 7, ainsi conçu:

7.		«…

8.	Annexe 4:	Méthode pour la détermination…

…

Figure 6:	Aire de travail au sol

Figure 7:	Définition de la surface “S”».

Paragraphe 5.1.3, modifier comme suit:

«5.1.3	Sous réserve des dispositions aux paragraphes 5.1.3.1 et 5.1.3.2, à l’exception des obstructions engendrées par les montants “A”, les montants de séparation des déflecteurs fixes ou mobiles ou des vitres latérales, les antennes radio extérieures, les rétroviseurs et les essuie-glaces, il ne peut exister aucune obstruction dans le champ de vision direct du conducteur sur 180° vers l’avant, au-dessous d’un plan horizontal passant par V1 et au-dessus de trois plans passant par V2, dont l’un est perpendiculaire au plan X-Z et incliné vers l’avant de 4° au-dessous de l’horizontale et les deux autres sont perpendiculaires au plan Y-Z et inclinés de 4° au-dessous de l’horizontale (voir annexe 4, appendice, fig. 4).».

Paragraphe 5.1.3.2, modifier comme suit:

«5.1.3.2	Des obstructions entre un plan passant par V2 et incliné d’au moins 1° au-dessous de l’horizontale et un plan passant par V2 et incliné de 4° au-dessous de l’horizontale seront tolérées si la projection conique à partir de V2 de ces obstructions sur une surface “S” comme définie au paragraphe 5.1.3.2.1 ne dépasse pas 20 % de cette surface. Le volant, s’il est ajustable, doit se placer dans une position normale indiquée par le constructeur ou, le cas échéant, à mi-distance entre les limites du domaine d’ajustement.».

Ajouter les nouveaux paragraphes 5.1.3.2.1 et 5.1.3.2.2, ainsi conçus:

«5.1.3.2.1	La surface “S” (voir annexe 4, appendice, fig. 7) est une surface verticale rectangulaire située dans un plan perpendiculaire à l’axe des X à 1 500 mm en avant du point V2. Son bord supérieur est délimité par un plan passant par V2 incliné vers l’avant de 1° au-dessous de l’horizontale. Son bord inférieur est délimité par un plan passant par V2 incliné vers l’avant de 4° au-dessous de l’horizontale. Ses bords gauche et droit sont verticaux et générés par les lignes d’intersection des trois plans inclinés de 4°, définis au paragraphe 5.1.2.2 ci-dessus.

5.1.3.2.2	Dans le cas d’un pare-brise au-delà de 1 500 mm en avant du point V2, la distance entre la surface “S” et le point V2 peut être augmentée en conséquence.».

Annexe 4, appendice, ajouter la nouvelle figure 7, ainsi conçue:

«Figure 7: Définition de la surface “S” (par. 5.1.3.2)

».

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2006-2010 (ECE/TRANS/166/Add.1, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer la performance des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.

# Text boxes

V2

V2

lignes d’intersection des 3 plans passant par V2