| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2012/13 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 4 January 2012 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ

и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Берн, 19–23 марта 2012 года

Пункт 4 предварительной повестки дня

Толкование МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ

Использование вакуумных цистерн для отходов

Передано правительством Нидерландов,

Резюме

Существо предложения: Толкование пункта 4.5.1.1 МПОГ/ДОПОГ.

Предлагаемое решение: Толкование.

Справочные документы: неофициальный документ INF.12, представленный на мартовской сессии 2000 года; TRANS/WP.15/AC.1/80, пункты 49−50, и TRANS/WP.15/AC.1/80/Add.5, поправки к главе 4.5; TRANS/WP.15/AC.1/2002/11 (Германия) и неофициальные документы INF.8 и INF.40, представленные на мартовской сессии 2002 года; TRANS/WP.15/AC.1/88, пункты 78−83; TRANS/WP.15/AC.1/2003/31 (МСЖД); TRANS/WP.15/AC.1/92, пункт 18, и TRANS/WP.15/AC.1/92/Add.1, пункт 10; неофициальный документ INF.26 (Нидерланды), представленный на сентябрьской сессии 2007 года; ECE/TRANS/WP.15/AC.1/108, пункт 17, и ECE/TRANS/WP.15/AC.1/108/ Add.1, пункты 39−41

1.	Пункт 4.5.1.1 регулирует использование вакуумных цистерн для отходов.

2.	Ниже приводится текст пункта 4.5.1.1 (ДОПОГ/МПОГ):

"4.5.1.1	Отходы, состоящие из веществ классов 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 и 9, могут перевозиться в вакуумных цистернах для отходов, отвечающих требованиям главы 6.10, если согласно положениям главы 4.3 разрешается их перевозка в (только ДОПОГ: встроенных цистернах, съемных цистернах,) контейнерах-цистернах или съемных кузовах-цистернах. Вещества, которым в колонке 12 таблицы A главы 3.2 назначен код цистерны L4BH или иной код цистерны, разрешенный в соответствии с иерархией, предусмотренной в пункте 4.3.4.1.2, могут перевозиться в вакуумных цистернах для отходов, имеющих букву "A" или "B" в части 3 кода цистерны (только ДОПОГ:, указанного в пункте 9.5 свидетельства о допущении транспортного средства к перевозке, приведенного в пункте 9.1.3.5).".

3.	Поскольку на практике пункт 4.5.1.1, как представляется, понятен не каждому, мы хотели бы получить подтверждение толкования пункта 4.5.1.1:

a)	в соответствии с пунктом 4.5.1.1 вакуумные цистерны можно использовать только для отходов;

b)	второе предложение не ограничивает использование вакуумных цистерн для отходов только веществами, которым в колонке 12 таблицы A главы 3.2 назначен код цистерны L4BH или иной код цистерны, разрешенный в соответствии с иерархией, предусмотренной в пункте 4.3.4.1.2.

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010–2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106; ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.7 c)).

Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2012/13.