| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2012/101 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 20 July 2012 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Сто пятьдесят восьмая сессия

Женева, 13−16 ноября 2012 года

Пункт 4.9.6 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов 
поправок к действующим правилам, 
представленных GRSP

Предложение по дополнению 2 к поправкам серии 01 к Правилам № 100 (безопасность аккумуляторных автомобилей)

Представлено Рабочей группой по пассивной безопасности*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по пассивной безопасности (GRSP) на ее пятьдесят первой сессии с целью обновления положений Правил № 100 ООН. В его основу положен документ ECE/TRANS/
WP.29/GRSP/2012/11 с поправками, указанными в приложении VII к докладу (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/51, пункт 41). Этот текст представлен на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету AC.1.

Пункт 2.18 изменить следующим образом:

"2.18		"Грузовое отделение… предназначенное для защиты водителей и пассажиров от прямого контакта с находящимися под напряжением частями, которое отделено от пассажирского салона передней перегородкой или задней перегородкой."

Пункт 2.21 изменить следующим образом:

"2.21		"Салон с точки зрения… служащими для защиты водителей и пассажиров от прямого контакта с частями, находящимися под высоким напряжением."

По всему тексту Правил на английском языке сокращение RESS исправить на REESS.

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106; и ECE/TRANS/2010/8, программа 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.