| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2012/26 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 27 December 2011 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто пятьдесят шестая сессия

Женева, 13−16 марта 2012 года

Пункт 4.10.7 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года – Рассмотрение проектов
поправок к действующим правилам, 
представленных GRSG

Предложение по дополнению 7 к Правилам № 121 (идентификация органов управления, контрольных сигналов и индикаторов)

Представлено Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности*

Приведенный ниже текст был принят Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности (GRSG) на ее сто первой сессии. В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2011/27 с поправками, внесенными в соответствии с докладом (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/80, пункт 22). Этот текст передается на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (АС.1).

Таблицу 1 изменить следующим образом (с включением новой сноски 20/):

"

| № | Колонка 1 | Колонка 2 | Колонка 3 | Колонка 4 | Колонка 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СИГНАЛ | УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ 2/ | ФУНКЦИЯ | освещение | ЦВЕТ |
| … | … | … | … | … | … |
| 3a | Основной луч дальнего света | 1/, 13/, 18/ | Орган управления | Нет | - |
|  |  |  | Контрольный сигнал | Да | Синий |
| 3b | Автоматические функции основного луча дальнего света | или 1/, 6/, 13/, 20/ | Орган управления | Нет | - |
|  |  |  | Контрольный сигнал | Да | - |
| … | … | … | … | … | … |

________________

20/	Дополнительная(ые) буква(ы) "A" или "AUTO" могут проставляться внутри контура условного обозначения или рядом с ним."

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.