| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2012/49 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 12 April 2012 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Сто пятьдесят седьмая сессия

Женева, 26−29 июня 2012 года

Пункт 4.9.3 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов 
поправок к действующим правилам, представленных GRRF

Предложение по дополнению 18 к Правилам № 54 (пневматические шины для автотранспортных средств и их прицепов)

Представлено Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части*

Приведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части (GRRF) на ее семьдесят второй сессии в целях уточнения приемлемых уровней эффективности торможения при различных положениях ключа зажигания. В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2011/14 с поправками, содержащимися в приложении IV к докладу (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/72, пункт 27). Этот текст передается Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (АС.1) для рассмотрения.

Пункт 2.1.3 изменить следующим образом:

"2.1.3	Категория использования (обычная шина, зимняя шина, шина специального назначения);".

Пункт 2.2.1 изменить следующим образом:

"2.2.1	"Обычная шина" означает шину, предназначенную для обычного использования на дорогах;".

Пункт 2.2.2 изменить следующим образом:

"2.2.2	"Зимняя шина" означает шину, у которой рисунок протектора, материал протектора или конструкция предназначены прежде всего для обеспечения на снегу более высоких показателей, чем у обычной шины, в отношении ее способности приводить транспортное средство в движение или поддерживать его движение".

Пункт 2.2.3 изменить следующим образом:

"2.2.3	"Шина специального назначения" означает шину, предназначенную для смешанного использования как на дорогах, так и вне дорог или для иного специального использования. Эти шины предназначены прежде всего для приведения транспортного средства в движение и поддержания его движения в условиях бездорожья".

Добавить новый пункт 2.2.3.1 следующего содержания:

"2.2.3.1	"Профессиональная внедорожная шина" является шиной специального назначения, которую используют в основном для работы в тяжелых внедорожных условиях".

Добавить новые пункты 2.30−2.31.2 следующего содержания:

«2.30	"Коэффициент пустотности" означает соотношение площади пустот в опорной поверхности и площади этой опорной поверхности, которое рассчитывают по чертежу формы.

2.31	"Класс шины" означает одну из следующих групп:

2.31.1	Шины класса C2: шины, имеющие индекс несущей способности для одиночной шины не выше 121 и обозначение категории скорости не ниже "N;"

2.31.2	Шины класса C3: шины, имеющие:

а)	индекс несущей способности для одиночной шины не ниже 122; или

b)	индекс несущей способности для одиночной шины не выше 121 и обозначение категории скорости не выше "М"».

Пункт 3.1.5 изменить следующим образом:

«3.1.5	Надпись M+S, M.S или M&S, если шина относится к категории использования "зимняя шина"».

Пункт 3.1.9 изменить следующим образом:

"3.1.9	В случае шин, которые могут быть восстановлены, на каждой из боковин обозначение "(" "Ω" диаметром не менее 20 мм или слово "REGROOVABLE" в виде рельефных или выдавленных букв;".

Пункт 3.1.12 изменить следующим образом:

"3.1.12	Надпись "МРТ" (либо "ML") и/или "POR", если шина относится к категории "специальных" шин.

"ET" означает усиленный протектор, "ML" − добычу полезных ископаемых и лесозаготовку", "MPT" − универсальный грузовой автомобиль и "POR" − профессиональное транспортное средство повышенной проходимости;4".

Добавить новые пункты 6.3−6.3.2 следующего содержания:

"6.3		Рисунок протектора шины

6.3.1	Для классификации в качестве "шины специального назначения" шина должна иметь блоковый рисунок протектора, в котором блоки крупнее и расставлены шире, чем в обычных шинах, и должна иметь следующие характеристики:

Для шин класса С2: глубина рисунка протектора ≥ 11 мм и коэффициент пустотности ≥ 35%.

Для шин класса С3: глубина рисунка протектора ≥ 16 мм и коэффициент пустотности ≥ 35%.

6.3.2	Для классификации в качестве "профессиональной внедорожной" шина должна иметь все следующие характеристики:

а)	Для шин класса С2:

i)	глубина рисунка протектора ≥ 11 мм;

ii)	коэффициент пустотности ≥ 35%;

iii)	максимальная категория скорости ≤ Q.

b)	Для шин класса С3:

i) 	глубина рисунка протектора ≥ 16 мм;

ii)	коэффициент пустотности ≥ 35%;

iii)	максимальная категория скорости ≤ K".

Приложение 1, пункт 5.2 изменить следующим образом:

"5.2		Категория использования: обычная/зимняя/специального назначения2".

Приложение 1, добавить новый пункт 5.4 следующего содержания:

"5.4	Класс шины: C2/C32"

Приложение 1, изменить нумерацию пунктов 5.4−5.5 (прежних) на 5.5−5.6.

Приложение 3, схема маркировки шин, добавить новую маркировку следующего содержания:

"……

….".

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту 
на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, 
подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

# Text boxes

c                           ET; ML; MPT; POR