| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2013/53 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 1 July 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов
Женева, 17−27 сентября 2013 года

Пункт 5 a) предварительной повестки дня

Предложения о внесении поправок 
в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ: нерассмотренные вопросы

Газовые баллоны, используемые на судах и летательных аппаратах

Передано правительствами Франции и Швеции,

Резюме

Существо предложения: Цель настоящего предложения состоит в том, чтобы разрешить перевозку автомобильным и железнодорожным транспортом баллонов, используемых на борту судов и летательных аппаратов. Предлагаемое решение: Включить в главу 3.3 новое специальное положение. Справочные документы: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2013/22 Неофициальный документ INF.38 Совместного совещания, март 2013 года ECE/TRANS/WP.15/AC.1/130, пункт 59 (Доклад Совместного совещания, март 2013 года)

Введение

1.	На сессии Совместного совещания, состоявшейся в Берне в мае 2013 года, Швеция представила документ ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2013/22, ставящий своей целью решение проблемы перевозки не соответствующих требованиям газовых баллонов, используемых на судах и летательных аппаратах.

2.	Франция ранее представила неофициальный документ INF.38, отчасти поддержавший документ Швеции, но также высказала просьбу о том, чтобы в предложение были включены не только газы с классификационными кодами 1A и 1O, но и другие газы.

3.	Представитель Европейского союза выразил обеспокоенность по поводу того, что предложение Швеции касается только газовых баллонов, которые утверждены Министерством транспорта США (баллоны, утвержденные DOT). В неофициальном документе INF.38 Франция также разделила эту точку зрения.

4.	Совместное совещание просило Францию и Швецию при содействии ЕАПГ представить следующей сессии в сентябре 2013 года пересмотренное предложение (см. ECE/TRANS/WP.15/AC.1/130, пункт 59).

5.	В целях прояснения вопроса о том, какие типы утвержденных баллонов и какие газы могут использоваться на судах и летательных аппаратах, ЕАПГ провела консультации со своими членами.

6.	С учетом вышеизложенных замечаний, а также на основе информации, предоставленной ЕАПГ, Франция и Швеция предлагают нижеследующее новое специальное положение для включения в главу 3.3.

Предложения

7.	Включить в главу 3.3 новое специальное положение в следующей формулировке:

«6ХХ Баллоны, не отвечающие положениям главы 6.2, используемые на борту судов или летательных аппаратов, могут перевозиться для целей наполнения при соблюдении следующих условий:

a)	баллоны должны быть сконструированы и изготовлены в соответствии со стандартом, признанным компетентным органом страны утверждения;

b)	баллоны должны перевозиться с установленными средствами защиты вентилей в соответствии с пунктом 4.1.6.8;

c)	баллоны должны быть маркированы и снабжены знаками опасности в соответствии с разделами 5.2.1 и 5.2.2;

d)	должны выполняться все соответствующие требования инструкции P200, касающиеся наполнения; и

e)	в транспортном документе должна быть сделана следующая запись: "Перевозка в соответствии со специальным положением 6ХХ."».

8.	Добавить СП 6ХХ во все позиции таблицы А главы 3.2 для газов с классификационными кодами 1A, 1O, 1F, 2A, 2O, 2F и 4F.

Обоснование

9.	Уровень безопасности повысится благодаря тому, что будет разрешена перевозка этих баллонов в заправочные центры, обладающие необходимым экспертным опытом.

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106; и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.7 c)).

Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2013/53.