|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2013/13 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 21 décembre 2012 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

159e session

Genève, 12-15 mars 2013

Point 4.9.1 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958 − Examen de projets d’amendements
à des Règlements existants, proposés par le GRE

Proposition de complément 14 à la série 02 d’amendements au Règlement de l’ONU no 3 (Dispositifs catadioptriques 
pour véhicules à moteur)

Communication du Groupe de travail de l’éclairage 
et de la signalisation lumineuse*

Le texte reproduit ci-après a été adopté par le Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse (GRE) à sa soixante-huitième session (ECE/TRANS/WP.29/ GRE/68, par. 23). Il est fondé sur le document ECE/TRANS/WP.29/GRE/2012/42, non modifié. Il est soumis au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d’administration (AC.1) pour examen.

Annexe 7

Ajouter un nouveau paragraphe 3.2, libellé comme suit:

«3.2	Toutefois, si un dispositif catadioptrique de la classe IA, IB, IIIA ou IIIB est destiné à être monté de manière que son plan H se trouve à moins de 750 mm au-dessus du sol, les valeurs de CIL ne sont vérifiées que jusqu’à un angle d’inclinaison vers le bas de 5°.».

L’ancien paragraphe 3.2 devient le paragraphe 3.3.

Ajouter un nouveau paragraphe, libellé comme suit:

«3.4		Toutefois, si un dispositif catadioptrique de la classe IVA est destiné à être monté de manière que son plan H se trouve à moins de 750 mm au-dessus du sol, les valeurs de CIL ne sont vérifiées que jusqu’à un angle d’inclinaison vers le bas de 5°.».

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2010-2014 (ECE/TRANS/208, par. 106, et ECE/TRANS/2010/8, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.