|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2013/115 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 26 juillet 2013 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

161e session

Genève, 12-15 novembre 2013

Point 4.9.5 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958: Examen de projets d’amendements 
à des Règlements existants, proposés par le GRPE

Proposition de complément 6 au Règlement no 115 
(Systèmes de conversion ultérieure au GPL et au GNC)

Communication du Groupe de travail de la pollution et de l’énergie*

Le texte ci-après a été adopté par le Groupe de travail de la pollution et de l’énergie (GRPE) à sa soixante-sixième session (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/66, par. 43). Il est fondé sur le document informel GRPE-66-19, tel que reproduit à l’annexe IV du rapport. Il est soumis au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d’administration (AC.1) pour examen.

Annexe 6A, paragraphe 2, lire:

«2.	Calcul du ratio de consommation de GPL

La consommation de carburant est calculée à partir des émissions d’hydrocarbures, de monoxyde de carbone et de dioxyde de carbone, déterminées sur la base des résultats des mesures, étant entendu que seul du GPL est consommé durant l’essai.

Le ratio de consommation de GPL au cours du cycle est déterminé comme suit:

GLPG = MLPG*10 000/(FCnorm*dist*d)

où:

GLPG est le ratio de consommation de GPL (%);

MLPG est la quantité de GPL consommée au cours du cycle d’essai (kg);

FCnorm est la consommation de carburant (l/100 km) calculée conformément aux dispositions du paragraphe 1.4.3 b) de l’annexe 6 du Règlement no 101. Le cas échéant, on calcule le facteur de correction cf qui figure dans l’équation servant à calculer FCnorm en utilisant le rapport H/C du carburant gazeux;

dist est la distance parcourue durant le cycle d’essai (km);

d est la densité d = 0,538 kg/litre.».

Annexe 6B, paragraphe 2, lire:

«2.	Calcul du ratio de consommation de GNC

La consommation de carburant est calculée à partir des émissions d’hydrocarbures, de monoxyde de carbone et de dioxyde de carbone, déterminées sur la base des résultats des mesures, étant entendu que seul du GNC est consommé durant l’essai.

Le ratio de consommation de GNC au cours du cycle est déterminé comme suit:

GCNG = MCNG*cf*10 000/(FCnorm*dist*d)

où:

GCNG est le ratio de consommation de GNC (%);

MCNG est la quantité de GNC consommée au cours du cycle d’essai (kg);

FCnorm est la consommation de carburant (m3/100 km) calculée conformément aux dispositions du paragraphe 1.4.3 c) de l’annexe 6 du Règlement no 101;

dist est la distance parcourue durant le cycle d’essai (km);

d est la densité d = 0,654 kg/m3;

cf est le facteur de correction, comme suit:

cf = 1 si le carburant de référence est G20;

cf = 0,78 si le carburant de référence est G25.».

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2010-2014 (ECE/TRANS/208, par. 106, et ECE/TRANS/2010/8, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.