| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2013/25 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 24 July 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Рабочая группа по общим предписаниям, 
касающимся безопасности

105-я сессия

Женева, 8−11 октября 2013 года

Пункт 9 предварительной повестки дня

Правила № 110 (транспортные средства, 
работающие на КПГ)

Предложение по поправкам к Правилам № 110 (транспортные средства, работающие на КПГ)

Представлено экспертом от Европейской ассоциации поставщиков автомобильных деталей*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Европейской ассоциации поставщиков автомобильных деталей (КСАОД) с целью введения положений, касающихся официального утверждения типа систем переключения вида топлива. Он заменяет собой документ ECE/TRANS/WP.29/GRSG/ 2013/11. Изменения к нынешнему тексту Правил № 110 ООН, включая поправки серии 01, выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

Часть II Правил

Пункт 17.10.2 изменить следующим образом:

"17.10.2	Транспортные средства с конвертированным двигателем должны оборудоваться системой переключения вида топлива во избежание одновременной подачи в двигатель более чем одного вида топлива в течение более 5 секунд, не допускающей как поступления газообразного топлива в бак с бензиновым или дизельным топливом, так и поступления бензинового или дизельного топлива в резервуар с газообразным топливом даже в случае сбоя системы переключения вида топлива Транспортные средства с конвертированным двигателем, использующие дизельное топливо в качестве первичного топлива для воспламенения газовоздушной смеси, допускаются в тех случаях, когда эти двигатели и транспортные средства отвечают обязательным нормам выброса".

Включить новый пункт 17.10.3 следующего содержания:

"17.10.3	Принятие этих мер должно быть продемонстрировано в ходе официального утверждения типа".

Пункт 17.10.3 (прежний), изменить нумерацию на 17.10.4.

II.	Обоснование

1.	Функционирование в режиме использования смешанного топлива может быть сопряжено с соответствующими преимуществами для двухтопливных транспортных средств. При их эксплуатации в режиме использования смешанного топлива не возникает никакой угрозы с точки зрения обеспечения безопасности. Однако по причинам безопасности необходимо обеспечить, чтобы ни один из видов топлива не попадал в резервуар, предназначенный для другого вида топлива. Следовательно, в данном предложении уточняется ограничение на функционирование в режиме использования смешанного топлива путем введения запрета на поступление газообразного топлива в бак, предназначенный для бензинового или дизельного топлива, и введения запрета на поступление бензинового или дизельного топлива в резервуар для газообразного топлива. Это ограничение должно соблюдаться при любых условиях температуры и давления, даже в случае одиночного сбоя.

2.	Правилами № 110 ООН регулируются только аспекты, связанные с безопасностью. Обязательные требования, касающиеся выбросов, являются частью Правил № 83 ООН (например, в отношении функционирования в режиме использования смешанного топлива).

# Footnotes

* 	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту 
на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила ООН в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.