| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2014/6 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 20 December 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов
Берн, 17−21 марта 2014 года
Пункт 2 предварительной повестки дня
Цистерны

Глава 6.10 Вакуумные цистерны для отходов − Устойчивая к давлению взрыва конструкция вакуумных цистерн для отходов в качестве альтернативы пламегасителям

Передано правительством Германии,

Резюме

Существо предложения: Цель настоящего предложения состоит в уточнении формулировки положений, касающихся защиты вакуумных цистерн для отходов от возгорания или опасности взрыва при закачивании или сливе снизу с использованием вакуумных насосов/эксгаустеров.

Предлагаемое решение: Включить операционное положение в главу 4.5 МПОГ/ДОПОГ.

Справочные документы: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2013/12; ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2013/36; Доклад Рабочей группы по цистернам ECE/TRANS/WP.15/AC.1/132/Add.1, пункты 3 и 4, и неофициальный документ INF.60, представленный на сессии Совместного совещания (сентябрь 2013 года).

Введение

1.	На последней сессии Совместного совещания МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ (Женева, 17−27 сентября 2013 года) Рабочая группа по цистернам обсудила предложение Франции, изложенное в документе ECE/TRANS/WP.15/AC.1/
2013/36. Франция выразила обеспокоенность тем, что при эксплуатации вакуумных насосов/эксгаустеров, способных вызвать образование искр (без пламегасителей), люди могут подвергаться опасности взрыва.

2.	Наибольшая опасность распространения взрыва возникает в основном на начальном этапе закачивания и на конечном этапе слива, когда цистерна и сливной патрубок не заполнены жидкостью.

3.	Представитель Германии согласился на основе своей презентации 
(неофициальный документ INF.60) разработать операционное положение, касающееся использования устойчивых к давлению взрыва цистерн для легковоспламеняющихся жидкостей в целях снижения опасности распространения взрыва.

Предложение

4.	Включить новое операционное положение в главу 4.5 МПОГ/ДОПОГ.

"4.5.2.6	При закачивании всасыванием легковоспламеняющихся жидкостей в неустойчивую к давлению взрыва цистерну или их сливе из нее необходимо удостовериться, что в случае использования вакуумных насосов/эксгаустеров, способных вызвать образование искр (без пламегасителей), они приводятся в действие только в том случае, когда соединительный патрубок полностью заполнен жидкостью или в вакуумной цистерне создана инертная атмосфера."

5.	Как следствие, в конце пункта 4.5.2.1 необходимо внести следующее изменение:

"…положениями пунктов 4.5.2.2 – 4.5.2.6, ниже.".

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94; ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.7 (A1c)).

Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) под условным обозначением OTIF/RID/RC/2014/6.