| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2014/77 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 15 August 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

164-я сессия

Женева, 11−14 ноября 2014 года

Пункт 4.14.2 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов поправок

к существующим правилам, представленных GRSG

Предложение по дополнению 2 к поправкам серии 06 к Правилам № 107 (транспортные средства категорий М2 и М3)

Представлено Рабочей группой по общим предписаниям, 
касающимся безопасности*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности (GRSG), на ее 106-й сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/85, пункт 7). В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2014/3 с поправками, содержащимися в пункте 7 доклада. Этот текст представляется Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету АС.1 для рассмотрения на их сессиях в марте 2015 года.

Приложение 3

Пункт 7.5.1.5 изменить следующим образом:

"7.5.1.5	В случае транспортных средств, в которых двигатель расположен позади отделения водителя, это отделение оснащают системой аварийной сигнализации, подающей водителю звуковой и визуальный сигналы, а также включающей аварийный сигнал при наличии избыточной температуры в моторном отсеке и в каждом отделении, где находится отопительное устройство, использующее для отопления выхлопные газы".

Пункт 7.5.6.2 изменить следующим образом:

"7.5.6.2	После обнаружения огня система, предусмотренная в пункте 7.5.6.1, подает водителю звуковой и визуальный сигналы в отделении водителя, а также включает аварийный сигнал".

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.