| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2015/9 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 29 December 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Берн, 23−27 марта 2015 года

Пункт 5 а) предварительной повестки дня

Предложения о внесении поправок
в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ:
нерассмотренные вопросы

Официальное утверждение тары, предназначенной для инфекционных веществ

Передано правительством Швейцарии,

Резюме

Существо предложения: Тара для перевозки инфекционных веществ категории А должна соответствовать официально утвержденному типу конструкции. В пункте 4.1.8.2 обнаружен текст, противоречащий этому принципу.

Тара для перевозки веществ под № ООН 3373 (Биологический препарат, категория В) необязательно должна соответствовать официально утвержденному типу конструкции, а вещества под № ООН 3291 (Клинические/медицинские отходы) должны соответствовать официально утвержденному типу конструкции.

Предлагаемое решение: Изменить формулировку пункта 4.1.8.2. Обсудить требования, применимые к перевозке веществ под № ООН 3373 и 3291.

Справочные документы: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2014/28, неофициальные документы INF.15, INF.33 и INF.48, представленные на сессии в сентябре 2014 года.

I.	Введение

1.	На сессии Совместного совещания в марте 2014 года Швейцария подняла вопрос, касающийся требований к таре для перевозки инфекционных веществ (№ ООН 2814, 2900, 3373 и 3291), и указала на возможную ошибку, допущенную в пункте 4.1.8.2. Совместное совещание приняло к сведению, что текст МПОГ/ДОПОГ отличается от текста Типовых правил Организации Объединенных Наций, и рекомендовало проверить происхождение текста, содержащегося в МПОГ/ДОПОГ (документы ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2014/28 и ECE/TRANS/ WP.15/AC.1/134, пункт 47).

2.	После проведения анализа и обсуждения в рамках неофициальной рабочей группы по перевозке живых животных (неофициальный документ INF.15, сентябрь 2014 года) Швейцария передала неофициальные документы INF.33
и INF.48 для рассмотрения на сессии в сентябре 2014 года. Эти документы не удалось рассмотреть из-за нехватки времени.

3.	В настоящем документе Швейцария передает дополнительную информацию и представляет официальное предложение о внесении поправок в пункт 4.1.8.2, касающихся веществ категории А. Мы также хотели бы, чтобы Совместное совещание высказало свое мнение в отношении требований к перевозке веществ категории В и клинических/медицинских отходов.

II.	Инфекционные вещества категории А

4.	В соответствии с инструкцией по упаковке  Р620 инфекционные вещества категории А (№ ООН 2814 и 2900) должны быть упакованы в утвержденную тару, отвечающую требованиям главы 6.3. Кроме того, применяются специальные положения по упаковке, содержащиеся в разделе 4.1.8.

5.	Хотя в главе 6.3 четко оговаривается, что такая тара должна соответствовать официально утвержденному типу конструкции (утвержденная тара ООН), в пункте 4.1.8.2, как представляется, отсутствует четкая формулировка на этот счет. Первое предложение этого пункта гласит: "К упаковкам с инфекционными веществами применяются определения, содержащиеся в разделе 1.2.1, и общие положения по упаковке, изложенные в пунктах 4.1.1.1−4.1.1.17, за исключением пунктов 4.1.1.3, 4.1.1.9−4.1.1.12 и 4.1.1.15". Такая формулировка является весьма противоречивой, поскольку исключенные пункты 4.1.1.3 и 4.1.1.9 касаются соответствия тары определенному типу конструкции.

6.	Нынешний текст пункта 4.1.8.2 был сформулирован в издании МПОГ/ДОПОГ 2003 года после изменения положений, касающихся инфекционных веществ в двенадцатом пересмотренном издании Типовых правил Организации Объединенных Наций. Однако текст положений МПОГ/ДОПОГ, утвержденный Совместным совещанием в марте 2002 года, отличался от текста Типовых правил Организации Объединенных Наций в связи с принятием неофициального документа INF.45 (см. документ TRANS/WP.15/AC.1/88, пункты 35−45 и приложение 1).

7.	Документ INF.45 был направлен на урегулирование вопроса, связанного с сосудами класса 2. Мы полагаем, что этот документ был разработан без учета поправки к пункту 4.1.8.2, которая была принята Совместным совещанием ранее в сентябре 2001 года (документ TRANS/WP.15/AC.1/86/Add.2). В этой связи мы предлагаем исправить это несоответствие и привести текст пункта 4.1.8.2 МПОГ/ДОПОГ в соответствие с текстом Типовых правил ООН.

Предложение

8.	Изменить первое предложение пункта 4.1.8.2 следующим образом:

"К упаковкам с инфекционными веществами применяются определения, содержащиеся в разделе 1.2.1, и общие положения по упаковке, изложенные в пунктах 4.1.1.1−4.1.1.17, за исключением пунктов 4.1.1.3, 4.1.1.9 4.1.1.10−4.1.1.12
и 4.1.1.15.".

III.	Биологические препараты категории В
и клинические/медицинские отходы

9.	Биологические препараты категории В (№ ООН 3373) должны быть упакованы в соответствии с инструкцией по упаковке Р650, которая предусматривает следующее:

тара должна состоять, как минимум, из трех компонентов;

готовая упаковка должна быть в состоянии выдержать описанное в пункте 6.3.5.3 испытание на падение; и

на тару должен быть нанесен специальный маркировочный знак.

В этой инструкции не содержится требование об использовании утвержденной тары ООН либо о применении других положений МПОГ/ДОПОГ.

10.	Напротив, клинические и медицинские отходы (№ ООН 3291) должны быть упакованы в утвержденную тару ООН в соответствии с инструкциями по упаковке Р621, IBC620 и LP621 либо в случае перевозки навалом/насыпью помещаться в утвержденные ООН пластмассовые мешки в соответствии с требованиями пункта 7.3.2.6.2. Применяются другие положения МПОГ/ДОПОГ.

11.	С нашей точки зрения, между требованиями к № ООН 3373 и 3291 не должно быть никаких различий. Мы полагаем, что № ООН 3373 и 3291 имеют аналогичные опасные свойства. В большинстве случаев они содержат одинаковые материалы и, следовательно, условия перевозки также должны быть одинаковыми.

Обсуждение

12.	Ввиду того, что в марте 2014 года и на заседаниях неофициальной рабочей группы по перевозке живых животных были высказаны различные мнения, Швейцария хотела бы запросить у Совместного совещания ответы на следующие вопросы:

Существует ли обоснование для требования о перевозке клинических и медицинских отходов в утвержденной таре ООН, учитывая, что к биологическим препаратам категории В (№ ООН 3373) такое требование не применяется?

Следует ли внести поправки в действующие требования? Так, например, следует ли применять требование о перевозке в утвержденной таре ООН только к препаратам категории А (№ ООН 2814 и 2900)?

13.	Если Совместное совещание сочтет, что необходимо внести поправки в действующие требования, то этот вопрос должен быть передан на рассмотрение Подкомитета экспертов ООН по перевозке опасных грузов.

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту
на 2014−2015 годы (документ ECE/TRANS/240, пункт 100; документ ECE/TRANS/ 2014/23, направление деятельности 9, пункт 9.2).

Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) под условным обозначением OTIF/RID/RC/2015/9.